## Slide 1: GM-4010
Gantry Motion Trouble
2025.05.07
신 용 대

## Slide 2: Gantry Servo 운전 중 엔코더 폴트
엔코더 전원 5V 상태 모니터링 결과
  5V 전원 모션 운전 중
    Pk-to-Pk : 1.760 V
    Max : 5.92 V
    Min : 4.12 V = (5.92 – 1.76) V
AMAC
  Operating Min Voltage
    4.75V

## Slide 3: Gantry Servo 운전 중 엔코더 정상
엔코더 전원 5V 상태 모니터링 결과
  5V 전원 모션 운전 중
    Pk-to-Pk : 400 mV
    Max : 5.21 V
    Min : 4.81 V = (5.21 – 0.4) V

## Slide 4: 설비 모든 축 Servo On상태에서 Scan
엔코더 전원 5V 상태 모니터링 결과
  5V 전원 모션 운전 중
    Pk-to-Pk : 1.240 V
    Max : 5.490 V
    Min : 4.25 V = (5.490 – 1.240) V

## Slide 5: Encoder Line Shield 처리관게

## Slide 6: UVW 모터 파워 케이블 Shiled 처리
UVW 파워 케이블 Shield처리
  Back-Light Rotary Servo Driver
  WorkTable-Chuck Rotary Servo Driver

## Slide 7: AMAC (AM-IPE4k)

## Slide 8: AMAC (AM-IPE4k)

## Slide 9: 리니어 엔코더(HEIDENHAIN)
LIDA 400 시리즈
  높은 정확도의 상대 리니어 엔코더
    높은 이송 속도의 선형 축용
    최장 30m의 측정 길이
    리미트 스위치
    스케일과 스케일 테이프 중 하나 선택
    다양한 탑재 옵션
    오염 저항성
    인터페이스: 1 VPP, TTL

## Slide 10: MMC-EtherCAT Servo (CSD7-15BNF1-L(ETHERCAT))
500mA

## Slide 11: MMC-EtherCAT Servo (CSD7-15BNF1-L(ETHERCAT))

## Slide 12: MMC-EtherCAT Function Module

## Slide 13: 델타 Servo (ASDA-A3(ETHERCAT))

## Slide 14: 전장관련 사진