## Slide 1: R2R 프로그램 개발
내/외층 검사 설비
2022 . 1 . 26
신 용 대

## Slide 2: 프로그램 개발 일정 (RTR 2차)
제어파트 | 업무내용 | 담당자 | 진행율 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
AOI | 2D바코드 | 신용대, 이광현, 남태훈 |  |  |  |  |  |  | 
Punching | DTS(내/외층 적용) 2D바코드 | 신용대 |  |  |  |  |  |  | 
2D 각인기 | 레이저 제어&작업관리 2D바코드 | 신용대 |  |  |  |  |  |  | 
PLC | 2D 각인기 운전 | 송준철, 백가람 |  |  |  |  |  |  | 
VS | 64bits용 업그레이드 내/외층 적용 AOI 상면/하면 동시 작업 | 신찬희 |  |  |  |  |  |  | 
이미지뷰어 | 64bits용 업그레이드 내/외층 적용 | 신찬희 |  |  |  |  |  |  | 
DTS | 내/외층 적용 | 홍성민, 신용대 |  |  |  |  |  |  | 
진행율
계획날짜
계획초과
12월9일
최종검수
0%
5%
0%
0%
12월30일
Setup완료
8월19일
납품완료
9월30일
조립완료
10월21일
배선완료
11월11일
1Turn완료
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
7월4일
현재
5%

## Slide 3: 2024년 불합리사항 프로그램개발 일정
문제점 | 요청사항 | 진행율 | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  | 
 |  |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
2D Barcode 관련 이상 발생시 처리 기능 부족 | Barcode 인식 불가로 정지시, 알람 추가 요청 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Barcode인식불가시, 오름/내림차순으로 특정구간 정상진행 필요 (구간은 작업자 key in) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | key in 한 ITS 번호와 인식한 번호 다를 경우 설비 정지 (내/외층검사,각인/상/하 검사부 모두) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
내층 이어가기 진행시, 앞 샷이 더미인 경우 작업 불가 | 이어가기 가능하도록 변경 요청 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
내, 외층 검사를 동일 설비에서만 작업 가능 | 설비 혼용 가능하도록 수정 요청 (ex. 내층 11호기, 외층 13호기 작업) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
내층 2D 각인중 에러 발생시, 설비 정지없이 각인 안하고 피딩 됨 | 에러 발생시 설비 정지되어야하고, 위치수정후 작업가능하도록 수정요청 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
하부검사 2D 리더기 조명 때문에 Via hole 과검 발생 | 2D Auto 버튼 on, off시 리더기도 같이 on, off 되도록 수정 요청 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GantrySystem | Scan축 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
진행율
계획날짜
90%
90%
0%
0%
0%
0%
90%
90%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
90%

## Slide 4: ROLL TO ROLL AOI (2022A119 혜성DS향) 제작일정

## Slide 5: 프로그램 개발 일정 (진행사항)
AOI
  R2R Code 포팅완료
CAM Master
VS
Image Viewer
PLC
  전장조립완료 후 2주간 프로그래밍 진행
Punching
  2D Reader 포팅
Engraving
  2D Reader, 2D 각인 관련 프로그래밍 완료

## Slide 6: R2R 작업 모드
샘플검사
  단면검사(mkO)
  양면검사(mkO)
  내층검사
    단면검사(mkX)
    양면검사(mkX)
  외층검사
    단면검사(mkO)
    양면검사(mkO)
단면검사(mkO)
단면검사
  내층검사(mkX)
  외층검사(mkO)
양면검사(mkO)
양면검사
  내층검사(mkX)
  외층검사(mkO)

## Slide 7: 검사진행시 작업 추가 옵션
 | 1Layer | 2Layer | 3Layer |  | 4Layer | 
 |  |  | 내층 | 외층 | 내층 | 외층
 | 단면 | 양면 | 단면 | 양면 | 양면 | 양면
 |  |  | 양면 | 단면 |  | 
Punching | O | O | X | O | X | O
Read 2D code | O | O | O | O | O | O
Write 2D code | O | O | O | X | O | X

## Slide 8: 통신 연결 및 데이터 흐름
RTR 프로그램
각인부 프로그램
AOI 프로그램
Punching 프로그램
VS 프로그램
PLC 프로그램
통신 연결
데이터 흐름

## Slide 9: Feeding Sequence
AOI-하
Punching
2D Laser
AOI-상
1. 1shot씩 Serial 마킹
2. 1shot씩 Feeding
3. 1shot씩 검사
4. 1shot씩 Feeding
5. 1shot씩 검사
6. 2shot씩 Feeding
7. 2shot씩 Marking
8. 2shot씩 Feeding
Start
End
Buffer Roller
Buffer Roller
Shot수 설정
Shot수 설정
Shot수 설정
정지
정지
정지
시작
시작
시작
시작
핀위치설정
핀위치설정
핀위치설정
핀위치설정
작업자정보입력
2D-R
2D-R
2D-R
반드시 왼쪽에

## Slide 10: 기존RTR + 2D 바코드(Laser 각인기 + 2D 바코드 리더기 + AlignCamera)
Un-Coiler
Re-Coiler
AOI-하면
AOI-상면
Reject Marking
2D 바코드
7,580 + 1,400(2D바코드) + 200(초음파세척기) = 9,180mm
1,790mm
1,950mm

## Slide 11: 2D 바코드(Laser 각인기 + 2D 바코드 리더기 + AlignCamera)
■ 주요사양 및 개선 검토 내용
Laser Marking
Align Camera & 2D 바코드 리더기
항목 | 사양 | 비고
2D 바코드 | Laser Marking : MD-X2000(Keyence) | 사급품
2D 바코드 리더기 | SR-1000W+CA-DSR3(Keyence) | 사급품
초음파 세척기 | USC_LQ0380DB(CTS) | 사급품
AlignCamera | iRayple 640 x 480 (Mono) | 
Control PC | Punching부 PC와 동일사양 | 

## Slide 12
2D Marking
구분 | 2Layer (양산) | 3Layer |  | 4Layer | 
 |  | 내층 | 외층 | 내층 | 외층
Image |  |  |  |  | 
Size | Y : 340㎜ X : 245~255㎜ | Y : 380㎜ X : 245㎜ | Y : 340㎜ X : 245㎜ | Y : 346㎜ X : 245㎜ | Y : 340㎜ X : 245㎜
5㎜
10㎜
□ 제품별 Size 비교
□ Barcode 규격
20.0㎜
20.0㎜
6.0㎜
Barcode 위치
Barcode 위치
Barcode 위치
Barcode 위치
적층 후 Trimming Line
구분 | 2Layer 양산 | 내층 | 외층
제품 폭 | 340mm | 340~380mm | 340mm
제품 두께 | 90~240um | 40~50um | 50~100um
Line/Space | 25/30 | 15/15 | 15/15
□ Barcode 관련 참조사항
* 340mm 폭 내에 바코드 위치
* 340mm는 고정이며, 외곽에 적층 dummy 구간 있음

## Slide 13
□ 제품별 2D 각인 위치 – 4Layer
340mm
207.5mm
10mm
5mm
6mm
346mm
10mm
5mm

## Slide 14
사급품 사양
2D 바코드 Laser Marking기

## Slide 15: 동작 분류
수동 운전
자동 운전
  운전 준비
  초기 운전
  일시 정지
  이어 가기
  로트 분리
  잔량 처리

## Slide 16: 작업시작 시나리오
1. 2D 각인기의 각인 위치에 제품의 각인 위치를 일치시킴.
  각인기의 BlockGuide로 각인위치 파악
2. Align 카메라로 핀위치를 설정
  다음번 Feeding에서는 핀위치의 틀어짐량이 2D각인기 Offset량 적용
  진행방향의 오차는 다음번에 보정하여 Feeding.
3. 작업자 작업정보 입력(작업자명, 제품 전체 길이, …)
4. Reset 버튼
  릴맵 초기화 / 시리얼 번호 1부터 시작
5. 운전준비 버튼
  먼저 마킹부 덴서버퍼 Homming 후, 2D 각인기쪽 덴서버퍼 Homming.

## Slide 17
6. 시작 버튼 (#1 초기운전시작)
7. 2D 각인기 1번 시리얼 마킹
8. 2D 각인 확인 위치 이송
9. 전체 연동으로 1Shot Feeding
10. 2D 각인부에서 AOI상면부까지 Feeding완료정지(Shot수 입력)
  2D 각인기는 버퍼에 최대투입 Shot수까지 투입
  이후로는 2D 각인기의 버퍼에서 Shot수가 빠지면 계속 투입함.
11. AOI상면부에서 핀위치 설정
  모델, 로트, 레이어, 시리얼 정보는 2D 각인부에서 통신으로 전달
12. 시작 버튼 (#2 초기운전시작)
13. AOI상면부에서 AOI하면부까지 Feeding완료정지(Shot수 입력)
14. AOI하면부에서 핀위치 설정
  모델, 로트, 레이어, 시리얼 정보는 2D 각인부에서 통신으로 전달

## Slide 18
15. 시작 버튼 (#3 초기운전시작)
16. AOI하면부에서 펀칭부까지 Feeding완료정지(Shot수 입력)
17. 펀칭부에서 핀위치 설정(2Shot)
  작업자 작업정보(작업자명, 제품 전체 길이, …)는 2D 각인부에서 획득
18. 시작 버튼
19. 자동운전 진행

## Slide 19: 각인기 초기 작업
2D 코드 각인위치
2D 코드 내용(13자) : “오더번호”(9) ”-”(1) ”시리얼넘버”(3)
MD-X2500
SR-1000W
2D 코드 각인위치
Align Camera
고정거리
가변거리
고정위치
가변위치
고정위치
Shot 핀위치
진행방향

## Slide 20: 각인기 초기 작업
2D 코드 각인위치
2D 코드 내용(13자) : “오더번호”(9) ”-”(1) ”시리얼넘버”(3)
MD-X2500
SR-1000W
2D 코드 각인위치
Align Camera
고정거리
가변거리
1. 각인위치 Set
2. 원점위치 Set
3. 각인상태 확인
Shot 핀위치
테스트 순서

## Slide 21: SR-1000W (2D 코드 리더기)
PC Preparation
  Change the network settings of the PC that is being used for setting.
    Initial setting values of the N-L1
    IP address 192.168.0.1 ("192.168.1.99:9004")
    Subnet mask 255.255.255.0
  Set the PC according to the network setting shown above.
    Setting of the PC
    IP address 192.168.0.XXX (XXX = 002 to 254)
    Subnet mask 255.255.255.0

## Slide 22: MD-X2500 (2D 코드 각인기)
Ethernet 통신 설정
  IP 주소 192.168.0.20
  서브넷 마스크 255.255.255.0
  디폴트 게이트웨이 0.0.0.0

## Slide 23: 각인기 Setting
2D코드 각인위치에서 리더기 위치까지의 거리
2D코드 각인위치에서 리더기 위치까지 이동 속도
2D코드 각인위치에서 리더기 위치까지 이동 가속도
2D코드 각인위치에서 리더기 위치까지 이송 명령
자동운전시 Align이 자동보정값 이상으로 틀어지면 다시 위치보정을 함.
레이저 각인기에서 수동으로 각인위치를 수동보정값만큼 위치보정을 함.
각인할 위치를 MD-X2500의 레이저 포인터로 영역을 표시함.
각인할 오더번호를 입력
각인할 Shot번호를 입력
MD-X2500의 레이저로 오더번호-Shot번호(9자리+1자리+3자리)를 각인함.
2D코드 리더기로 각인한 2D 코드를 읽어옴.
2D코드 리더기로 읽은 오더번호와 Shot번호를 표시
2D코드 리더기로 각인한 2D 코드를 확인하고 다음 Shot을 각인위치로 이송함.
2D코드 리더기로 각인한 2D 코드를 확인 후 다음 Shot의 각인위치까지 남은 량

## Slide 24: 각인기 수동조작
각인기 수동조작 버튼

## Slide 25: Align Camera
deviceInfoList.pDevInfo[index].cameraKey

## Slide 26: Align Camera
deviceInfoList.pDevInfo[index].cameraKey

## Slide 27: Align Camera – Crevis
class CCamCrevis : public CWnd
{
DECLARE_DYNAMIC(CCamCrevis)
CWnd *m_pParent;
int m_nIdxCam;
HWND m_hWndDisplay; // handle to diplay window
CRect m_rcDisplay;
BOOL m_bThreadAlive, m_bRtnThread;
CThreadTask m_ThreadTask; // CThreadTask class, handles the threading code
CRITICAL_SECTION m_csImg;
CStringList m_DeviceNameList;
// TL
DEV_HANDLE m_hDevice;
PORT_HANDLE m_hDevicePort;
DS_HANDLE m_hDatastream;
HANDLE m_hRegister;
// Grab
// HANDLE m_hGrabThread;
HANDLE m_eTerminate;
UINT m_AcqCount;
BOOL m_bIsGrabbing;
// View
CImage* m_pImage;
CPoint m_scrollPosition;
// ImageInfo
CString m_strDispName;
int m_GrayLevel;
int m_Width;
int m_Height;
CString m_strDataType;
CDialog* m_pCtrlDlg;
//Frame info
double m_currentFrameRate;
double m_FrameCounter;
double m_OldFrameCounter;
double m_oldTime;
UINT m_LostImageCounter;
// Processing
BOOL m_SharpnessType;
void* m_pCpyImg;
int m_LaplacianFactor;
int m_LoGFactor;
void Init();
void GrabStart();
void GrabStop();
void StartThread();
static BOOL ThreadProc(LPVOID lpContext);
void StopThread();
DS_HANDLE GetDataStream(DEV_HANDLE hDev);

## Slide 28: Align Camera – Crevis
public:
CCamCrevis(int nIdx, HWND hCtrl, CWnd* pParent =NULL);
virtual ~CCamCrevis();
CCriticalSection m_cs;
BOOL OpenDevice();
void CloseDevice();
void StartLive();
void StopLive();
DWORD GrabThreadProc(void *pClassInst);
afx_msg LRESULT OnMessageGrabThread(WPARAM wParam, LPARAM lParam);
CString GetLasetError();
int GetImgWidth();
int GetImgHeight();
BOOL GetFramesPerSecond(double* dFPS);
protected:
DECLARE_MESSAGE_MAP()
};
void ReceiveImage(void* pSrcImg);
void ImageProc(void* pSrcImg);
void DrawImage();
BOOL CreateImage();
void DeleteImage();
DEV_HANDLE SelectDevice(IF_HANDLE hInterface);
PORT_HANDLE GetDevicePort(DEV_HANDLE hDev);
HANDLE GetRegMap(PORT_HANDLE hDevPort);
void ProcSharpening(void* pSrcImg);
void HighBoostFiltering_LaplacianMono8(BYTE* pSrc, BYTE* pDest, int Width, int Height, int Factor);
void HighBoostFiltering_LoGMono8(BYTE* pSrc, BYTE* pDest, int Width, int Height, int Factor);
void HighBoostFiltering_LaplacianMono10(WORD* pSrc, WORD* pDest, int Width, int Height, int Factor);
void HighBoostFiltering_LoGMono10(WORD* pSrc, WORD* pDest, int Width, int Height, int Factor);
void HighBoostFiltering_LaplacianRGB8Packed(BYTE* pSrc, BYTE* pDest, int Width, int Height, int Factor);
void HighBoostFiltering_LoGRGB8Packed(BYTE* pSrc, BYTE* pDest, int Width, int Height, int Factor);

## Slide 29: Align Camera – Crevis
int CCamCrevis::GetImgWidth()
{
return m_Width;
}
int CCamCrevis::GetImgHeight()
{
return m_Height;
}
void CCamCrevis::GrabStart()
{
if(m_bIsGrabbing)
return;
// Check thread resource
// if(m_bThreadAlive)
// return;
// Get last image information and create view
DeleteImage();
if(!CreateImage())
return;
m_OldFrameCounter = m_FrameCounter = 0;
//thread start
m_bIsGrabbing = TRUE;
ResetEvent(m_eTerminate);
//m_hGrabThread = CreateThread(NULL, 0, GrabThreadProc, this, 0, NULL);
StartThread();
::InvalidateRect(m_hWndDisplay, NULL, TRUE);
}
void CCamCrevis::GrabStop()
{
if(!m_bIsGrabbing) return;
SetEvent(m_eTerminate);
//WaitForSingleObject(m_hGrabThread, INFINITE);
//CloseHandle(m_hGrabThread);
StopThread();
//m_hGrabThread = NULL;
m_bIsGrabbing = FALSE;
}

## Slide 30: 4Point Align

## Slide 31: GvisMaster
Object:
  1. Load region data "strpcs.rgn"
  2. Set Piece Data
  3. Set Strip Data
File format
  4. Set Strip Info.
  5. Set Piece Info.
<File format>
nFrameSize(int)PieceRgnNum(int)m_nCornerNum(int)nDummy(int)nDummy(int) nDummy(int)nDummy(int)nDummy(int)
for (i = 0; i < FrameRgnNum; i++) // FrameRgnNum = nFrameSize;
{
// 4. Set Strip Info.
file.Read((void *)&nDummy, sizeof(int));// Strip ID
file.Read((void *)&nDummy, sizeof(int));// Row
file.Read((void *)&nDummy, sizeof(int));// Col
file.Read((void *)&nDummy, sizeof(int));// 회전정보
file.Read((void *)&(FrameRgnPix[j]), sizeof(REGIONS_FRAME));
// 5. Set Piece Info.
file.Read((void *)&nPieceNum, sizeof(int));
for (i = 0; i < nPieceNum; i++)
{
  file.Read((void *)&nDummy, sizeof(int));// Piece ID
  file.Read((void *)&PieceRgnPix[i + nPieceCount].Row, sizeof(int));// Row
  file.Read((void *)&PieceRgnPix[i + nPieceCount].Col, sizeof(int));// Col
  file.Read((void *)&nDummy, sizeof(int));// 회전정보
  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // Set Piece position
  nDummy = sizeof(CPoint);
  file.Read((void *)PolygonPoints[i + nPieceCount], sizeof(CPoint)*m_nCornerNum);
  file.Read((void *)&(PieceRgnPix[i + nPieceCount].FRotate), sizeof(int));
      // Set PieceRgnPix, 120828 jsy
      PieceRgnPix[i + nPieceCount].iStartX = PolygonPoints[i + nPieceCount][0].x;
      PieceRgnPix[i + nPieceCount].iStartY = PolygonPoints[i + nPieceCount][0].y;
      PieceRgnPix[i + nPieceCount].iEndX = PolygonPoints[i + nPieceCount][0].x;
      PieceRgnPix[i + nPieceCount].iEndY = PolygonPoints[i + nPieceCount][0].y;
      for (k = 0; k < m_nCornerNum; k++)
      {
        PieceRgnPix[i + nPieceCount].iStartX = min(PieceRgnPix[i + nPieceCount].iStartX, PolygonPoints[i + nPieceCount][k].x);
        PieceRgnPix[i + nPieceCount].iStartY = min(PieceRgnPix[i + nPieceCount].iStartY, PolygonPoints[i + nPieceCount][k].y);
        PieceRgnPix[i + nPieceCount].iEndX = max(PieceRgnPix[i + nPieceCount].iEndX, PolygonPoints[i + nPieceCount][k].x);
        PieceRgnPix[i + nPieceCount].iEndY = max(PieceRgnPix[i + nPieceCount].iEndY, PolygonPoints[i + nPieceCount][k].y);
      }
    }
  nPieceCount += nPieceNum;
}

## Slide 32: GvisMaster
BOOL SortDefectbyNetRegion()
  Strip의 영역정보 순서로 Index가 정해짐
  Piece의 영역정보 순서로 Index가 정해짐

## Slide 33: DTS (DB 데이터 다운로딩)
2층 기판인 경우
  설비에서 보내준 PCS의 양면의 결과 정보를 가져옴
  DTS에서 PCS의 양면의 결과 정보를 가져옴
4층 기판인 경우
  설비에서 보내준 PCS의 양면의 결과 정보를 가져옴
  DTS에서 내층 PCS의 양면의 결과 정보를 가져옴(이전에 작업완료)
  DTS에서 외층 PCS의 양면의 결과 정보를 가져옴(현재 작업중)
설비에서의 PCS정보와 DTS에서의 PCS정보를 반드시 확인

## Slide 34: DTS (DB 데이터 업로딩)

## Slide 35: Sequence (PLC연계)
LotEnd Start : MB440180(1) - 작업종료(PC가 On시키고, PLC가 확인하고 Off시킴)
  하면AOI 공유버퍼에 파일이 비었을때 시작 ; 작업자가 지정한 LotEndSerial보다 Serial번호가 클때 시작 ; 상하면 Lot명이 다를때
LastProc Start : MB440185 - 잔량처리 AOI(상) 부터(PC가 On시키고, PLC가 확인하고 Off시킴)
  ChkLastProcFromUp() : 아니면 MB440186 - 잔량처리 AOI(하) 부터(PC가 On시키고, PLC가 확인하고 Off시킴)
  MB440181 - 잔량처리(PC가 On시키고, PLC가 확인하고 Off시킴)
AOI Feeding Offset Start
  MB440111 - 검사부(상) Feeding Offset Write 완료(PC가 확인하고 Reset시킴.)
  MB440112 - 검사부(하) Feeding Offset Write 완료(PC가 확인하고 Reset시킴.)
Check Share Folder Start
Marking Start : MB440110(0) - 마킹시작(PC가 확인하고 Reset시킴.) ; MB440101(0) - 마킹부 Feeding완료(PLC가 On시키고 PC가 확인하고 Reset시킴.)
Marking End : MB440150(0) - 마킹부 마킹중 ON (PC가 ON, OFF) ; MB440170(1) - 마킹완료(PLC가 확인하고 Reset시킴.)
m_Flag : 자리0 - 홀수샷 마킹, 자리2 - 검사부 상 자동 운전 <-> X432B I/F, 자리3 - 검사부 하 자동 운전 <-> X442B I/F

## Slide 36: 통신 프로토콜 (각인부와 마킹부 동기화)
상면/하면/전체 선택에 대한 정보 동기화
작업시간 및 진행정보(수율정보) 동기화
수작업 동기화
설정값 동기화

## Slide 37: 통신 프로토콜 (작업자 설정)
검사모드(양면, 단면, 샘플, 샘플 Shot수)
회전방향(Recoiler 정방향 CW, Uncoiler 정방향 CW)
Align방식(2Point Align, 4Point Align)
Door센서사용(리코일러, AOI상, AOI하, 마킹, 버퍼, 언코일러)
마킹부 안전센서 사용, 고정불량정지 사용
수율정보(공정제한범위 불량율[%], 구간수율[%], 스트립 양폐처리 불량율[%], 구간 속도[m/s], 고정불량 누적수/발생수/사용)
전체릴길이[M], 한판넬공급 거리, 일시정지길이[M], 일시정지길이 사용On/Off, 로트분리 사용On/Off, 로트분리길이[M], Lot 절단위치[M]

## Slide 38: 통신 프로토콜 (자동상태)
운영자, 모델, 로트, 상면 레이어, 하면 레이어
전체릴길이[M], 전체진행율[%], 로트진행율[%], 전체속도[m/s], 구간속도[m/s]
일시정지길이[M], 일시정지길이 사용On/Off, 로트분리 사용On/Off, 로트분리길이[M], 마킹진행길이[M], AOI하 진행길이[M], AOI상 진행길이[M], 진행로트시리얼
시스템진행사항(초기운전/운전중/정시), 마킹수 좌, 마킹수 우
불량수 상면/하면/전체, 불량율[%] 상면/하면/전체, 양품수 상면/하면/전체, 양품율[%] 상면/하면/전체, 전체검사수 상면/하면/전체
마킹위치이동, 마킹상태확인, 마킹상태확인 길이[M], 상면불량, 하면불량, 전체불량, 로트시작시간, 로트진행시간, 로트종료시간, 잔량처리, 작업종료, 2Layer
1열수율[%] 상면/하면/전체, 2열수율[%] 상면/하면/전체, 3열수율[%] 상면/하면/전체, 4열수율[%] 상면/하면/전체, 전체수율[%] 상면/하면/전체
불량수(오픈, 쇼트, U쇼트, 선간폭, 잔동, 돌기, E.Nick, UDD1, 핀홀, 패드결함, 홀오픈, 홀없음, 홀편심, 홀내불량, E.Prot, 선폭감소, 노광, 결손, POI, VH오픈, VH없음, VH편심, VH결함, E.Space, 선폭증가)
1열마킹, 2열마킹, 3열마킹, 4열마킹, 전체마킹
마킹부의 마킹시작시 Reelmap-Display신호에 동기해서 각인부에서 Display함(단, Share폴더에 마킹부가 파일을 Copy함. 이후 각인부 파일처리는 마킹부와 동일)

## Slide 39: 통신 프로토콜 (수동조작)
Main(운전준비, Run, Reset, Stop, 자동, 1회 운전, 수동)
Recoiler(연동선택, 정회전, 역회전, 제품척클램프, 제품댄서롤상승/하강, 제품이음매(좌)상승/하강, 제품이음매(우)상승/하강, 제품이음매진공, 간지 척 클램프,
간지휠 정회전, 간지휠 역회전, Rewinder동작, Rewinder제품&간지)
Punching(연동선택, 정회전, 역회전, 피딩진공, 제품푸쉬, 테이블블로워, 테이블진공, 피딩클램프, 텐션클램프, 한판넬이송, 레이저마크, 댄서롤 상승/하강)
AOI 하면(연동선택, 정회전, 역회전, 피딩진공, 제품푸쉬, 테이블블로워, 테이블진공, 피딩클램프, 텐션클램프, 한판넬이송, 레이저마크)
AOI 상면(연동선택, 정회전, 역회전, 피딩진공, 제품푸쉬, 테이블블로워, 테이블진공, 피딩클램프, 텐션클램프, 한판넬이송, 레이저마크)
Engraving(연동선택, 정회전, 역회전, 피딩진공, 제품푸쉬, 테이블블로워, 테이블진공, 피딩클램프, 텐션클램프, 한판넬이송, 레이저마크, 댄서롤 상승/하강)
Uncoiler(연동선택, 정회전, 역회전, 제품척클램프, 제품댄서롤상승/하강, 제품이음매(좌)상승/하강, 제품이음매(우)상승/하강, 제품이음매진공, 간지 척 클램프,
간지휠 정회전, 간지휠 역회전, 클린롤러 상승/하강, 클린롤러누름 상승/하강)
Torque Motor(펀칭부, 검사부, 각인부)
Core 150mm(Recoiler, Uncoiler)

## Slide 40: 통신 프로토콜 (데이타설정)
Last Shot, Feeding Offset(MK X/Y, DN X/Y, UP X/Y, LS X/Y)
Lot관련설정(전체Reel길이[M], Lot분리길이[M], Lot분리후 절단위치 길이[M], 일시정지 길이[M])
Feeding관련설정(연속공급 속도/가속도, 한판넬공급 길이/속도/가속도, AOI롤러 LeadPitch, 마킹롤러 LeadPitch, 마킹부 틀어짐보정 한계값/인정값/인정횟수)
연속Feeding관련설정(AOI롤러 Push Off, 마킹롤러 Push Off)
Tension관련설정(AOI 토크, 마킹 토크)
초기이송거리설정(AOI~AOI Shot수, AOI~마킹 거리)
마킹1관련설정(
마킹2관련설정(
마킹부 버퍼관련설정( 버퍼롤러 초기위치)
마킹장치설정(마킹수 리셋 좌/우, 마킹수 현재 좌/우, 마킹수 한계 좌/우)
2D코드관련설정(각인기 Offset, AOI Offset, 마킹부 Offset, 이송 속도/가속도)
각인기관련설정(버퍼Shot수, 시작Shot번호, 오더번호, Shot번호, 각인기롤러 LeadPitch/Push Off/토크, 각인기~AOI거리,
각인부 틀어짐보정 한계값/인정값/인정횟수, 버퍼롤러 초기위치)

## Slide 41: Packet Flow Chart
View (Punch)
Engrave
wmClientReceived()
SR1000w
wmClientReceived()
CTcpIpClient : CSocketComm
Running()
CTcpIpClient : CSocketComm
Running()
Engrave
wmAcceptReceived()
SR1000w
wmClientReceived()
CTcpIpServer : CSocketComm
Running()
wmAcceptReceived()
CTcpIpClient : CSocketComm
Running()
CTcpIpAccept : CSocketComm
Running()
View (Laser)
wmClientReceivedSr()
wmServerReceived()
wmClientReceivedSr()
wmClientReceived()

## Slide 42: Packet 구조
typedef struct tagSocketData {
                int nMsgLen; // Message Length
                int nMsgID; // message ID
                int nTxPC; // Transmit PC Id
                int nRxPC; // Message Receive PC
                int nCmdCode; // Command Code
                int nData1; // Integer Param1
                int nData2; // Integer Param2
                int nData3; // Integer Param3
                int nData4; // Integer Param4
                float fData1; // float Param1
                float fData2; // float Param2
                float fData3; // float Param3
                float fData4; // float Param4
                char strData[BUFFER_DATA_SIZE];
}SOCKET_DATA;

## Slide 43: 통신 프로토콜 (Command Code)
CMD_SIGNAL (값: On/Off)
CMD_DATA (값: int, float, char[])
CMD_RETURN
CMD_ALARM

## Slide 44: 통신 프로토콜 (CMD_SIGNAL)
CMD_SIGNAL (값: On/Off)
CMD_RETURN
    int nTxPC; // Transmit PC Id
    int nRxPC; // Message Receive PC
    int nCmdCode; // Command Code (CMD_SIGNAL)
    int nData1; // Integer Param1 (Signal Index)
    int nData2; // Integer Param2 (Signal Value)
    int nData3; // Integer Param3 (Temparary)
    int nData4; // Integer Param4 (Temparary)

## Slide 45: 통신 프로토콜 (CMD_DATA)
CMD_DATA (값: int, float, char[])
CMD_RETURN
    int nTxPC; // Transmit PC Id
    int nRxPC; // Message Receive PC
    int nCmdCode; // Command Code (CMD_DATA)
    int nData1; // Integer Param1 (Data Page Index)
    int nData2; // Integer Param2 (Data Item Index)
    int nData3; // Integer Param3 (Data Item Value)
    int nData4; // Integer Param4 (Temparary)

## Slide 46: 통신 프로토콜 (CMD_RETURN)
CMD_RETURN
    int nTxPC; // Transmit PC Id
    int nRxPC; // Message Receive PC
    int nCmdCode; // Command Code (CMD_RETURN)
    int nData1; // Integer Param1 (Return/Received Value)
    int nData2; // Integer Param2 (Temparary)
    int nData3; // Integer Param3 (Temparary)
    int nData4; // Integer Param4 (Temparary)

## Slide 47: 통신 프로토콜 (CMD_STATUS)
CMD_SIGNAL (값: On/Off)
CMD_DATA (값: int, float, char[])
CMD_RETURN
    int nTxPC; // Transmit PC Id
    int nRxPC; // Message Receive PC
    int nCmdCode; // Command Code (CMD_STATUS)
    int nData1; // Integer Param1 (Status Index)
    int nData2; // Integer Param2 (Temparary)
    int nData3; // Integer Param3 (Temparary)
    int nData4; // Integer Param4 (Temparary)

## Slide 48: 자동/수동 전환 스위치 변경

## Slide 49: 내/외층 검사진행 모니터링

## Slide 50: 내/외층 검사진행 모니터링

## Slide 51: 내층모드
“D:\ItsFile\모델명\ITS_CODE\로트명\레이어명\” 폴더생성
“D:\ItsFile\모델명\ITS_CODE\ITS_CODE.txt” 파일생성

## Slide 52: ITS_CODE.txt 파일 내용
[내층시리얼번호]
Test Mode = 1 // 1: 내층모드 , 2: 외층모드
Dual Test = 1 // 1: 양면검사, 0: 단면검사
Process Unit Code = V90
Current Model = 내층모델명
Its Code = ITS_CODE
Current Lot = 내층 로트명
Current Layer Up = 내층 상면 레이어명
Current Layer Dn = 내층 하면 레이어명

## Slide 53: 외층모드
“D:\ItsFile\모델명\ITS_CODE\Result.txt” ITS 결과파일 생성
ITS_CODE.txt의 정보로 내층의 상면릴맵과 하면릴맵을 Loading
외층의 상면릴맵과 하면릴맵을 Loading
내층 상/하면 머징한 것과 외층 상/하면 머징한 것을 머징함.
“D:\ItsFile\모델명\ITS_CODE\ReelMapDataIts.txt” 내외층 머징한 릴맵파일 생성

## Slide 54: ITS JOB 경로 리스트
ItsJobPath.ini
  [Its Code]
    Inner Path = \\192.158.60.90
    Outer Path = \\192.168.80.90
  [Its Code]
    Inner Path = \\192.158.90.90
    Outer Path = \\192.168.80.90

## Slide 55: MDX-2000 Command
레이저 마킹기가 인쇄 가능 상태인지를 요구
  RX CMD : RX,Ready【CR】
  RX RTN : RX,OK,A【CR】
    A:0~2
      0:READYON, 1:READYOFF(에러 발생 중), 2:READY OFF(인쇄 중 또는 전개 중)
        파라미터A가 「1」인 경우는 에러를 해제하지 않으면 인쇄할 수 없습니다.
        ErrorClear커맨드를 사용하여 에러를 해제해 주십시오.
        발생한 에러의 종류가 단자대 상태의 에러(T***)인 경우
          단자대의 ON/OFF상태를 확인

## Slide 56: MDX-2000 Command
단자대 및 통신에서 인쇄 시작 입력의 접수 허가/금지를 설정
  WX CMD : WX,TriggerLock=A【CR】
  WX RTN : WX,OK【CR】
  RX CMD : RX,TriggerLock【CR】
  RX RTN : RX,OK,A【CR】
    A:0/1
      0:허가, 1:금지, * 초기값 「0」
    인쇄 중에 이 커맨드를 수신하여도 인쇄는 멈추지 않고 다음 인쇄 시작 입력을 접수하지 않습니다.

## Slide 57: MDX-2000 Command
내장 카메라로 영역 내에 있는 2D 코드를 판독
  WX CMD : WX,Check2DCode4=A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O【CR】
  WX RTN : WX,OK,P,Q,R【CR】
    A: 0~3
      0:현재 스캐너 위치, 1:임의 좌표, 2:블록 좌표, 3:블록 좌표(이전 트래킹 결과를 반영)
    B:영역 사이즈에 따라 다름 : X좌표(mm) - * A:0/2일 때는 고정값 「0」
      Normal : -062.500～0062.500
      Wide : -165.000～0165.000
      Small : -025.000～0025.000
    C:영역 사이즈에 따라 다름 : Y좌표(mm) - * A:0/2일 때는 고정값 「0」
      Normal : -062.500～0062.500
      Wide : -165.000～0165.000
      Small : -025.000～0025.000

## Slide 58: MDX-2000 Command
내장 카메라로 영역 내에 있는 2D 코드를 판독
    D:영역 사이즈에 따라 다름 : Z좌표(mm) - * A:0/2일 때는 고정값 「0」
      Normal : -062.500～0062.500
      Wide : -165.000～0165.000
      Small : -025.000～0025.000
    E: 000~100 : 판독 영역(%) - 「0」는 영역 지정 없음
      A:0/1인 경우는 100%와 동일
      A:2인 경우는 자동 영역 지정
      G:0/1인 경우는100%와 동일
    F: 000~255 : 블록 번호
      A:0/1일 때는 고정값 「0」

## Slide 59: MDX-2000 Command
내장 카메라로 영역 내에 있는 2D 코드를 판독
    G: 0~3 : 카메라 배율
      0:전체 광각, 1:전체 표준, 2:동축 광각, 3:동축 표준, * 초기값 「2」
    H: -100~0100 : 밝기
      * 초기값 「0」
    I: 0.1~5.0 : 감마 보정 값
      * 초기값「1.0」
    J: 0~2 : 조명 타입
      0:내장 조명(일반), 1:내장 조명(헐레이션 제거), 2:외부 조명, * 초기값 「2」
    K: 0/1 : 내장 조명 1의 점등 조건
      0: 소등, 1: 점등 - *이 파라미터는 생략할 수 있습니다.
    L: 0/1 : 내장 조명 2의 점등 조건
      0: 소등, 1: 점등 - *이 파라미터는 생략할 수 있습니다.

## Slide 60: MDX-2000 Command
내장 카메라로 영역 내에 있는 2D 코드를 판독
    M: 0/1 : 내장 조명 3의 점등 조건
      0: 소등, 1: 점등 - *이 파라미터는 생략할 수 있습니다.
    N: 0/1 : 내장 조명 4의 점등 조건
      0: 소등, 1: 점등 - *이 파라미터는 생략할 수 있습니다.
    O: 0/1 : 내장 조명 5의 점등 조건
      0: 소등, 1: 점등 - *이 파라미터는 생략할 수 있습니다
    P: A~D/F : AIM-DPM의 종합 등급
    Q: 000~100 : 매칭 레벨
    R: 인코드 문자열 : 2D 코드의 인코드 문자열
    ※ 2D 코드를 찾을 수 없는 경우: 통신 에러 S087「2D code reading error」를 반환

## Slide 61: MDX-2000 Command
운전 중인 작업에서 설정된 조명의 ON/OFF상태를 변경/요구
  WX CMD : WX,Lighting=A【CR】
  WX RTN : WX,OK【CR】
  RX CMD : RX,Lighting【CR】
  RX RTN : RX,OK,A【CR】
    A:0/1 - 조명 상태
      0:소등, 1:점등

## Slide 62: MDX-2000 Command
레이저 마킹기에서 발생한 에러를 요구
  RX CMD : RX,Error【CR】
  RX RTN : RX,OK,A,B,B,Bᆞᆞᆞ【CR】
    A:0/1 - 에러의 발생상태를 표시
      0:에러가 발생하지 않음, 1:에러가 발생
    B:E003~E531/W001~W531/T000~T017 - 발생한 에러를 콤마 구분으로 표시

## Slide 63: MDX-2000 Command
레이저 마킹기에서 발생한 에러를 해제
  WX CMD : WX,ErrorClear【CR】
  WX RTN : WX,OK【CR】
    ※ 레이저 마킹기의 에러 원인이 남은 채 ErrorClear커맨드를 보내면,
    응답에「 OK」가 반환되지만 에러 상태는 사라지지 않음.

## Slide 64: MDX-2000 Command
레이저 안전 모듈 동작 시의 셔터 개폐 유무를 변경/요구
  WX CMD : WX,LaserSafetyModuleShutter=A
  WX RTN : WX,OK
  RX CMD : RX,LaserSafetyModuleShutter
  RX RTN : RX,OK,A
    A:0/1 - 셔터 상태 (* 초기값 「0」)
      0: 안전 입력 OFF시에 셔터를 닫지 않음, 1: 안전 입력 OFF시에 셔터를 닫음
    ※ 셔터 상태를 「1」로 하면 안전 입력이 ON한 후 부터의 복귀시간이 늘어남.

## Slide 65: MDX-2000 Command
인쇄 완료 출력을 ON시키는 타이밍을 변경/요구
  WX CMD : WX,PrintCompTiming=A
  WX RTN : WX,OK
  RX CMD : RX,PrintCompTimingr
  RX RTN : RX,OK,A
    A:0/1 - 인쇄 완료 출력 타이밍 (* 초기값 「0」)
      0: 인쇄 동작 완료 후, 1: 인쇄 확 및 2D 코드 리더기 기능의 동작완료시

## Slide 66: MDX-2000 Command
대상 물체 위치 보정의 수평면 내의 보정을 변경/요구
  WX CMD : WX,JOB=0000,JobPosition=A,B,C,D,E【CR】
  WX RTN : WX,OK【CR】
  RX CMD : RX,JOB=0000,JobPosition【CR】
  RX RTN : RX,OK,A,B,C,D,E【CR】
    A:영역 사이즈에 따라 다름 : 이동 기준점X(mm)
      Normal : -062.500~0062.500 (* 초기값 「0」)
    B:영역 사이즈에 따라 다름 : 이동 기준점Y(mm)
      Normal : -062.500~0062.500 (* 초기값 「0」)
    C:영역 사이즈에 따라 다름 : X좌표 보정량(mm)
      Normal : -062.500 ~ 0062.500 (* 초기값 「0」)
      Wide : -165.000 ~ 0165.000
      Small : -025.000 ~ 0025.000

## Slide 67: MDX-2000 Command
대상 물체 위치 보정의 수평면 내의 보정을 변경/요구
    D: 영역 사이즈에 따라 다름 : Y좌표 보정량(mm)
      Normal : -125.000~0125.000 (* 초기값 「0」)
    E:-180.000~0180.000 : θ각도 보정량(°) – (* 초기값 「0」)
    ※ θ각도 보정: 이동 기준점에서 좌표 보정량을 적용한 후의 위치를 원점으로 보정
    대상 물체 위치 보정: 정지 인쇄 설정 시에만 유효

## Slide 68: MDX-2000 Command
대상 물체 위치 보정의 높이 방향 보정의 설정값 변경/요구
  WX CMD : WX,JOB=0000,HeightCorrection=A,B,C,D,E,F【CR】
  WX RTN : WX,OK【CR】
  RX CMD : RX,JOB=0000,HeightCorrection【CR】
  RX RTN : RX,OK,A,B,C,D,E,F【CR】
    A:0/6 : 높이보정방법 - (* 초기값 「0」)
      0:고정, 6:오토포커스(MD-X2050(A)인 경우)
    B:영역 사이즈에 따라 다름 : 보정량 Z좌표(mm) - (* 초기값 「0」)
      Normal : -21.000 ~ 021.000
      Wide : -21.000 ~ 021.000
      Small : -15.000 ~ 015.000
      * A:5/6일 때는 고정값 「0」

## Slide 69: MDX-2000 Command
대상 물체 위치 보정의 높이 방향 보정의 설정값 변경/요구
    C:1~9 : 측정 횟수(회) – (* 초기값「3」)
      * A:0일 때는 고정값 「3」
    D: 영역 사이즈에 따라 다름 : 공차 설정 상한(mm) – (* 초기값「21」)
      Normal : -20.999~042.000
      * A:0일 때는 고정값 「21」
    E:영역 사이즈에 따라 다름 : 공차 설정 하한(mm) – (* 초기값「21」)
      Normal : -20.999~042.000
      * A:0일 때는 고정값 「-21」
    F:1/2 : 범위 밖의 경우 – (* 초기값「1」)
      1:인쇄한다(경고 출력), 2:인쇄하지 않는다(이상 출력)
      * A:0일 때는 고정값 「1」

## Slide 70: MDX-2000 Command
블록 공통 인쇄 조건 파라미터 변경/요구
  WX CMD : WX,JOB=0000,CommonMarkingParameter=A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L【CR】
  WX RTN : WX,OK【CR】
  RX CMD : RX,JOB=0000,CommonMarkingParameter【CR】
  RX RTN : RX,OK,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L【CR】
    A:000.0~100.0 : 공통 레이저 파워(％) - * 초기값 「0」
    B: 영역 사이즈에 따라 다름 : 공통 스캔 속도(mm/s) - * 초기값 「1000」
      Normal : 00001~12000
    C: 모델에 따라 다름 : 공통 펄스 주파수(kHz) - * 초기값「100」
      Normal : 000~400

## Slide 71: MDX-2000 Command
블록 공통 인쇄 조건 파라미터 변경/요구
    D: 영역 사이즈에 따라 다름 : 공통 스폿 가변 - * 초기값 「0」
      Normal : 0210~0210
    E:001~100 : 공통 인쇄 횟수(회) - * 초기값 「1」
    F:영역 사이즈에 따라 다름 : 공통 Z좌표(mm) - * 초기값 「0」
      Normal : -021.000 ~ 0021.000
      Wide : -021.000 ~ 0021.000
      Small : -015.000 ~ 0015.000
    G:0.000~1.000 : 공통선 채우기간격(mm) - * 초기값「0.06」
    H:00~04/06 : 공통 품질 조정 레벨 - * 초기값 「2」
      00:속도 최우선, 01:속도 우선, 02:표준,
      03:품질 우선, 04:품질 최우선, 06:속도 최우선2
    I:00.000~10.000 : 공통 교점 제거(mm) - * 초기값 「0」

## Slide 72: MDX-2000 Command
블록 공통 인쇄 조건 파라미터 변경/요구
    J: 0/1 : 끝 점 제어
      0:최적, 1:임의
    K: 000~200 : 끝 점 ON 제어(%) - * 고정값「100」
    L: 000~200 : 끝 점 OFF 제어(%) - * 고정값「100」

## Slide 73: MDX-2000 Command
문자열 또는 로고 및 사진 파일을 변경/요구
  WX CMD : WX,JOB=0000,BLK=000,CharacterString=A【CR】
  WX RTN : WX,OK【CR】
  RX CMD : RX,JOB=0000,BLK=000,CharacterString【CR】
  RX RTN : RX,OK,A【CR】
    A:문자열/로고파일명0:고정, 6:오토포커스(MD-X2050(A)인 경우)
      블록 종류가「 0~3」인 경우 문자열(전각, 반각 상관 없이510문자 이내)로 송신
      블록 종류가「9」인 경우는 바코드, 2D코드의 입력 문자에 따른 문자 내용을 송신

## Slide 74: MDX-2000 Command
문자열의 비율 설정 및 문자 폭 비율, 간격 비율을 변경/요구
  WX CMD : WX,JOB=0000,BLK=000,CharacterRatio=A,B,C【CR】
  WX RTN : WX,OK【CR】
  RX CMD : RX,JOB=0000,BLK=000,CharacterRatio【CR】
  RX RTN : RX,OK,A,B,C【CR】
    A:0/1 : 비율 설정
      0:무효, 1:유효, * 초기값 「0」
    B:020.00~500.00 : 문자폭 비율(%)
      * A:0인 경우는 고정값 「20」
      * 초기값 문자 종류가 시스템 폰트인 경우「66.67」
      문자 종류가 TrueType폰트인경우 「100」
    C:블록 종류에 따라 달라짐 :

## Slide 75: MDX-2000 Command
문자열의 비율 설정 및 문자 폭 비율, 간격 비율을 변경/요구
    C:블록 종류에 따라 달라짐 : 문자 간격 비율(%)
      문자 가로 쓰기/문자 세로 쓰기:-100.00~1000.00
      문자 가로 쓰기/문자 세로 쓰기:-100.00~1000.00
      A:0인 경우는 고정값 「0」
      초기값 시스템 폰트, 원호 배치, 문자배치가 「문자 간격」인 경우「25」
      그 외인 경우는 「0」
      블록 종류(BlockType)
        「 00:문자가로쓰기/01:문자세로쓰기/02:원호시계방향/03:원호시계반대방향」
        블록 No.로 송신
      비율지정은 TrueTypeFont인 경우는 설정할 수 없음

## Slide 76: MDX-2000 Command
레이저파워,스캔속도,펄스주파수,스폿가변,인쇄횟수 변경/요구
  WX CMD : WX,JOB=0000,BLK=000,MarkingParameter=A,B,C,D,E【CR】
  WX RTN : WX,OK【CR】
  RX CMD : RX,JOB=0000,BLK=000,MarkingParameter【CR】
  RX RTN : RX,OK,A,B,C,D,E【CR】
    A:000.0~100.0/999.9 : 레이저 파워(%) - * 초기값 「0」
      * 블록 공통 인쇄 조건(CommonMarkingParameter)을 참조하는 경우 고정값 「999.9」
    B:영역 사이즈에 따라 다름 : 스캔 속도(mm/s) - * 초기값「1000」
      Normal : 00001~12000
      * 블록 공통 인쇄 조건(CommonMarkingParameter)을 참조하는 경우 고정값 「99999」

## Slide 77: MDX-2000 Command
레이저파워,스캔속도,펄스주파수,스폿가변,인쇄횟수 변경/요구
    C: 000~400 : 펄스 주파수(kHz) - * 초기값「100」
      * 블록 공통 인쇄 조건(CommonMarkingParameter)을 참조하는 경우 고정값 「999」
    D: 영역 사이즈에 따라 다름 : 스폿 가변 - * 초기값 「0」
      Normal : -210~0210
      * 블록 공통 인쇄 조건(CommonMarkingParameter)을 참조하는 경우 고정값 「9999」
    E:001~100/999 : 인쇄 횟수(회) - * 초기값「1」
      * 블록 공통 인쇄 조건(CommonMarkingParameter)을 참조하는 경우 고정값 「999」

## Slide 78: MDX-2000 Command
인쇄 완료 시의 2D 코드 품질 체크 기능의 유효/무효 변경/요구
  WX CMD : WX,JOB=0000,CodeReaderSetting=A,B,C,D
  WX RTN : WX,OK
  RX CMD : RX,JOB=0000,CodeReaderSetting
  RX RTN : RX,OK,A,B,C,D
    A:0/1 : * 초기값 「0」
      0:품질 체크 무효, 1:품질 체크 유효
    B:0.0~9.0 : 촬상 딜레이(s) - * 초기값 「0」
      *A:0일 때는 고정값 「0」
    C:0.0~9.0 : 화상 홀드 시간(s) - * 초기값「5」

## Slide 79: MDX-2000 Command
인쇄 완료 시의 2D 코드 품질 체크 기능의 유효/무효 변경/요구
    D:0~4 : 에러 한계값 - * 초기값「4」
      0:종합 등급 A이상이 OK
      1:종합 등급 B이상이 OK
      2:종합 등급 C이상이 OK
      3:종합 등급 D이상이 OK
      4:종합 등급 F이상이 OK
    정지 인쇄 설정 시에만 유효
    인쇄 확인 기능 유효 시에도 설정 가능
    2D코드리더기기능 비활성화인 경우 S040 동작제한에러(2D 코드 리더기) 반환

## Slide 80: MDX-2000 Command
운전 중인 작업으로 설정된 조명 종류를 변경/요구
  WX CMD : WX,JOB=0000,LightingType=A
  WX RTN : WX,OK
  RX CMD : RX,JOB=0000,LightingType
  RX RTN : RX,OK,A
    A:0~2 : * 일반 조명 종류
      0:내장 조명, 1:내장 조명 (헐레이션 제거), 2:외부 조명

## Slide 81: MDX-2000 Command
작업 과정의 2D 코드 판독 설정 내장 조명 조건을 취득
  RX CMD : RX,JOB=0000,CodeReaderLightSetting【CR】
  RX RTN : RX,OK,A,B,C,D,E【CR】
    A: 0/1 : 내장 조명 1의 점등 조건
      0: 소등, 1: 점등
    B: 0/1 : 내장 조명 2의 점등 조건
      0: 소등, 1: 점등
    C: 0/1 : 내장 조명 3의 점등 조건
      0: 소등, 1: 점등
    D: 0/1 : 내장 조명 4의 점등 조건
      0: 소등, 1: 점등
    E: 0/1 : 내장 조명 5의 점등 조건
      0: 소등, 1: 점등

## Slide 82: MDX-2000 Command
작업 공정 중인 카메라 기능의 촬영 조건을 변경/요구
  WX CMD : WX,JOB=0000,FNC=00,CameraImagingSetting=A,B,C,D
  WX RTN : WX,OK
  RX CMD : RX,JOB=0000,FNC=00,CameraImagingSetting
  RX RTN : RX,OK,A,B,C,D
    A:0~3 : 카메라 배율 - * 초기값 「2」
    B:-100~0100 : 밝기 - * 초기값 「0」
    C:0.1~5.0 : 감마 보정 값 - * 초기값「1.0」
    D:0~2 : 조명 타입 - * 초기값 「2」
      0: 내장 조명(일반), 1: 내장 조명(헐레이션 제거), 2: 외부 조명
    FNC가 범위를 벗어난 경우는 S100 촬영조건부정에러가 발생
    FNC=00지정된경우 인쇄확인기능 미설정인경우 S032미설정에러(인쇄확인기능)발생
    FNC=01지정된경우 2D코드리더기 미설정인경우는 S031미설정에러(2D코드리더기)발생
    비활성화인 경우 S040 동작제한에러(2D코드리더기)발생

## Slide 83: MDX-2000 Command
이전 인쇄 결과를 취득
  RX,MarkingResult
  RX,OK,A,B
    A: 0/1 : 인쇄 결과
      0: 실패, 1: 성공
    B: 000000000000~999999999999 : 실행 시간(ms)

## Slide 84: MDX-2000 Command
이전 인쇄 확인 기능의 결과를 취득
  RX,MarkingConfirmationResult【CR】
  RX,OK,A,B,C,D【CR】
    A: 0/1 : 실행 결과 유무
      0: 실행하지 않음, 1: 실행함
    B: 0/1 : 인쇄 확인 결과
      0: 실패, 1: 성공
    C: 000~100 : 스코어
    D: 0000~9999 : 실행 시간(ms)
    이전 결과는 현재 운전 중인 작업 No.를 변경하면 삭제됨.

## Slide 85: MDX-2000 Command
이전 마킹 에너지의 결과를 취득
  RX,MarkingEnergyResult【CR】
  RX,OK,A,B,C【CR】
    A: 0/1 : 실행 결과 유무
      0: 실행하지 않음, 1: 실행함
    B: 0/1 : 마킹 에너지 결과
      0: 실패, 1: 성공
    C: 00000.01~99999.99 : 에너지(J)
    인쇄 완료 후 2초가 경과되지 않으면 마킹 에너지 결과는 취득할 수 없음
    인쇄 완료 후 2초 이내에 전송한 경우, 실행하지 않음이라는 결과가 반환
    기능이 없는 모델인 경우 실행하면「 S095: 모델 제한 에러」가 발생

## Slide 86: MDX-2000 Command
레이저 파워를 측정(약10초 소요, 셔터 닫힘, 인쇄 점에 조사 않됨)
  WX CMD : WX,LaserPowerCheck=A,B【CR】
  WX RTN : WX,OK,C【CR】
    A:000.0~100.0 : 레이저 파워(%)
    B:000/040~400 : 펄스 주파수(kHz)
    C:000.00~999.99 : 출력(W)

## Slide 87: MDX-2000 통신 에러
커맨드의 포맷이나 데이터범위에 이상이 있으면 에러응답 반환
에러응답은 커맨드의 마지막에 에러번호「S***」와 에러코드부가
  송신 WX,Command【CR】
  수신 정상응답: WX,OK【CR】
  수신 에러 응답: WX,NG,S***,ErrCode【CR】

## Slide 88: MDX-2000 통신 에러 목록

## Slide 89: MDX-2000 Cyclic 통신

## Slide 90: MDX-2000 Cyclic 통신

## Slide 91: 제자리에서 이어가기
PLC 자동중 수동전환
  이음매에 대한 위치 조정을 위해 수동 모드 전환 필요
이음매부분 위치 맞춤
  이음매 만큼의 위치 보정 필요
자동중 마킹부 프로그램 재실행
  보이스코일 통신오류 및 프로그램 재실행시 그대로 진행 필요

## Slide 92: Punch부 Status
pDoc->Status.bAuto
m_bLotEnd, m_nLotEndAuto, m_bLastProc, m_bMkSt
m_nStepTHREAD_DISP_DEF, m_bTHREAD_DISP_DEF
m_bMkSt, m_nMkStAuto, m_nPrevMkStAuto, m_bCam
m_nLastProcAuto, WorkingInfo.LastJob.nTestMode, m_pDlgMenu01->m_bLastProcFromUp, m_pDlgMenu01->m_bLastProcFromEng, m_pDlgMenu01->m_bLastProc
m_bCycleStop,
m_bTHREAD_SHIFT2MK,
m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_UP, m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_DN, m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_ALLUP, m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_ALLDN, m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_INNER_UP, m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_INNER_DN, m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_INNER_ALLUP, m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_INNER_ALLDN
m_bTHREAD_DISP_DEF, m_bTHREAD_DISP_DEF_INNER, m_nStepTHREAD_DISP_DEF, m_nStepTHREAD_DISP_DEF_INNER, m_sNewLotUp, m_bSerialDecrese, m_nLotEndSerial, m_bContDiffLot, m_bDoneChgLot,
pDoc->m_bUseRTRYShiftAdjust,
m_bUpdateYield, m_bTHREAD_UPDATAE_YIELD[2], m_bTHREAD_UPDATE_YIELD_UP, m_bTHREAD_UPDATE_YIELD_DN,
m_bTHREAD_UPDATE_YIELD_ALLUP, m_bTHREAD_UPDATE_YIELD_ALLDN, m_bUpdateYieldOnRmap, m_nPrevStepAuto
m_bInitAuto, m_bSkipAlign, m_bReAlign, m_bFailAlign, m_bDoMk, m_bDoneMk, m_bReMark, m_bUpdateYieldOnRmap, m_nMkStrip,
m_bRejectDone, m_nSaveMk0Img, m_nSaveMk1Img,
m_bTHREAD_REELMAP_YIELD_UP, m_bTHREAD_REELMAP_YIELD_DN, m_bTHREAD_REELMAP_YIELD_ALLUP, m_bTHREAD_REELMAP_YIELD_ALLDN,
m_bTHREAD_REELMAP_YIELD_ITS
m_bContDiffLot, m_bAnswer,
pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsOnMking, pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsMkDone, pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsOnRead2d, pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsRead2dDone

## Slide 93: CStatusCurrent
struct stEngrave
{
BOOL IsOnMking, IsMkDone, IsOnRead2d, IsRead2dDone;
stEngrave()
{
IsOnMking = FALSE; IsMkDone = FALSE; IsOnRead2d = FALSE; IsRead2dDone = FALSE;
}
};
struct stThread
{
BOOL bTHREAD_DISP_DEF, bTHREAD_SHIFT2MK;
BOOL bTHREAD_UPDATE_REELMAP_UP, bTHREAD_UPDATE_REELMAP_DN, bTHREAD_UPDATE_REELMAP_ALLUP;
BOOL bTHREAD_UPDATE_REELMAP_ALLDN, bTHREAD_UPDATE_REELMAP_INNER_UP;
BOOL bTHREAD_UPDATE_REELMAP_INNER_DN, bTHREAD_UPDATE_REELMAP_INNER_ALLUP, bTHREAD_UPDATE_REELMAP_INNER_ALLDN;
BOOL bTHREAD_DISP_DEF_INNER;
BOOL bTHREAD_UPDATAE_YIELD[2], bTHREAD_UPDATE_YIELD_UP, bTHREAD_UPDATE_YIELD_DN;
BOOL bTHREAD_UPDATE_YIELD_ALLUP, bTHREAD_UPDATE_YIELD_ALLDN;
BOOL bTHREAD_REELMAP_YIELD_UP, bTHREAD_REELMAP_YIELD_DN, bTHREAD_REELMAP_YIELD_ALLUP, bTHREAD_REELMAP_YIELD_ALLDN;
BOOL bTHREAD_REELMAP_YIELD_ITS;
int nStepTHREAD_DISP_DEF, nStepTHREAD_DISP_DEF_INNER;
stThread()
{
bTHREAD_DISP_DEF = FALSE; bTHREAD_SHIFT2MK = FALSE;
bTHREAD_UPDATE_REELMAP_UP = FALSE; bTHREAD_UPDATE_REELMAP_DN = FALSE;
bTHREAD_UPDATE_REELMAP_ALLUP = FALSE;bTHREAD_UPDATE_REELMAP_ALLDN = FALSE;
bTHREAD_UPDATE_REELMAP_INNER_UP = FALSE;bTHREAD_UPDATE_REELMAP_INNER_DN = FALSE;
bTHREAD_UPDATE_REELMAP_INNER_ALLUP = FALSE; bTHREAD_UPDATE_REELMAP_INNER_ALLDN = FALSE;
bTHREAD_DISP_DEF_INNER = FALSE;
bTHREAD_UPDATAE_YIELD[0] = FALSE; bTHREAD_UPDATAE_YIELD[1] = FALSE;
bTHREAD_UPDATE_YIELD_UP = FALSE; bTHREAD_UPDATE_YIELD_DN = FALSE;
bTHREAD_UPDATE_YIELD_ALLUP = FALSE; bTHREAD_UPDATE_YIELD_ALLDN = FALSE;
bTHREAD_REELMAP_YIELD_UP = FALSE; bTHREAD_REELMAP_YIELD_DN = FALSE;
bTHREAD_REELMAP_YIELD_ALLUP = FALSE; bTHREAD_REELMAP_YIELD_ALLDN = FALSE;
bTHREAD_REELMAP_YIELD_ITS = FALSE;
nStepTHREAD_DISP_DEF = 0; nStepTHREAD_DISP_DEF_INNER = 0;
}
};

## Slide 94: CStatusCurrent
struct stGeneral
{
BOOL bLotEnd, bLastProc, bMkSt, bCam, bLastProcFromUp;
BOOL bLastProcFromEng, bCycleStop, bSerialDecrese;
BOOL bContDiffLot, bDoneChgLot, bUseRTRYShiftAdjust;
BOOL bUpdateYield, bUpdateYieldOnRmap;
BOOL bSkipAlign, bReAlign;
BOOL bFailAlign, bDoMk, bDoneMk, bReMark, bRejectDone, bAnswer;
int nLotEndAuto, nMkStAuto, nPrevMkStAuto, nLastProcAuto, nTestMode, nLotEndSerial;
int nPrevStepAutom_bInitAuto, nMkStrip, nSaveMk0Img, nSaveMk1Img;
CString sNewLotUp;
stGeneral()
{
bLotEnd = FALSE; bLastProc = FALSE; bMkSt = FALSE; bCam = FALSE; bLastProcFromUp = FALSE;
bLastProcFromEng = FALSE; bCycleStop = FALSE; bSerialDecrese = FALSE;
bContDiffLot = FALSE; bDoneChgLot = FALSE; bUseRTRYShiftAdjust = FALSE;
bUpdateYield = FALSE; bUpdateYieldOnRmap = FALSE;
bSkipAlign = FALSE; bReAlign = FALSE;
bFailAlign = FALSE; bDoMk = FALSE; bDoneMk = FALSE;
bReMark = FALSE; bRejectDone = FALSE; bAnswer = FALSE;
nLotEndAuto = 0; nMkStAuto = 0; nPrevMkStAuto = 0;
nLastProcAuto = 0; nTestMode = 0; nLotEndSerial = 0;
nPrevStepAutom_bInitAuto = 0; nMkStrip = 0;
nSaveMk0Img = 0; nSaveMk1Img = 0;
sNewLotUp = _T("");
}
};

## Slide 95: Serial 통신(Recommended Standard)
RS232 핀맵
최소 3가닥 연결 가능

## Slide 96: Serial 통신(Recommended Standard)
RS232 결선

## Slide 97: Serial 통신(Recommended Standard)
RS232 전압 레벨
주의사항 : 양단간 0V 공통 접지

## Slide 98: Serial 통신(Recommended Standard)
통신속도

## Slide 99: Serial 통신(Recommended Standard)

## Slide 100: Serial 통신(Recommended Standard)
RS232통신 프레임 구조
COMPORT: 하드웨어에 할당된 COMPORT.
DATA BIT: 시리얼통신으로 데이터를 전송할 BIT의 개수. (8이 대중적)
PARITY BIT: 비트의 합으로 데이터의 오류 검사 비트. (CRC 검사로 대체)
STOP BIT: STOP비트의 개수.
RTS(Request to pin)핀과 CTS(Clear to Send)핀: 데이터부하가 많아 질 경우 송신측에서 보내는 데이터의 흐름을 제한하기 위해 사용.

## Slide 101: Serial 통신(Recommended Standard)
RS-485의 최대 통신거리
10Mbps 속도일 때 최대 통신거리는 약 40ft (12m)
1Mbps 속도일 때 최대 통신거리는 약 400ft (120m)
200kbps 속도일 때 최대 통신거리는 약 2000ft (600m)
100kbps 속도일 때 최대 통신거리는 약 4000ft (1200m)

## Slide 102: Serial 통신(Recommended Standard)
MAX232 연결회로

## Slide 103: Serial 통신(Recommended Standard)
RS485 통신망의 구성
통신선 : Twisted Pair선 사용
통신선의 임피던스 : 약 120 Ohm
Master에서 가장 먼 Node에 Termination 저항 120 Ohm 설치

## Slide 104: Serial 통신(Recommended Standard)
RS485 통신망의 구성
통신선 : Twisted Pair선 사용
통신선의 임피던스 : 약 120 Ohm
Master에서 가장 먼 Node에 Termination 저항 120 Ohm 설치

## Slide 105: 6Layer Feeding Sequence
AOI-하
Punching
2D Laser
AOI-상
1. 1shot씩 Serial 마킹
2. 1shot씩 Feeding
3. 1shot씩 검사
4. 1shot씩 Feeding
5. 1shot씩 검사
6. 2shot씩 Feeding
7. 2shot씩 Marking
8. 2shot씩 Feeding
Start
End
Buffer Roller
Buffer Roller
Shot수 설정
Shot수 설정
Shot수 설정
정지
정지
정지
시작
시작
시작
시작
핀위치설정
핀위치설정
핀위치설정
핀위치설정
작업자정보입력
2D-R
2D-R
2D-R
반드시 왼쪽에