## Slide 1: RTR14호기 개발내용
2025.02.18
신 용 대

## Slide 2: RTR 개요
총 4층의 Layer를 검사하고 불량피스를 펀칭으로 아웃시키는 설비
캠마스터, DTS, 언코일러, 레이저각이기, 상면AOI, 하면AOI, VS, 펀칭부, 리코일러 로 구성되어있으며 피딩은 PLC가 담당
해성디에스에서 요청하는 데이터는 펀칭부에서 처리
작업자는 롤제품을 투입 후 검사위치까지 제품을 이송 후 초기운전 조건을 설정하고 운전준비 후 자동으로 스위칭 후 운전시작을 함
AOI의 검사결과는 PCR파일로 펀칭부로 전달되며 이 데이터를 기반으로 펀칭 및 릴맵을 작성하고 SAPP에 정보를 전송

## Slide 3: RTR14호기 양산 셋업 일정
0%
업무내용 | 진행율 | 1월 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일
AOI, Motion, IO, Network Setup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AOI, Laser, 2D Reader Setup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2Layer Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
내층 Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
외층 Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
양산검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
양산시작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4: RTR 11호기 패치 일정
업무내용 | 진행율 | 1월 | 2월 |  |  | 
 |  | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
RTR11호기 사전 개발 작업 |  |  |  |  |  | 
RTR11호기 PLC 셋팅 |  |  |  |  |  | 
RTR11호기 전장배선 |  |  |  |  |  | 
RTR11호기 조건 셋팅 |  |  |  |  |  | 
RTR11호기 펀칭부 GUI 확인 |  |  |  |  |  | 
양산 테스트 |  |  |  |  |  | 
양산시작 |  |  |  |  |  | 
0%

## Slide 5: RTR 12, 13호기 패치 일정
업무내용 | 진행율 | 1월 | 2월 |  |  |  | 3월
 |  | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차
RTR12호기 PLC 셋팅 |  |  |  |  |  |  | 
RTR12호기 전장배선 |  |  |  |  |  |  | 
RTR12호기 조건 셋팅 |  |  |  |  |  |  | 
RTR12호기 펀칭부 GUI 확인 |  |  |  |  |  |  | 
RTR13호기 PLC 셋팅 |  |  |  |  |  |  | 
RTR13호기 전장배선 |  |  |  |  |  |  | 
RTR13호기 조건 셋팅 |  |  |  |  |  |  | 
RTR13호기 펀칭부 GUI 확인 |  |  |  |  |  |  | 
RTR 12, 13 양산테스트 |  |  |  |  |  |  | 
0%

## Slide 6: [해성디에스]이음매 이어가기 PLC 프로그램 기능 추가 인한 작업 예상 시간(11, 12, 13 호기)
기존 설비(11,12,13호기) 이음매 이어가기 기능 추가시 작업 예상 공수
  1.최초 개조 작업 예상 시간 : 총 22일(7+10+5)
    ① 사내 개발 작업 : 7일
    ② 현장 개발 작업 : 총 10일
      - PLC 세팅 : 2일
      - 전장 배선 추가 및 변경 : 1일
      - 설비 조건 세팅 : 2일
      - GUI 확인 : 5일
    ③ 자동 연동 확인 : 5일
  2.다른 설비 개조 작업 예상 시간 : 총 10일(5 * 2 EA)
    ① 현장 개발 작업 : 총 5일
      - PLC 세팅 : 1일
      - 전장 배선 추가 및 변경 : 1일
      - 설비 조건 세팅 : 1일
      - GUI 및 자동 연동 확인 : 2일

## Slide 7: [해성디에스]이음매 이어가기 PLC 프로그램 기능 추가 인한 작업 예상 시간(11, 12, 13 호기)
현재 14호기 설비와 기존 설비(11,12,13호기)와 다른점
  3. 해성DS 11,12,13 호기 14호기 하드웨어 변경내용
    ① PLC 모델 변경(MP2100 => MP2101M)
    ② Axis 6 -> Axis 8(간지척 Induction Motor=>Servo Motor 변경)
    ③ 각인부 집진기 인버터 추가
    ④ 언코일러, 리코일러, 버퍼롤 높이 감지 말굽센서 추가
  4. 해성DS 11,12,13 호기 하드웨어 다른점
    ① 간지척, 제품척 Inverter 메이커가 다름(11호기-야스카와 || 12,13호기-미쯔비시)
    ② 이음매 고정 실린더 유무(11호기-없음 || 12,13호기-있음)
    ③ AOI 하부 테이블 가이드 롤러 유무(11호기-없음 || 12,13호기-있음)
    ④ 설비별로 각각의 버퍼롤 엔코더 방향이 다름

## Slide 8: 14호기 셋업 현황
총 16개 항목 中 10개 항목 완료, 6개 항목 미완료 (지연 4개, 장기 아이템 2개)
AOI에 프로그램 패치완료(2/4)
미마킹관련 프로그램 로직 개발 (2/7)
미마킹관련 작업자 인터페이스 개발(~2/11)

## Slide 9: Rej' marking 감시 기능
미마킹만 우선 감지하도록 개발
개발기간 : 설비 셋업 병행해서 1주 (디버깅 및 테스트 제외)

## Slide 10: 미마킹관련 프로그램 로직 테스트

## Slide 11: 미마킹관련 작업자 인터페이스
미마킹시 작업 절차
  작업자에게 미마킹관련 알람 발생
  작업자가 판단
    재마킹 실시 후 미마킹 여부 재검사
    재마킹 없이 계속 작업진행
    작업중단
    경우에 따라 미마킹 확인없이 작업 진행여부 판단

## Slide 12: 검사 Map 활용하여 Reject Marking 적용
장비호기명 : BAO11
운 용 자 : 송진환
모 델 : L230817S31
로 트 :
상면레이어 :
양폐 스트립 수율[%] : 20.0
N - 결손
D - 돌기
A - 선간폭
O - 오픈
S - 쇼트
U - U-쇼트
I - 핀홀
H - 홀없음
E - 잔동
P - 패드결함
L - 홀편심
X - POI
T - VH편심
M - VH없음
F - 홀내불량
C - 홀오픈
G - VH오픈
V - VH결함
? - Missed Align Panel(i.e 노광불량)
1
****O ***** ***** *****
*V*** ***** ***** A***V
SVN** ***** *N*** *N***
***** ****O ***** *****
***V* *NE** ***** *****
***** ***** ***** ****O
**N** ***** ***** ****A
S***O ***** ***** ****A
*V*** ***** ***** *****
***** ***** ***** *****
*V*** ***** ***** *A***
*P*** ***** ***** *****
***** S**S* ***** *****
V**** ***** ***** *****
****N ***** **N** N**V*
***** ***** ***** *****
N**** N*P** ***** *****
검사 Map : 후공정 후 릴맵 갱신
0001,L230817S31,TOP-0-050,105359333,105359333
0014
0, 15, 1477, 51777, 4, 12, 20.000, 0, 0
0, 21, 3616, 57885, 18, 14, 0.000, 1, 0
0, 35, 3524, 11437, 3, 3, 2.900, 2, 0
0, 39, 3571, 1931, 18, 0, 0.000, 3, 0
0, 43, 6283, 9383, 1, 3, 5.850, 4, 0
0, 57, 6316, 55989, 1, 14, 15.100, 5, 0
0, 69, 9389, 35463, 4, 8, 5.000, 6, 0
0, 120, 18128, 1845, 3, 16, 3.700, 7, 0
0, 137, 16828, 56021, 1, 30, 17.000, 8, 0
0, 140, 19627, 60418, 5, 31, 15.000, 9, 0
0, 144, 19043, 51202, 4, 28, 10.000, 10, 0
0, 159, 20282, 1024, 3, 16, 3.550, 11, 0
0, 295, 38060, 50714, 1, 60, 9.200, 13, 0
0, 334, 43554, 43977, 1, 59, 8.800, 14, 0
0026
0
8
8
3
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0.000000
0.000000
파일마지막
상면 PCR
0001,L230817S31,BOTTOM-0-050,105359333,105359333
0019
0, 48, 38946, 24721, 1, 53, 56.150, 0, 0
0, 58, 38430, 58316, 18, 59, 0.000, 3, 0
0, 59, 37943, 60845, 5, 59, 10.000, 4, 0
0, 92, 34183, 37921, 9, 43, 870.000, 5, 0
0, 93, 33037, 41991, 1, 44, 22.950, 6, 0
0, 96, 33139, 54150, 18, 46, 0.000, 7, 0
0, 119, 29853, 384, 4, 36, 5.000, 8, 0
0, 178, 21905, 58317, 18, 35, 0.000, 9, 0
0, 203, 16790, 7602, 3, 13, 3.550, 10, 0
0, 218, 17260, 57761, 18, 23, 0.000, 11, 0
0, 221, 14500, 57670, 10, 23, 220.000, 16, 0
0, 251, 12324, 36280, 5, 18, 115.000, 17, 0
0, 254, 12327, 43493, 5, 20, 105.000, 19, 0
0, 260, 9503, 60768, 18, 23, 0.000, 21, 0
0, 281, 5667, 4001, 18, 0, 0.000, 22, 0
0, 284, 6811, 10211, 1, 2, 9.650, 23, 0
0, 287, 5802, 22663, 1, 4, 11.650, 24, 0
0, 332, 200, 38031, 10, 7, 180.000, 25, 0
0, 339, 851, 60093, 1, 11, 4.200, 26, 0
0026
0
5
5
2
4
14
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0.000000
0.000000
파일마지막
하면 PCR
불량마킹
수율
SAPP에 작업정보 갱싱
실시간 작업내용 표시
// Error Code// 1(정상), -1(Align Error, 노광불량), -2(Lot End) // Model // Layer // Lot // Its Code
// Total Defect Numbers
// Cam ID // Piece Number // BadPointPosX // BadPointPosY // BadName // CellNum // ImageSize // ImageNum // strMarkingCode : -2 (NoMarking)
불가능
개발기간 : 설비 셋업 병행해서 2주 (디버깅 및 테스트 제외)

## Slide 13: 2Layer Marking 조합하여 사용하기
Un-Coiler
Re-Coiler
AOI-하면
AOI-상면
Reject Marking
2D 바코드
① 레이저 각인기
①
②
② 2D 리더기 - 각인부
③
③ 2D 리더기 – 상부 AOI
④
④ 2D 리더기 – 하부 AOI
MB40009A
MB40009B
MB40009C
MB40009D
MB40009E : Reject 만 사용

## Slide 14: 2Layer Marking 조합하여 사용하기

## Slide 15: Marking 조합하여 사용
해성 디에스 Laser marking / Rej marking 기능 PLC Address 공유
  MB40009A GUI 각인기 사용
  MB40009B GUI AOI 상면 사용
  MB40009C GUI AOI 하면 사용
  MB40009D GUI 마킹 사용
  MB40009E GUI 마킹만 사용
개발기간 : 설비 셋업 병행해서 1주 (디버깅 및 테스트 제외)

## Slide 16: Reelmap에서 PCR 추출하기
릴맵에서 모델정보를 추출
  릴맵은 상면, 하면, 상하면 상관없이 오직 하나만 선택
  해당정보로 CamMaster 스펙에서 모델정보를 가져옴.
  시작 시리얼과 종료 시리얼의 PCR을 PCR폴더에 생성
    PCR 파일의 정보는 피스인덱스, 불량명 만 생성 (리젝만 할 수 있음)
  리젝처리시 수율과 릴맵은 다시 생성
    오직 하나만 생성
  Log 파일 생성
    작업시작, 끝, …

## Slide 17: 2Layer에서 GUI 각인기 사용시
시작 위치 : 각인부
ITS Code 및 모델 정보 입력화면 표시
  작업자 설정 화면 : 양면모드에서 “각인기 사용＂버튼 On 시
  작업자 설정 화면 : “각인기 사용＂버튼 On 에서 양면모드 시
AOI에서 각인부 정보 취득

## Slide 18: PLC 인터페이스
MB400040 GUI 각인기 피딩 가능(PLC Off) MB44012A
MB400041 GUI AOI 상 피딩 가능(PLC Off) MB44012B
MB400042 GUI AOI 하 피딩 가능(PLC Off) MB44012C
MB400043 GUI 마킹 피딩 가능(PLC Off) MB44012D
MW41120 GUI 각인기 완료 Shot 번호
MW41121 GUI 각인기 완료 Shot 번호
MW41122 GUI 각인기 완료 리딩 Shot 번호
MW41123 GUI 각인기 완료 리딩 Shot 번호
MW41124 GUI AOI 상면 완료 Shot 번호 ML45112
MW41125 GUI AOI 상면 완료 Shot 번호
MW41126 GUI AOI 하면 완료 Shot 번호 ML45114
MW41127 GUI AOI 하면 완료 Shot 번호
MW41128 #
MW41129 #
MW41130 GUI 마킹 #1(좌) 완료 Shot 번호
MW41131 GUI 마킹 #1(좌) 완료 Shot 번호
MW41132 GUI 마킹 #2(우) 완료 Shot 번호
MW41133 GUI 마킹 #2(우) 완료 Shot 번호
ML45112 : 검사한 Panel의 AOI 상 Serial
=>MW41124 : GUI AOI 상면 완료 Shot 번호
MB44012B : AOI 상 : PCR파일 Received
=>MB400041 GUI AOI 상 피딩 가능(PLC Off)
ML45114 : 검사한 Panel의 AOI 하 Serial
=>MW41126 : GUI AOI 하면 완료 Shot 번호
MB44012C : AOI 하 : PCR파일 Received
=>MB400043 GUI 마킹 피딩 가능(PLC Off)

## Slide 19: ITS No 작업자 입력값과 인식결과 검사
AOI Control PC 프로그램에서 내/외층 작업시 확인 기능 추가
개발기간 : 설비 셋업 병행해서 1일 (디버깅 및 테스트 제외)

## Slide 20: 11, 12, 13 호기 PLC 프로그램 업그레이
최초 개조 작업 예상 시간 : 총 22일(7+10+5)
  사내 개발 작업 : 7일
  현장 개발 작업 : 총 10일
  자동 연동 확인 : 5일
다른 설비 개조 작업 예상 시간 : 총 10일(5 * 2 EA)
  현장 개발 작업 : 총 5일

## Slide 21: 11,12,13 호기 14호기 하드웨어 변경내용
PLC 모델 변경(MP2100 => MP2101M)
Axis 6 -> Axis 8(간지척 Induction Motor=>Servo Motor 변경)
각인부 집진기 인버터 추가
언코일러, 리코일러, 버퍼롤 높이 감지 말굽센서 추가
운전 준비 동작으로 변경으로 서보 원점 센서 케이블 추가
EPC 센서 실린더 => 전동 액추에이터 변경

## Slide 22: 해성DS 11,12,13 호기 하드웨어 다른점
간지척, 제품척 Inverter 메이커가 다름
  (11호기-야스카와 || 12,13호기-미쯔비시)
이음매 고정 실린더 유무
  (11호기-없음 || 12,13호기-있음)
AOI 하부 테이블 가이드 롤러 유무
  (11호기-없음 || 12,13호기-있음)
설비별로 각각의 버퍼롤 엔코더 방향이 다름

## Slide 23: 운영상에서 발견되 개선해야 할 사항
외층 검사시 내층의 해당 시리얼이 없는 경우
  작업자에게 내층 정보에서 해당 시리얼이 없다는 것을 알림
미마킹 체크 기능 사용시 캠마스터에 리젝용 모델이 없는 경우
  작업자에게 리젝용 모델이 없음을 알리고 미마킹 기능을 자동 해제
Tact Time 마킹부
  기존 20초 -> 50초 : 단축필요.

## Slide 24: 마킹부 PC사양
PC MainBoard
  SuperMicro X11SAE-F : Two PCI 33MHz slots , Three PCH PCIe 3.0 ( one on the X11SAE , two on the X11SAE-F ) , Two CPU PCIe 3.0 x16 slots (x16/NA or x8/x8)
CPU
  XEON SkyLake E3 1275 V5 3.6GHz(Quad Core) : Total core (4), Total thread (8)
Memory
  DDR4 PC4-17000 ECC(Samsung) : 16G
OS
  Windows 10 Pro DSP 64Bits (Korean)
MIL 10 RT M U
SSD
  MZ-76P512BW(Samsung SSD 512G 860 Pro)
HDD
  2TB SATA3 7200RPM
VGA
  Gigabyte GTX1660 UDV D5 6GB
Serial Card
  I-343(4Port, PCI-Express)
Lan Card
  NEXT-3620DCP EX(2Port, PCIE, 1000MBps)

## Slide 25: 신규 검토 PC 사양
인텔® 코어™ i9 프로세서 14900K
  코어 수 (24) , 총 스레드 수 (32) , 최대 터보 주파수 (6 GHz)
ASUS proart Z790 Creator WIFI

## Slide 26: 신규 검토 PC 사양
SuperMicro
  X13SAE-F
    14th/13th/12th Gen Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 Processors, Single Socket LGA-1700 supported, Up to 150W TDP
    Intel® W680
    192GB Unbuffered ECC/non-ECC UDIMM, DDR5-4400MT/s, 4 DIMM Slots
    2 PCIe 5.0 x16 slots (16/NA or 8/8), 2 PCIe 3.0 x4 1 5V PCI 32bit
    M.2 Interface: 3 PCIe 4.0 x4 (RAID 0, 1, 5) M.2 Form Factor: 2280 M.2 Key: M-Key
    Single LAN with Intel® Ethernet I225-LM Single LAN with Intel® PHY I219LM LAN controller for AMT/vPro
    8 SATA3 (6 Gb, RAID 0, 1, 5, 10)
    1 DP 1.4a, 1 HDMI 2.0b, 1 VGA, 1 DVI-D, 1 Dedicated IPMI LAN Port
    IPMI Supported

## Slide 27: 마킹부 PCI 스롯 사용 현황
NMCE Motion PCIe
MP2100M PLC PCI
RS232 Voice Coil (Left / Right) PCIe
Lan Vision (Left / Right) PCIe

## Slide 28: 마킹부 프로그램 스레드
#define MAX_THREAD 49
  ThreadProc0
    DoMark0()
    DoMark0Its()
    DoMark1()
    DoMark1Its()
    DoReject0()
    DoReject1()
  ThreadProc1
    GetEnc()
    ChkCollision()
    SetPriority() : 자동마킹중에 충돌조건이면 우선 순위를 정함.

## Slide 29: 마킹부 프로그램 스레드
  ThreadProc2

## Slide 30: CAD Image Loading 순서
LoadMstInfo()
InitCadImgUp()

## Slide 31: 모델 미마킹 확인 기능 - 상위계층
New CDlgMenu02
  pView->m_pVision[0] = new Cvision
  pView->m_pVision[1] = new Cvision
  InitMkInfo() : 윈도우 리소스 연결
LoadRejMkImg() : LoadMstInfo() 할 때
  캠마스터의 스펙폴더에서 Reject폴더에 “Reject.TIF”로 저장
    UCHAR *m_pRejectImg 에 Loading 함.
InitCadImg()
  ShowDispReject()
SaveMkImg() or TestJudgeMk()
  CheckVerifyPunching()
    Judge()

## Slide 32: 모델 미마킹 확인 기능 - 하위계층
SelDispReject()
  m_pMil->DisplaySelect(m_pMilDispReject, m_pMilBufReject, hDispCtrl) // 200x200
ShowDispReject()
  LoadRejectBuf()
    AllocRejectBuf()
      MbufAlloc2d(&MilRejectImgBuf)
      MbufAlloc2d(&MilBufRejectTemp)
    pRejectImg = pDoc->m_Master[0].m_pRejectImg
    if (VicFileLoadFromMem(MilRejectImgBuf, pRejectImg, tdat))
      MbufChild2d(MilRejectImgBuf : 에서 캠의 중심 이미지를 정함)
      MbufChild2d(MilBufRejectTemp : 캠의 중심 이미지를 복사함)
    MbufCopy(MilBufRejectTemp, m_pMilBufReject->m_MilImage) : 캠이미지 복사
  FitSizeBlobModel()
    m_pMilBufRejectRz = m_pMil->AllocBuf(lSzX, lSzY, 8L) // 200x200에서 해상도에 맞춰서 Resizing됨
    MimBinarize(m_pMilBufReject->m_MilImage, MilBlobGrayImg->m_MilImage) : 캠이미지이진화
    MimResize(MilBlobGrayImg->m_MilImage, m_pMilBufRejectRz->m_MilImage)
    MbufChild2d(m_pMilBufRejectRz->m_MilImage, &MilBufCamMstModelCrop) // Crop 100x100
    MbufChild2d(m_pMilBufModel->m_MilImage, &MilBufCamMstModelCropCopy); // 100x100 model
  BlobRejectModel()
    MimBinarize(m_pMilBufRejectRz->m_MilImage, MilBlobBinImg->m_MilImage, M_GREATER, 0, 0)
    MblobCalculate(MilBlobBinImg->m_MilImage, M_NULL, MilBlobFeatureList, MilBlobResult)
      BlobRst.nBoxArea = nBoxAreaMin;
      BlobRst.nBoxLeft = int(BoxMinX[n]);
      BlobRst.nBoxRight = int(BoxMaxX[n]);
      BlobRst.nBoxTop = int(BoxMinY[n]);
      BlobRst.nBoxBottom = int(BoxMaxY[n]);
  m_pMilBufModel->ChildBuffer2d(StX, StY, SzX, SzY); // Blob된 이미지의 크기로 Crop

## Slide 33: 모델 미마킹 확인 기능 - 하위계층
CheckVerifyPunching()
  Judge()
    MilPtModelImg = m_pMil->AllocBuf(SzX, SzY) // Blob된 이미지의 크기 할당
    MbufCopy(m_pMilBufModel->m_MilImageChild, MilPtModelImg->m_MilImage)
    m_pMil->PatternMatchingAlloc(MilPtModelImg->m_MilImage); // 100 x 100 model
    m_pMil->PatternMatchingAction(GrabImgId)
      MkMtRst.dX = stRst.dX = 50.0;
      MkMtRst.dY = stRst.dY = 50.0;
      MkMtRst.dAngle = stRst.dAngle = 0.0;
      MkMtRst.dScore = stRst.dScore = 0.0; // 패턴이 인식되지 않으므로 "마킹 됨"으로 판단
  …………………………………………

## Slide 34: 모델 미마킹 확인 기능
1024
1024
100
100
100
100
모델선택

## Slide 35: 히스토그램 미마킹 확인 기능
미마킹
마킹

## Slide 36: 외층작업시 내층 정보 가져오기
int nOffline = IsOfflineFolder(); // 0 : Not exist, 1 : Exist only Up, 2 : Exist only Dn, 3 : Exist Up and Dn

## Slide 37: Tack Time 분석(2025.03.21 코드수정)
IsShare()
AT_LP:
Shift2Buf()
AT_LP + 3:
LoadPcrUp()
AT_LP + 4:
LoadPcrDn()
AT_LP + 5:
UpdateReelmap()
AT_LP + 7:
if (m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_UP || m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_DN || m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_ALLUP || m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_ALLDN) // Write Reelmap
break;
if (!m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_UP && !m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_DN && !m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_ALLUP && !m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_ALLDN) // Write Reelmap
if (m_bTHREAD_UPDATE_YIELD_UP || m_bTHREAD_UPDATE_YIELD_DN || m_bTHREAD_UPDATE_YIELD_ALLUP || m_bTHREAD_UPDATE_YIELD_ALLDN)
MK_ST + (Mk2PtIdx::Start) + 1:
if (!m_bTHREAD_DISP_DEF)
m_bTHREAD_DISP_DEF = TRUE;
MK_ST + (Mk2PtIdx::ChkSn) :
MK_ST + (Mk2PtIdx::Move0Cam1) :
MoveAlign1(0)
MK_ST + (Mk2PtIdx::DoMk) :
SetMk(TRUE);
if (!m_bTHREAD_UPDATAE_YIELD[0] && !m_bTHREAD_UPDATAE_YIELD[1])
MK_ST + (Mk2PtIdx::DoMk) + 1:
UpdateYield();
Feeding완료
MK_ST + (Mk2PtIdx::DoneMk) + 2:
DoShift2Mk();
MK_ST + (Mk2PtIdx::DoneMk) + 3:
if (!m_bTHREAD_SHIFT2MK && !m_bTHREAD_REELMAP_YIELD_UP && !m_bTHREAD_REELMAP_YIELD_DN && !m_bTHREAD_REELMAP_YIELD_ALLUP && !m_bTHREAD_REELMAP_YIELD_ALLDN)
MK_ST + (Mk2PtIdx::DoneMk) + 4:
ChkYield();
if (m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_UP || m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_DN || m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_ALLUP || m_bTHREAD_UPDATE_REELMAP_ALLDN) // Write Reelmap
break;
이동
제거
제거

## Slide 38: VS 파일처리
VS에서 ShareUp/ShareDn 에 더미PCR파일 전송
  더미PCR은 DummyBufferUp/DummyBufferDn에 저장
  더미PCR을 더미버퍼에 저장 후 PLC에 시리얼번호와 피딩가능신호 On
VS에서 ShareUpVs/ShareDnVs 에 Verified PCR파일 전송
  PCR은 BufferUp/BufferDn에 저장
VS가 Off이면 AOI에서 ShareUp/ShareDn PCR파일 전송
  PCR은 BufferUp/BufferDn에 저장
  PCR을 버퍼에 저장 후 PLC에 시리얼번호와 피딩가능신호 On

## Slide 39: 펀칭부 통신 프로토콜
_SigInx::_EngAutoInit
_SigInx::_EngAutoSeqMkSt
_SigInx::_EngAutoSeqOnMkIng
_SigInx::_EngAutoSeqMkDone
_SigInx::_EngAutoSeq2dReadSt
_SigInx::_EngAutoSeqOnReading2d
_SigInx::_EngAutoSeq2dReadDone
_SigInx::_IsEngAutoInit
_SigInx::_IsEngAutoSeqMkSt
_SigInx::_IsEngAutoSeqOnMkIng
_SigInx::_IsEngAutoSeqMkDone
_SigInx::_IsEngAutoSeq2dReadSt
_SigInx::_IsEngAutoSeqOnReading2d
_SigInx::_IsEngAutoSeq2dReadDone
<PLC신호>
[PLC  PC]
각인부 각인 동작 Start신호(MarkingStartEngrave)
각인부 Feeding완료신호(FeedingDoneEngrave)
각인부 Reading 시작신호(Reading2dStartEngrave)
각인부 피딩 Offset 요구신호(FeedOffsetWriteDoneEngrave)
[PC  PLC]
각인부 각인중 신호(MarkingOnEngrave)
각인부 각인 완료(MarkingDoneEngrave)
각인부 리딩중 신호(Reading2dOnEngrave)
각인부 리딩 완료(Reading2dDoneEngrave)
<각인부신호>
각인부 각인중 신호(BtnStatus.EngAuto.IsOnMking)
각인부 각인 완료(BtnStatus.EngAuto.MkDone)
각인부 읽은 시리얼, 각인부 각인된 시리얼, 각인부 피딩가능 신호  PLC
각인부 리딩중 신호(BtnStatus.EngAuto.IsOnRead2d)
각인부 리딩 완료(BtnStatus.EngAuto.Read2dDone)

## Slide 40: 각인 동작 시퀀스
PLC : 각인부 각인 동작 Start신호(MarkingStartEngrave)
각인부 : pDoc->BtnStatus.EngAuto.MkSt = TRUE
펀칭부 : pDoc->BtnStatus.EngAuto.OnMking = TRUE
각인부 : SetCurrentInfoSignal(_SigInx::_EngAutoSeqOnMkIng, TRUE)
펀칭부 : SetCurrentInfoSignal(_SigInx::_EngAutoSeqMkSt, TRUE)
각인부 : 1포인트 얼라인 후 각인시작
각인부 : SetCurrentInfoSignal(_SigInx::_EngAutoSeqMkDone, TRUE)
펀칭부 : pDoc->BtnStatus.EngAuto.MkDone = TRUE
펀칭부 : pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsMkDone = TRUE
PLC : 각인부 각인 완료신호(MarkingDoneEngrave)
펀칭부 : pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsOnMking = TRUE
PLC : 각인부 각인중 신호(MarkingOnEngrave)
PLC : 각인부 Feeding완료 (FeedingDoneEngrave)
펀칭부 : pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsFdDone = TRUE
펀칭부 : pDoc->SetCurrentInfoSignal(_SigInx::_EngAutoSeqFdDone, TRUE);
각인부 : pDoc->BtnStatus.EngAuto.FdDone = TRUE
각인부 : SetLastSerialEng(nLastSerialNext)
각인부 : 각인조건 초기화
각인부 신호에 대한 펀칭부 응답 신호 Offset : _IsIdle = RCV_OFFSET

## Slide 41: 리딩 동작 시퀀스
PLC : 각인부 Reading 시작 (Reading2dStartEngrave)
각인부 : pDoc->BtnStatus.EngAuto.Read2dSt = TRUE
펀칭부 : pDoc->BtnStatus.EngAuto.OnRead2d = TRUE
각인부 : SetCurrentInfoSignal(_SigInx::_EngAutoSeqOnReading2d, TRUE)
펀칭부 : SetCurrentInfoSignal(_SigInx::_EngAutoSeq2dReadSt, TRUE)
각인부 : 리딩시작
각인부 : SetCurrentInfoSignal(_SigInx::_EngAutoSeq2dReadDone, TRUE)
펀칭부 : pDoc->BtnStatus.EngAuto.Read2dDone = TRUE
펀칭부 : pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsRead2dDone = TRUE
PLC : 각인부 리딩 완료신호(Reading2dDoneEngrave)
펀칭부 : pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsOnRead2d = TRUE
PLC : 각인부 리딩 중 신호(Reading2dOnEngrave)
각인부 : 리딩조건 초기화
각인부 신호에 대한 펀칭부 응답 신호 Offset : _IsIdle = RCV_OFFSET

## Slide 42: 각인부 통신 프로토콜
각인시작ON(pDoc->BtnStatus.EngAuto.MkSt)
  _SigInx::_EngAutoSeqMkSt
  pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsMkSt = FALSE;
  pDoc->BtnStatus.EngAuto.OnMking = FALSE;
  pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsOnMking = FALSE;
  pDoc->BtnStatus.EngAuto.MkDone = FALSE;
  pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsMkDone = FALSE;
  pDoc->SetCurrentInfoSignal(_SigInx::_EngAutoSeqMkSt, TRUE);

## Slide 43: 각인부 통신 프로토콜
각인시작OFF(!pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsMkSt)
  _SigInx::_IsEngAutoInit
  m_pEngrave->m_bRcvSig[_SigInx::_EngAutoSeqMkSt] = TRUE;
  pDoc->BtnStatus.EngAuto.MkSt = FALSE;
  pDoc->BtnStatus.EngAuto.MkStF = FALSE;
  pDoc->SetCurrentInfoSignal(_SigInx::_EngAutoSeqMkSt, FALSE);

## Slide 44: 펀칭부 통신 프로토콜
각인시작ON(pDoc->BtnStatus.EngAuto.MkSt)
  _SigInx::_EngAutoSeqMkSt
  m_bRcvSig[_SigInx::_EngAutoSeqMkSt] = TRUE;
  pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsMkSt = FALSE;
  pDoc->BtnStatus.EngAuto.OnMking = FALSE;
  pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsOnMking = FALSE;
  pDoc->BtnStatus.EngAuto.MkDone = FALSE;
  pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsMkDone = FALSE;
  pDoc->SetCurrentInfoSignal(_SigInx::_EngAutoSeqMkSt, TRUE);

## Slide 45: 펀칭부 통신 프로토콜
각인시작ON(pDoc->BtnStatus.EngAuto.MkSt)
  pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsMkSt = FALSE;
  pDoc->BtnStatus.EngAuto.OnMking = FALSE;
  pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsOnMking = FALSE;
  pDoc->BtnStatus.EngAuto.MkDone = FALSE;
  pDoc->BtnStatus.EngAuto.IsMkDone = FALSE;
  pDoc->SetCurrentInfoSignal(_SigInx::_EngAutoSeqMkSt, TRUE);

## Slide 46: SMAC 통신설정하기(1)
1. 하이퍼터미널을 실행

## Slide 47: SMAC 통신설정하기(2)
2. 새연결에 원하는 이름을 입력
3. 연결에 사용할 Com Port를 선택
4. 위와 같이 값을 설정

## Slide 48: SMAC 통신설정하기(3)
5. 메뉴-파일-속성 선택
6. ASCII 설정 선택
7. 줄 지연에 100 입력, Set-up 완료

## Slide 49: SMAC Firmware Download하기
1. 메뉴 – 전송 – 텍스트화일보내기 선택
2. 전송하고자 하는 TXT 파일을 선택
3. 컨트롤러에 프로그램이 전송된다.

## Slide 50: 키엔스 레이저

## Slide 51: 릴맵 테이블
릴맵을 만들때 릴맵 테이블도 같이 생성(옵션설정시)
ReelMapTableUp.txt, ReelMapTableAll.txt
ReelMapTableDn.txt, ReelMapTableAll.txt
내용
  시리얼번호_시트립인덱스_행위치_열위치_불량명