## Slide 1: SSR InLine 배선
2025.06.26
신 용 대
하네스작업을 위한 문서제작용
실무자: 제작 최도준대리, 연구소 백가람책임

## Slide 2: 전선 종류
HIV ( Heat-resistant Indoor pVc )
  가장 흔하게 볼 수 있는 절연 전선이며 뻣뻣한 특징을 가지고 있음
VCTF
  부드러운 연선의 케이블로 가장 많이 사용되는 전선
  이동용 전자, 전기 기기 배선용
[ TFR-GV 전선 기호 풀이 ]
C : Cross-Linked PE(가교 폴리에틸렌)
T : Tray용
FR : Flame Retardant (난연)
G : Ground (접지)
V : PVC (폴리염화비닐)

## Slide 3: 전선 종류
CV
  대부분 연선 형태, 허용 전압 자체가 높고 난연성이 우수
  공업용과 산업용, 농업용 등에서 배선 작업으로 사용
SV / 로맥스
  전선 안에 단선 두가닥으로 구성되어 있는 비교적 뻣뻣한 전선
  건물 내부 하얗고 두꺼운 전선

## Slide 4: 전선 종류
UTP (랜선)
  소선이 8가닥인 인터넷 연결선
[ TFR-GV 전선 기호 풀이 ]
U : Unshield (비차폐)
T : Twisted (꼬인)
P : Pair (2가닥이 한쌍)

## Slide 5: 전선의 구성
  쉬스 : 도체에 가해지는 충격을 완화시키는 보호막 (PVC재질)

## Slide 6: 전선의 구성
심선 : 전선내 도체, 즉 도체 = 심선
소선 : 연선을 구성하는 여러 개의 도체 중 하나의 선
선심 : 절연물이 피복되어 있는 도체
코어 : 선심의 개수
페어 : 선심이 두가닥으로 이뤄진 전선

## Slide 7: 전선의 구분
형태별
  절연전선
  나전선
    절연체가 없는 전선
  코드
    2개 이상의 절연체가 꼬아져 있고, 가벼운 고무재질로 감싼 구조
  케이블
    절연선을 다시 시스로 덮은 전선
도체의 갯수별
  단선
  연선

## Slide 8: 배선 색상 색깔 순서
저항 색상을 따라 씀
  흑갈적등황녹청자회백

## Slide 9: 전선 부하

## Slide 10: AWG(American Wire Gauge)
전선 굵기에 따른 허용전류 표
AWG번호 | 직경(Inch) | 직경(mm) | 단면적(mm²) | 저항(Ω/m) | 허용전류(A)
4/0=0000 | 0.46 | 11.7 | 107(100) | 0.000161 | 280~298
3/0=000 | 0.41 | 10.4 | 85 | 0.000203 | 240~257
2/0=00 | 0.365 | 9.26 | 67.4(60.0) | 0.000256 | 223
1/0=0 | 0.325 | 8.25 | 53.5 | 0.000323 | 175~190
1 | 0.289 | 7.35 | 42.4(38.0) | 0.000407 | 165
2 | 0.258 | 6.54 | 33.6 | 0.000513 | 130~139
3 | 0.229 | 5.83 | 26.7(22.0) | 0.000647 | 125
4 | 0.204 | 5.19 | 21.1 | 0.000815 | 98~107
5 | 0.182 | 4.62 | 16.8(14.0) | 0.00103 | 94
6 | 0.162 | 4.11 | 13.3 | 0.0013 | 72~81
7 | 0.144 | 3.66 | 10.5 | 0.00163 | 70
8 | 0.128 | 3.26 | 8.36(8.0) | 0.00206 | 55~62
9 | 0.114 | 2.91 | 6.63 | 0.0026 | 55
10 | 0.102 | 2.59 | 5.26(5.5) | 0.00328 | 40~48
11 | 0.0907 | 2.3 | 4.17 | 0.00413 | 38
12 | 0.0808 | 2.05 | 3.31(3.5) | 0.00521 | 28~35
13 | 0.072 | 1.83 | 2.62 | 0.00657 | 28
14 | 0.0641 | 1.63 | 2.08(2.0) | 0.00829 | 18~27
15 | 0.0571 | 1.45 | 1.65 | 0.0104 | 19
16 | 0.0508 | 1.29 | 1.31 | 0.0132 | 12~19
17 | 0.0453 | 1.15 | 1.04 | 0.0166 | 16
18 | 0.0403 | 1.02 | 0.823 | 0.021 | 7~16
19 | 0.0359 | 0.912 | 0.653 | 0.0264 | 5.5
20 | 0.032 | 0.812 | 0.518 | 0.0333 | 4.5
21 | 0.0285 | 0.723 | 0.41 | 0.042 | 3.8
22 | 0.0253 | 0.644 | 0.326 | 0.053 | 3.0
23 | 0.0226 | 0.573 | 0.258 | 0.0668 | 2.2
24 | 0.0201 | 0.511 | 0.205 | 0.0842 | 0.588
25 | 0.0179 | 0.455 | 0.162 | 0.106 | 0.477
26 | 0.0159 | 0.405 | 0.129 | 0.134 | 0.378
27 | 0.0142 | 0.361 | 0.102 | 0.169 | 0.288
28 | 0.0126 | 0.321 | 0.081 | 0.213 | 0.250
29 | 0.0113 | 0.286 | 0.0642 | 0.268 | 0.212
30 | 0.01 | 0.255 | 0.0509 | 0.339 | 0.147
31 | 0.00893 | 0.227 | 0.0404 | 0.427 | 0.120
32 | 0.00795 | 0.202 | 0.032 | 0.538 | 0.093
33 | 0.00708 | 0.18 | 0.0254 | 0.679 | 0.075
34 | 0.00631 | 0.16 | 0.0201 | 0.856 | 0.060
35 | 0.00562 | 0.143 | 0.016 | 1.08 | 0.045
36 | 0.005 | 0.127 | 0.0127 | 1.36 | 0.040
37 | 0.00445 | 0.113 | 0.01 | 1.72 | 0.028
38 | 0.00397 | 0.101 | 0.00797 | 2.16 | 0.024
39 | 0.00353 | 0.0897 | 0.00632 | 2.73 | 0.019
40 | 0.00314 | 0.0799 | 0.00501 | 3.44 | 0.015

## Slide 11: 전선 굵기
Twisted-pair type With shielding(SB)

## Slide 12: Cable Connector
DIN
D-SUB
USB
DVI
전원
HDMI
UTP(UNSHIELDED TWISTED PAIR)
동축(COXIAL)
MS 및 원형(CIRCULAR)
ROBOT CABLE

## Slide 13: 하네스관련 문서
3D자료(활용프로그램 : eDrawings)
  \\100.100.100.33\09. RnD 통합\01. 기구 및 전장 개발\과제도면\2025년_과제도면\2025A022-S4L(SSR Line, SSR-IV(Gv3D)2, TOPPAN)-1Line\1. 도면-2025A022-S4L
센서 명칭 및 위치 자료(활용 프로그램 : EXCEL, POWER POINT)
  \\100.100.100.33\09. RnD 통합\01. 기구 및 전장 개발\과제도면\2025년_과제도면\2025A022-S4L(SSR Line, SSR-IV(Gv3D)2, TOPPAN)-1Line\4. 회로관련-2025A022-S4L\1.회로도면\IO Tag

## Slide 14: SSR InLine 구성 Frame
AMR
(Autonomous Mobile Robot)
LOAD PORT FRAME
FOUP DOOR DETACH
EFEM FRAME
TRANSFER
FRAME

## Slide 15: SSR InLine 파트 명칭별 범위
기구설계: 백찬영(책임)
TABLE TRANSFER
AMR
LD EFEM
LOAD PORT
FOUP DOOR DETACH
INDEX ROBOT
PCB FLIPPER
(SSR 용은 Flip
기능없음)
FLIP TRANSFER
TRANSFER
SSR
EFEM FRAME
LOAD PORT FRAME
TRANSFER FRAME

## Slide 16: 전장박스
Loader
Unloader

## Slide 17: Loader 전장부 Devices

## Slide 18: Unloader 전장부 Devices

## Slide 19: SSR InLine PCB 이송부 명칭
AMR
(Autonomous Mobile Robot)
FOUP DOOR DETACH
INDEX ROBOT
PCB FLIPPER
TABLE TRANSFER
FLIP TRANSFER
TABLE TRANSFER
FLIP TRANSFER
FLIP TRANSFER
TABLE TRANSFER
Z
Y
X
PLC#2
PLC#1

## Slide 20: 이송부 : FOUP DOOR DETACH
Y
X
Y
X

## Slide 21: 이송부 : Index Robot
θ
Z
Y
X

## Slide 22: 이송부 : PCB FLIPPER
Z
좌
우

## Slide 23: 이송부 : TABLE TRANSFER
Z
Y
Y
Y
X

## Slide 24: 이송부 : FLIP TRANSFER
Z
X
Z
θ
Z

## Slide 25: Frame 분리
Loader
Unloader
①
⑦
③
⑤
⑥
⑧
②
⑨
④

## Slide 26: 배선을 위한 설비 길이 [mm]
1114
784
808
135
250
1300
516
453
1540
508
872
872
1794
1027
866
710
551
292
1053
244
491
806
1750

## Slide 27: 배선을 위한 설비 길이 [mm]
250
1325
575
400
575
1325
666
926
876
1027
720
435
720
687

## Slide 28: 배선을 위한 설비 길이 [mm]
670
516
675
890
150
250
1114
453
687
811
1300
866
866
250

## Slide 29: 배선을 위한 설비 길이 [mm]
342
123
374
123
755
수직하
540
수직상
308
120
120
258
646
1150
935
298
504

## Slide 30: PLC#1 : 디바이스 위치
라이트커튼
대차감지
메인스위치
핸드터치
Manual L/U
Manual L/U
컨베이어
라이트커튼
컨베이어상태 램프
경광등

## Slide 31: PLC#1 : 디바이스 위치
Main Air
EFEM(우)
EFEM(좌)
EFEM(우)
EFEM(좌)
Index 제품
Index Arm
DM리더
Flipper Arm
이오나이저 1
(좌)
(우)

## Slide 32: PLC#2 : 디바이스 위치
메인스위치
VACUUM 테이블
Flipper Arm
GENERAL TRANSFER
CROSS 테이블

## Slide 33: PLC#2 : 디바이스 위치
PNP HANDLER
FLIP TRANSFER
FLIP HANDLER

## Slide 34: 배선경로(Duct 경로)
상부
하부
수직상
Loader 전장부
Unloader 전장부
수직하

## Slide 35: 배선경로(PLC별 경로)
PLC#1
PLC#2
수직
라이트커튼(우)
라이트커튼(좌)
대차감지(우)
대차감지(좌)
컨베이어(우)
컨베이어(좌)
메인스위치
핸드터치
Main Air
EFEM(우)
EFEM(좌)
Index Arm
DM리더
SSR#2 I/F
SSR#1 I/F
컨베이어 스위치(우)
컨베이어 스위치(좌)
Index 제품
Loader 전장부
Unloader 전장부
Flipper Arm(우)
Flipper Arm(좌)
이오나이저
타워램프
컨베이어 램프(우)
컨베이어 램프(좌)
메인스위치
Vacuum 테이블
Cross 테이블 #1
Cross 테이블 #2
Genernal Transper
PNP Handler #2
PNP Handler #1
Flip Handler #2
Flip Handler #1
Flip Transper

## Slide 36: 배선경로 (대차감지센서/광전센서)
대차감지(우) – 4.5M
대차감지(좌) – 3.65M
168
168
515+53+274
1300
515+53+274
858
308
1300
515
53
274
168
308
768
768
262
262

## Slide 37: 하네스 케이블 (광전센서 DMG-HB1)
OPTICAL DATA TRANSMISSION DEVICE

## Slide 38: 하네스 케이블 (대차감지센서)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOAD PORT AMR DETECTOR(LEFT) | 24AWG x 4C | 5 | ECON 3P X 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2102
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | SPARE
LOAD PORT AMR DETECTOR(RIGHT) | 24AWG x 4C | 8 | ECON 3P X 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2202
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | SPARE
X2102
X2202
ECON 3P
4 Core
ECON 3P
4 Core

## Slide 39: IO LINK

## Slide 40: 배선경로 (컨베이어 스위치)
1750
컨베이어 스위치(좌) – 4.4M
컨베이어 스위치(우) – 6.1M
308
556
673
513
768
308
1300
768
1300
262

## Slide 41: 하네스 케이블(컨베이어 스위치)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
CONVEYOR LOADER S/W (LEFT) | 24AWG x 10C | 7 | 터미널 1.5 x 4Ring / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VSW
 |  |  |  | 갈 | X2104
 |  |  |  | 적 | Y3105
 |  |  |  | 등 | N24VSW
 |  |  |  | 황 | P24VSW
 |  |  |  | 녹 | X2105
 |  |  |  | 청 | Y3106
 |  |  |  | 자 | N24VSW
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
CONVEYOR LOADER S/W (RIGHT) | 24AWG x 10C | 10 | 터미널 1.5 x 4Ring / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VSW
 |  |  |  | 갈 | X2204
 |  |  |  | 적 | Y3206
 |  |  |  | 등 | N24VSW
 |  |  |  | 황 | P24VSW
 |  |  |  | 녹 | X2205
 |  |  |  | 청 | Y3205
 |  |  |  | 자 | N24VSW
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
X2104
Y3105
X2105
Y3106
CONVEYOR LOADER S/W
(LEFT)
J2-2710QY
Ring 터미널
10 Core
Ring 터미널
10 Core

## Slide 42: 하네스 케이블(컨베이어 스위치)
J2-2710QY
정격전류: 15mA

## Slide 43: 하네스 케이블 (경광등)
3색 경광등
DC24V
0.108A
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
TOWER-LAMP | 24AWG x 10C | 8 | MOLEX X 8P / 한쪽 오픈 | 흑 | Y3200
 |  |  |  | 갈 | Y3201
 |  |  |  | 적 | Y3202
 |  |  |  | 등 | Y3203
 |  |  |  | 황 | Y3204
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | N24VL2
 |  |  |  | 자 | N24VL2
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
Molex 8pin
Connector
PATLITE
LR4 시리즈
10 Core

## Slide 44: 하네스 케이블 (라이트커튼)
Omron F3SG-4SRB0760-14-L-H

## Slide 45: 배선경로 (메인 스위치 : PLC#1)
495
666
1037
308
768
308
768
1300
1300
262+1750
262+1750
1037
666
메인스위치 – 6.1M

## Slide 46: 하네스 케이블 (메인 스위치 : PLC#1)
X2401
Y3401
X2402
Y3402
X2406
Y3406
X2405
Y3405
X2403
Y3403
X2404
Y3404
X2220
J2-2710QG
J2-2710QR
J2-2710QG
J2-2710QY
J2-2710QW
J2-2710QB
KDU-MT-LUA
Omron
emo-a22e
LOADER FRAME SERVICE PORT
220V

## Slide 47: 하네스 케이블 (메인 스위치 : PLC#1)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOADER FRAME EMO#1 | 24AWG x 6C | 5 | 터미널 1.5 x 4RING / 한쪽 오픈 | 흑 | EMS2-1
 |  |  |  | 백 | EMS3-1
 |  |  |  | 적 | EMS2-2
 |  |  |  | 녹 | EMS3-2
 |  |  |  | 청 | X2400
 |  |  |  | 황 | N24VL2
LOADER FRAME S/W#1 | 24AWG x 12C | 5 | MOLEX 14P x 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | X2401
 |  |  |  | 갈 | X2402
 |  |  |  | 적 | X2403
 |  |  |  | 등 | X2404
 |  |  |  | 황 | X2405
 |  |  |  | 녹 | X2406
 |  |  |  | 청 | Y3401
 |  |  |  | 자 | Y3402
 |  |  |  | 회 | Y3403
 |  |  |  | 백 | Y3404
 |  |  |  | 연녹 | Y3405
 |  |  |  | 연청 | Y3406
LOADER FRAME S/W#1 POWER | 20AWG x 2C | 5 |  | 흑 | P24VSW
 |  |  |  | 백 | N24VSW
LOADER FRAME SERVICE PORT | 0.75 X 3C | 5 | PIN 터미널 / 한쪽 오픈 | 갈 | R220LS
 |  |  |  | 청 | T220LS
 |  |  |  | 녹 | PE
Ring 터미널
Pin 터미널
KDU-MT-LUA
Molex 14pin
Connector
3 Core
2 Core
12 Core
6 Core

## Slide 48: 하네스 케이블 (메인 스위치 : PLC#1)
emo-a22e-m-01
LOADER FRAME SERVICE PORT

## Slide 49: 하네스 케이블 (메인 스위치 : PLC#1)
J2-2710QY

## Slide 50: 하네스 케이블 (컨베이어 램프)
Y3408
Y3409
Y340A
Y340B
Y340C
Y340D
Y3407
Y340E
Y3410
Y3411
Y3412
Y3413
Y3414
Y3415
Y340F
Y3416
좌
우

## Slide 51: 하네스 케이블 (컨베이어 램프)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOADER FRAME S/W#2(LEFT) | 24AWG x 10C | 7 | MOLEX 14P x 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | Y3407
 |  |  |  | 갈 | Y3408
 |  |  |  | 적 | Y3409
 |  |  |  | 등 | Y340A
 |  |  |  | 황 | Y340B
 |  |  |  | 녹 | Y340C
 |  |  |  | 청 | Y340D
 |  |  |  | 자 | Y340E
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
LOADER FRAME S/W#2 POWER(LEFT) | 20AWG x 2C | 7 |  | 흑 | P24VSW
 |  |  |  | 백 | N24VSW
LOADER FRAME S/W#3(RIGHT) | 24AWG x 10C | 7 | MOLEX 14P x 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | Y340F
 |  |  |  | 갈 | Y3410
 |  |  |  | 적 | Y3411
 |  |  |  | 등 | Y3412
 |  |  |  | 황 | Y3413
 |  |  |  | 녹 | Y3414
 |  |  |  | 청 | Y3415
 |  |  |  | 자 | Y3416
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
LOADER FRAME S/W#3 POWER(RIGHT) | 20AWG x 2C | 7 |  | 흑 | P24VSW
 |  |  |  | 백 | N24VSW
Molex 14pin
Connector
Molex 14pin
Connector
32mA
10 Core
10 Core
2 Core
2 Core

## Slide 52: 배선경로 (컨베이어)
308
1300
768
858
308
768
1300
262
513
262
220
510
460
126
126
460
510
262+513+262+220
컨베이어 (우) – 5.6M
컨베이어 (좌) – 4.8M

## Slide 53: 하네스 케이블 (컨베이어-RFID)

## Slide 54: 하네스 케이블 (컨베이어)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
CONVEYOR LOADER DETECTOR#1 POWER(LEFT) | 24AWG x 4C | 8 | ECON 3P X 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2106
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | SPARE
CONVEYOR LOADER DETECTOR#1 I/O(LEFT) | 24AWG x 4C | 8 | ECON 3P X 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2106
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | SPARE
CONVEYOR LOADER DETECTOR#2 POWER(LEFT) | 24AWG x 6C | 8 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2107
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X2108
 |  |  |  | 황 | N24VL2
CONVEYOR LOADER DETECTOR#2 I/O(LEFT) | 24AWG x 6C | 8 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2107
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X2108
 |  |  |  | 황 | N24VL2
CONVEYOR LOADER DETECTOR#1 POWER(RIGHT) | 24AWG x 4C | 11 | ECON 3P X 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2206
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | SPARE
CONVEYOR LOADER DETECTOR#1 I/O(RIGHT) | 24AWG x 4C | 11 | ECON 3P X 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2206
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | SPARE
CONVEYOR LOADER DETECTOR#2 POWER(RIGHT) | 24AWG x 6C | 11 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2207
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X2208
 |  |  |  | 황 | N24VL2
CONVEYOR LOADER DETECTOR#2 I/O(RIGHT) | 24AWG x 6C | 11 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2207
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X2208
 |  |  |  | 황 | N24VL2
ECON 3P
4 Core
ECON 3P
4 Core
ECON 3P
ECON 3P
6 Core
ECON 3P
ECON 3P
6 Core
ECON 3P
4 Core
ECON 3P
4 Core
ECON 3P
ECON 3P
6 Core
ECON 3P
ECON 3P
6 Core

## Slide 55: 하네스 케이블 (컨베이어)
X2109
X210A
X210D
X210E
X210B
X210C
컨베이어 (좌)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
CONVEYOR LOADER FOUP POSITION(LEFT) | 24AWG x 6C | 8 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2109
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X210A
 |  |  |  | 황 | N24VL2
CONVEYOR LOADER FOUP TABLE U/D(LEFT) | 24AWG x 6C | 8 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X210B
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X210C
 |  |  |  | 황 | N24VL2
CONVEYOR LOADER FOUP TABLE F/B(LEFT) | 24AWG x 6C | 8 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X210D
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X210E
 |  |  |  | 황 | N24VL2
CONVEYOR LOADER FOUP POSITION(RIGHT) | 24AWG x 6C | 11 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2209
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X220A
 |  |  |  | 황 | N24VL2
CONVEYOR LOADER FOUP TABLE U/D(RIGHT) | 24AWG x 6C | 11 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X220B
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X220C
 |  |  |  | 황 | N24VL2
CONVEYOR LOADER FOUP TABLE F/B(RIGHT) | 24AWG x 6C | 11 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X220D
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X220E
 |  |  |  | 황 | N24VL2
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
6 Core
6 Core
6 Core
6 Core
6 Core
6 Core

## Slide 56: 하네스 케이블 (컨베이어)
X2114
X2115
X210F
X2111
X2112
X2113
컨베이어 (좌)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
CONVEYOR LOADER FOUP HOLD DOWN(LEFT) | 24AWG x 6C | 8 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X210F
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X2111
 |  |  |  | 황 | N24VL2
CONVEYOR LOADER FOUP HOLD CLAMP(LEFT) | 24AWG x 6C | 8 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2112
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X2113
 |  |  |  | 황 | N24VL2
CONVEYOR LOADER FOUP STOPPER(LEFT) | 24AWG x 6C | 8 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2114
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X2115
 |  |  |  | 황 | N24VL2
CONVEYOR LOADER FOUP HOLD DOWN(RIGHT) | 24AWG x 6C | 11 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X220F
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X2211
 |  |  |  | 황 | N24VL2
CONVEYOR LOADER FOUP HOLD CLAMP(RIGHT) | 24AWG x 6C | 11 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2212
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X2213
 |  |  |  | 황 | N24VL2
CONVEYOR LOADER FOUP STOPPER(RIGHT) | 24AWG x 6C | 11 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2214
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X2215
 |  |  |  | 황 | N24VL2
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
ECON 3P
6 Core
6 Core
6 Core
6 Core
6 Core
6 Core

## Slide 57: 하네스 케이블 (컨베이어-Sol)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL | 
13 | CONVEYOR LOADER SOL(LEFT) | 24AWG x 20C | 8 | ECON 3P X 10EA /한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  |  | 갈 | Y310B
 |  |  |  |  | 적 | P24VL2
 |  |  |  |  | 등 | Y310C
 |  |  |  |  | 황 | P24VL2
 |  |  |  |  | 녹 | Y310D
 |  |  |  |  | 청 | P24VL2
 |  |  |  |  | 자 | Y310E
 |  |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  |  | 백 | Y310F
 |  |  |  |  | 흑/백 | P24VL2
 |  |  |  |  | 갈/백 | Y3150
 |  |  |  |  | 적/백 | P24VL2
 |  |  |  |  | 등/흑 | Y3152
 |  |  |  |  | 황/흑 | P24VL2
 |  |  |  |  | 녹/백 | Y3153
 |  |  |  |  | 청/백 | P24VL2
 |  |  |  |  | 자/배 | Y3154
 |  |  |  |  | 회/흑 | P24VL2
 |  |  |  |  | 백/흑 | Y3155
29 | CONVEYOR LOADER SOL(RIGHT) | 24AWG x 20c | 11 | ECON 3P X 10EA /한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  |  | 갈 | Y320B
 |  |  |  |  | 적 | P24VL2
 |  |  |  |  | 등 | Y320C
 |  |  |  |  | 황 | P24VL2
 |  |  |  |  | 녹 | Y320D
 |  |  |  |  | 청 | P24VL2
 |  |  |  |  | 자 | Y320E
 |  |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  |  | 백 | Y320F
 |  |  |  |  | 흑/백 | P24VL2
 |  |  |  |  | 갈/백 | Y3210
 |  |  |  |  | 적/백 | P24VL2
 |  |  |  |  | 등/흑 | Y3212
 |  |  |  |  | 황/흑 | P24VL2
 |  |  |  |  | 녹/백 | Y3213
 |  |  |  |  | 청/백 | P24VL2
 |  |  |  |  | 자/배 | Y3214
 |  |  |  |  | 회/흑 | P24VL2
 |  |  |  |  | 백/흑 | Y3215
Y310C
Y310B
Y310E
Y310D
Y3110
Y310F
Y3113
Y3112
Y3115
Y3114
Y320C
Y320B
Y320E
Y320D
Y3210
Y320F
Y3213
Y3212
Y3215
Y3214
ECON 3P X 10
20 Core
ECON 3P X 10
20 Core

## Slide 58: 하네스 케이블 (Geared Induction Motor)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOAD PORT MOTOR(LEFT) | 0.75 ㎟ x 4C | 8 | 터미널 1.5 x 4Ring / 한쪽 오픈 | 갈 | U01L
 |  |  |  | 흑 | V01L
 |  |  |  | 회 | WO1L
 |  |  |  | 녹 | PE
LOAD PORT MOTOR(RIGHT) | 0.75 ㎟ x 4C | 8 | 터미널 1.5 x 4Ring / 한쪽 오픈 | 갈 | U02L
 |  |  |  | 흑 | V02L
 |  |  |  | 회 | W02L
 |  |  |  | 녹 | PE
Ring 터미널
허용전류: 5.5A

## Slide 59: 배선경로 (FOUP DOOR DETACH)

## Slide 60: 하네스 케이블 (FOUP DOOR DETACH)
Y
X
Y
X
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOADER FOUP DOOR DETACH X#1 LIMIT | 24AWG x 12C | 10 | ECON 4P X 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | POS1
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | P24VL2
 |  |  |  | 녹 | ORG1
 |  |  |  | 청 | N24VL2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | NEG1
 |  |  |  | 연녹 | N24VL2
 |  |  |  | 연청 | P24VL2
LOADER FOUP DOOR DETACH Y#1 LIMIT | 24AWG x 12C(무빙) | 10 | ECON 4P X 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | POS2
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | P24VL2
 |  |  |  | 녹 | ORG2
 |  |  |  | 청 | N24VL2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | NEG2
 |  |  |  | 핑 | N24VL2
 |  |  |  | 연청 | P24VL2
LOADER FOUP DOOR DETACH X#2 LIMIT | 24AWG x 12C | 10 | ECON 4P X 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | POS3
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | P24VL2
 |  |  |  | 녹 | ORG3
 |  |  |  | 청 | N24VL2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | NEG3
 |  |  |  | 연녹 | N24VL2
 |  |  |  | 연청 | P24VL2
LOADER FOUP DOOR DETACH Y#2 LIMIT | 24AWG x 12C(무빙) | 10 | ECON 4P X 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | POS4
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | P24VL2
 |  |  |  | 녹 | ORG4
 |  |  |  | 청 | N24VL2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | NEG4
 |  |  |  | 핑 | N24VL2
 |  |  |  | 연청 | P24VL2

## Slide 61: 배선경로 (FOUP DOOR DETACH)
308
1300
768
850
850
1400
180
180
= 6.5M
= 5.1M
1700

## Slide 62: 하네스 케이블 (FOUP DOOR DETACH)
X2500
X2501
X2510
X2511
X2500
X2501
X2510
X2511
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOADER FOUP DETECTOR #1(UPPER) | 24AWG x 6C | 7 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2500
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X2501
 |  |  |  | 황 | N24VL2
LOADER FOUP DETECTOR #1(DOWN) | 24AWG x 6C | 7 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2500
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X2501
 |  |  |  | 황 | N24VL2
LOADER FOUP DETECTOR #2(UPPER) | 24AWG x 6C | 8 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2510
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X2511
 |  |  |  | 황 | N24VL2
LOADER FOUP DETECTOR #2(DOWN) | 24AWG x 6C | 8 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2510
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X2511
 |  |  |  | 황 | N24VL2
ECON 3P
x 2
6 Core
ECON 3P
x 2
6 Core
ECON 3P
x 2
6 Core
ECON 3P
x 2
6 Core

## Slide 63: 하네스 케이블 (FOUP DOOR DETACH)
오므론 센서 앰프 내장형 광전스위치 E3Z-T61

## Slide 64: 하네스 케이블 (FOUP DOOR DETACH)
X230A
X230B
X230C
X230D
X231A
X231B
X231C
X231D
TABLE SLIDE CYLINDER 13-MXQ12-40AS
Y330A
Y330B
Y330A
Y330B
Y331A
Y331B
Y331A
Y331B
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
FOUP UPPER CLAMP U/D 1-L | 24AWG x 4C | 7 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | X230A
 |  |  |  | 백 | N24VL2
 |  |  |  | 적 | X230B
 |  |  |  | 녹 | N24VL2
FOUP UPPER CLAMP U/D 1-R | 24AWG x 4C | 7 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | X230C
 |  |  |  | 백 | N24VL2
 |  |  |  | 적 | X230D
 |  |  |  | 녹 | N24VL2
FOUP UPPER CLAMP U/D 2-L | 24AWG x 4C | 7 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | X231A
 |  |  |  | 백 | N24VL2
 |  |  |  | 적 | X231B
 |  |  |  | 녹 | N24VL2
FOUP UPPER CLAMP U/D 2-R | 24AWG x 4C | 7 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | X231C
 |  |  |  | 백 | N24VL2
 |  |  |  | 적 | X231D
 |  |  |  | 녹 | N24VL2
FOUP UPPER CLAMP U/D SOL#1 | 24AWG x 4C | 7 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | Y330A
 |  |  |  | 적 | P24VL2
 |  |  |  | 녹 | Y330B
FOUP UPPER CLAMP U/D SOL#2 | 24AWG x 4C | 7 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | Y331A
 |  |  |  | 적 | P24VL2
 |  |  |  | 녹 | Y331B
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4 Core
4 Core
4 Core
4 Core
4 Core
4 Core

## Slide 65: 하네스 케이블 (FOUP DOOR DETACH)

## Slide 66: 하네스 케이블 (FOUP DOOR DETACH)
X251E
X251F
X2513
X2512
우측
좌측
뒤에서 보기
X250E
X250F
X2503
X2502
Y351C
Y351D
Y351E
Y351F
Y350C
Y350D
Y350E
Y350F
X2519
X251A
X250A
X2509
Y3509
Y350A
Y3519
Y351A
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOADER FOUP HAND ARM#1 (UPPER) | 24AWG x 4C | 8 | ECON 3P X 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2502
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | SPARE
LOADER FOUP HAND ARM#1 (DOWN) | 24AWG x 4C | 8 | ECON 3P X 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2502
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | SPARE
LOADER FOUP HAND ARM#2 (UPPER) | 24AWG x 4C | 8 | ECON 3P X 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2512
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | SPARE
LOADER FOUP HAND ARM#2 (DOWN) | 24AWG x 4C | 8 | ECON 3P X 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2512
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | SPARE
LOADER FOUP COVER, PRESS S/W (LEFT) | 24AWG x 12C(무빙) | 10 | ECON 4P X 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | X2503
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | SPARE
 |  |  |  | 황 | P24VL2
 |  |  |  | 녹 | X250E
 |  |  |  | 청 | X250EO
 |  |  |  | 자 | N24VL2
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X250F
 |  |  |  | 연녹 | X250EO
 |  |  |  | 연청 | N24VL2
LOADER FOUP COVER, PRESS S/W (RIGHT) | 24AWG x 12C(무빙) | 10 | ECON 4P X 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | X2513
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | SPARE
 |  |  |  | 황 | P24VL2
 |  |  |  | 녹 | X251E
 |  |  |  | 청 | X251EO
 |  |  |  | 자 | N24VL2
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X251F
 |  |  |  | 연녹 | X251EO
 |  |  |  | 연청 | N24VL2
LOADER FOUP OPEN, SOL (LEFT) | 24AWG x 20C(무빙) | 10 | ECON 3P x 2EA ECON 4P x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | X2509
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | X250A
 |  |  |  | 녹 | N24VL2
 |  |  |  | 청 | P24VL2
 |  |  |  | 자 | Y3509
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | Y350A
 |  |  |  | 흑/백 | P24VL2
 |  |  |  | 갈/백 | Y350C
 |  |  |  | 적/백 | P24VL2
 |  |  |  | 등/흑 | Y350D
 |  |  |  | 황/흑 | P24VL2
 |  |  |  | 녹/백 | Y350E
 |  |  |  | 청/백 | P24VL2
 |  |  |  | 자/백 | Y350F
 |  |  |  | 회/흑 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑 | SPARE
LOADER FOUP OPEN, SOL (RIGHT) | 24AWG x 20C(무빙) | 10 | ECON 3P x 2EA ECON 4P x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | X2519
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | X251A
 |  |  |  | 녹 | N24VL2
 |  |  |  | 청 | P24VL2
 |  |  |  | 자 | Y3519
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | Y351A
 |  |  |  | 흑/백 | P24VL2
 |  |  |  | 갈/백 | Y351C
 |  |  |  | 적/백 | P24VL2
 |  |  |  | 등/흑 | Y351D
 |  |  |  | 황/흑 | P24VL2
 |  |  |  | 녹/백 | Y351E
 |  |  |  | 청/백 | P24VL2
 |  |  |  | 자/백 | Y351F
 |  |  |  | 회/흑 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑 | SPARE
X
X
ECON 3P
ECON 4P
12 Core
20 Core
4 Core

## Slide 67: 하네스 케이블 (FOUP DOOR DETACH)

## Slide 68: 배선경로 (DM리더)
DM리더 - 3.2M
70
105
175
425
2230
2230
425
175
105+70
187
187

## Slide 69: DM리더(COGNEX-DataMen290)

## Slide 70: 배선경로 (핸드터치)
핸드터치 – 4.1M
410+600
768
308
410
600
700
700
1300
1300
768
308

## Slide 71: 하네스 케이블 (핸드터치)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOADER HAND TOUCH | 24AWG x 20C | 10 | 터미널 1.5 x 4RING / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VLT
 |  |  |  | 갈 | N24VLT
 |  |  |  | 적 | P24VS2
 |  |  |  | 등 | N24VL2
 |  |  |  | 황 | EMS1-1
 |  |  |  | 녹 | EMS1-2
 |  |  |  | 청 | X240A
 |  |  |  | 자 | X240B
 |  |  |  | 회 | X240C
 |  |  |  | 백 | X240D
 |  |  |  | 흑/백 | X240E
 |  |  |  | 갈/백 | PE
 |  |  |  | 적/백 | SPARE
 |  |  |  | 등/흑 | SPARE
 |  |  |  | 황/흑 | SPARE
 |  |  |  | 녹/백 | SPARE
 |  |  |  | 청/백 | SPARE
 |  |  |  | 자/백 | SPARE
 |  |  |  | 회/흑 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑 | SPARE
Ring 터미널
케이블 커넥터 및 아래의 외부 출력 인터페이스의 커넥터의 변환 어댑터 시리얼: D-Sub 9 pin (plug), Ethernet: modular jack (RJ-45), Others: terminal block.
변환 어댑터
AGP3000H-ADPCOM-01
20 Core

## Slide 72: 하네스 케이블 (GP4000H)

## Slide 73: 배선경로 (Main Air)
Main Air – 4.2M
308
768
1300
700
710
400
400
710
700+1300+768
308
260
480

## Slide 74: 하네스 케이블 (Main Air)
X2411
X2412
X2414
X2415
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOADER FRAME UTIL BOX#1 | 24AWG x 12C | 8 | ECON 3P x 6EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | X2411
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | X2411O
 |  |  |  | 황 | P24VL2
 |  |  |  | 녹 | X2412
 |  |  |  | 청 | N24VL2
 |  |  |  | 자 | X2412O
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2413
 |  |  |  | 연녹 | N24VL2
 |  |  |  | 연청 | X2413O
LOAER FRAME MAIN AIR#1 | 24AWG x 4C | 8 | ECON 3P x 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2414
 |  |  |  | 적 | X2414O
 |  |  |  | 녹 | N24VL2
LOAER FRAME MAIN AIR#2 | 24AWG x 4C | 8 | ECON 3P x 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2415
 |  |  |  | 적 | X2415O
 |  |  |  | 녹 | N24VL2
X
X
x 6ea

## Slide 75: 하네스 케이블 (Main Air)
F02-202-011-F10C
Flow Range 0~2000L/min

## Slide 76: 배선경로 (EFEM-좌/우)
EFEM(우)– 6.1M
EFEM(좌)– 6.1M
308
2770
2770
308
710
290
1790
240
240
1790
290+710

## Slide 77: 하네스 케이블 (EFEM-좌/우)
X241A
X241C
Y341A
Y341B
EFEM-좌/우 Door sensor
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOADER FRAME DOOR#1 | 24AWG x 10C | 3 | ECON 4P x 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VS2
 |  |  |  | 갈 | N24VS2
 |  |  |  | 적 | SD00L1
 |  |  |  | 등 | SD00L2
 |  |  |  | 황 | N24VS2
 |  |  |  | 녹 | N24VS2
 |  |  |  | 청 | X241A
 |  |  |  | 자 | Y341A
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
LOADER FRAME DOOR#2 | 24AWG x 10C | 3 | ECON 4P x 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VS2
 |  |  |  | 갈 | N24VS2
 |  |  |  | 적 | SD00L1
 |  |  |  | 등 | SD00L2
 |  |  |  | 황 | SD01L1
 |  |  |  | 녹 | SD01L2
 |  |  |  | 청 | X241C
 |  |  |  | 자 | Y341B
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
ECON 3P
ECON 3P
10 Core

## Slide 78: GS-71N5

## Slide 79: 배선경로 (Loader 전장부)
450
460

## Slide 80: 하네스 케이블 (Loader 전장부)
X241E
X241F
Loader 전장부
Door sensor
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOADER FRAME BOX DOOR#1 | 20AWG x 2C | 10 | 터미널 1.5 x 4RING / 한쪽 오픈 | 흑 | X241E
 |  |  |  | 백 | N24VL2
LOADER FRAME BOX DOOR#2 | 20AWG x 2C | 10 | 터미널 1.5 x 4RING / 한쪽 오픈 | 흑 | X241F
 |  |  |  | 백 | N24VL2
Ring 터미널
2 Core
460
450

## Slide 81: 배선경로 (Index 제품)
620
90
220
75
820
300+260
280
176
490
300
210
200
140
235
85
510
110
①
②
130
60
125
540
110
400
③
①3.1M
②2.3M
③1.4m
400
308
768
Index 제품 – 8.3M
162
115
300+260

## Slide 82: 하네스 케이블 (Loader Index)
θ
Z
Y
X
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOADER INDEX X LIMIT | 24AWG x 12C | 7 | ECON 4P X 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | POS5
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | P24VL2
 |  |  |  | 녹 | ORG5
 |  |  |  | 청 | N24VL2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | NEG5
 |  |  |  | 연녹 | N24VL2
 |  |  |  | 연청 | P24VL2
LOADER INDEX Y LIMIT | 24AWG x 12C(무빙) | 8 | ECON 4P X 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | POS6
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | P24VL2
 |  |  |  | 녹 | ORG6
 |  |  |  | 청 | N24VL2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | NEG6
 |  |  |  | 핑 | N24VL2
 |  |  |  | 연청 | P24VL2
LOADER INDEX Z LIMIT | 24AWG x 12C(무빙) | 10 | ECON 4P X 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | POS7
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | P24VL2
 |  |  |  | 녹 | ORG7
 |  |  |  | 청 | N24VL2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | NEG7
 |  |  |  | 핑 | N24VL2
 |  |  |  | 연청 | P24VL2
LOADER INDEX T LIMIT | 24AWG x 12C(무빙) | 12 | ECON 4P X 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | POS8
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | P24VL2
 |  |  |  | 녹 | ORG8
 |  |  |  | 청 | N24VL2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | NEG8
 |  |  |  | 핑 | N24VL2
 |  |  |  | 연청 | P24VL2

## Slide 83: 하네스 케이블 (Loader Index Sensor#1)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOADER INDEX SENSOR#1 | 24AWG x 20C(무빙) | 12 | ECON 3P X 6EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | X2600
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | X2601
 |  |  |  | 녹 | N24VL2
 |  |  |  | 청 | P24VL2
 |  |  |  | 자 | X2602
 |  |  |  | 회 | N24VL2
 |  |  |  | 백 | P24VL2
 |  |  |  | 흑/백 | X2603
 |  |  |  | 갈/백 | N24VL2
 |  |  |  | 적/백 | P24VL2
 |  |  |  | 등/흑 | X2615
 |  |  |  | 황/흑 | N24VL2
 |  |  |  | 녹/백 | P24VL2
 |  |  |  | 청/백 | X2616
 |  |  |  | 자/백 | N24VL2
 |  |  |  | 회/흑 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑 | SPARE
X2615
X2616
X2602
X2603
X2600
X2601
ECON 3P
x 6

## Slide 84: 하네스 케이블 (Loader Index Sensor#1)

## Slide 85: 하네스 케이블 (Loader Index Sensor#2)
X2604
X2605
Y3602
Y3603
Y3604
Y3605
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOADER INDEX SENSOR#2 | 24AWG x 20C(무빙) | 12 | ECON 4P X 3EA ECON 3P X 4EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | X2604
 |  |  |  | 적 | X2604O
 |  |  |  | 등 | N24VL2
 |  |  |  | 황 | P24VL2
 |  |  |  | 녹 | X2605
 |  |  |  | 청 | X2605O
 |  |  |  | 자 | N24VL2
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | LIPRI
 |  |  |  | 흑/백 | LIPRO
 |  |  |  | 갈/백 | N24VL2
 |  |  |  | 적/백 | P24VL2
 |  |  |  | 등/흑 | Y3602
 |  |  |  | 황/흑 | P24VL2
 |  |  |  | 녹/백 | Y3603
 |  |  |  | 청/백 | P24VL2
 |  |  |  | 자/백 | Y3604
 |  |  |  | 회/흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백/흑 | Y3605
ECON 3P
x 4
ECON 4P
x 3
20 Core

## Slide 86: 하네스 케이블 (Loader Index Sensor#2)

## Slide 87: 하네스 케이블 (Loader Index Sensor#2)

## Slide 88: 배선경로 (Loader Index Inner Cover)
308
Index Inner Cover : 5.6M
660
1770
750
660
750+1770+660
2100

## Slide 89: 하네스 케이블 (Loader Index Inner Cover)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOADER INDEX L/R, ARM LIMIT (UPPER) | 24AWG x 10C | 7 | ECON 3P X 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | X2617
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | X2618
 |  |  |  | 녹 | N24VL2
 |  |  |  | 청 | P24VL2
 |  |  |  | 자 | X2619
 |  |  |  | 회 | N24VL2
 |  |  |  | 백 | SPARE
LOADER INDEX L/R, ARM LIMIT (DOWN) | 24AWG x 10C | 7 | ECON 3P X 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | X2617
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | X2618
 |  |  |  | 녹 | N24VL2
 |  |  |  | 청 | P24VL2
 |  |  |  | 자 | X2619
 |  |  |  | 회 | N24VL2
 |  |  |  | 백 | SPARE
X2617
X2618
X2619
X2617
X2618
X2619
ECON 3P
x 3
ECON 3P
x 3
10 Core
10 Core

## Slide 90: 하네스 케이블 (Loader Index Inner Cover)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOADER INDEX REVERSE LIMIT (LEFT) | 24AWG x 6C | 10 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X261C
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X261D
 |  |  |  | 황 | N24VL2
LOADER INDEX REVERSE LIMIT (RIGHT) | 24AWG x 6C | 10 | ECON 3P X 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X261C
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 녹 | P24VL2
 |  |  |  | 청 | X261D
 |  |  |  | 황 | N24VL2
X261C
X261D
X261C
X261D
ECON 3P
x 2
ECON 3P
x 2
6 Core
6 Core

## Slide 91: 하네스 케이블 (Loader Index Inner Cover)
오므론 센서 앰프 내장형 광전스위치 E3Z-T61

## Slide 92: 하네스 케이블 (IONIZER)
ECON 3P
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
IONIZER | 24AWG x 10C | 3 | MOLEX 8P x 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | N24VL2
 |  |  |  | 적 | X271D
 |  |  |  | 등 | X271E
 |  |  |  | 황 | X271F
 |  |  |  | 녹 | Y371E
 |  |  |  | 청 | Y371F
 |  |  |  | 자 | PE
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
IONIZER SOL | 20AWG x 2C | 8 | ECON 3P x 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | Y371D
10 Core
Molex 8pin
Connector

## Slide 93: 하네스 케이블 (IONIZER)

## Slide 94: 배선경로 (LOADER FLIPPER)
로더 플립퍼- 7.5M
3120
187
80
45
360
175
1100
1760
=1760
600
150
700
120
260
380
140
=2350
2350

## Slide 95: 하네스 케이블 (LOADER FLIPPER)
Z
좌
우
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOADER FLIPPER Z LIMIT | 24AWG x 12C | 13 | ECON 4P x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | POS9
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | P24VL2
 |  |  |  | 녹 | ORG9
 |  |  |  | 청 | N24VL2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | NEG9
 |  |  |  | 연녹 | N24VL2
 |  |  |  | 연청 | P24VL2

## Slide 96: 하네스 케이블 (LOADER FLIPPER)
X270E
Y3700
X2700
X2701
Y3701
X270C
X270D
Y3706
Y3707
X2703
X2704
X2709
X270A
X2706
X2707
X2708
X2716
X2717
X2718
X2713
X2714
X2710
X2711
X2712
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
LOADER FLIPPER ARM#1-1 | 24AWG x 16C(무빙) | 13 | E-CON 3P x 5EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | X2706
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | X2707
 |  |  |  | 녹 | N24VL2
 |  |  |  | 청 | X2708
 |  |  |  | 자 | N24VL2
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2709
 |  |  |  | 흑/백 | N24VL2
 |  |  |  | 갈/백 | P24VL2
 |  |  |  | 적/백 | X270A
 |  |  |  | 등/흑 | N24VL2
 |  |  |  | 황/흑 | SPARE
LOADER FLIPPER ARM#1-2 | 24AWG x 16C(무빙) | 13 | E-CON 3P x 5EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | X2700
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | X2701
 |  |  |  | 녹 | N24VL2
 |  |  |  | 청 | X270C
 |  |  |  | 자 | N24VL2
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X270D
 |  |  |  | 흑/백 | N24VL2
 |  |  |  | 갈/백 | P24VL2
 |  |  |  | 적/백 | X270E
 |  |  |  | 등/흑 | N24VL2
 |  |  |  | 황/흑 | SPARE
LOADER FLIPPER ARM#2-1 | 24AWG x 16C(무빙) | 13 | E-CON 3P x 5EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | X2710
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | X2711
 |  |  |  | 녹 | N24VL2
 |  |  |  | 청 | X2712
 |  |  |  | 자 | N24VL2
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2713
 |  |  |  | 흑/백 | N24VL2
 |  |  |  | 갈/백 | P24VL2
 |  |  |  | 적/백 | X2714
 |  |  |  | 등/흑 | N24VL2
 |  |  |  | 황/흑 | SPARE
LOADER FLIPPER ARM#2-2 | 24AWG x 16C(무빙) | 13 | E-CON 3P x 5EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | X2703
 |  |  |  | 적 | N24VL2
 |  |  |  | 등 | P24VL2
 |  |  |  | 황 | X2704
 |  |  |  | 녹 | N24VL2
 |  |  |  | 청 | X2716
 |  |  |  | 자 | N24VL2
 |  |  |  | 회 | P24VL2
 |  |  |  | 백 | X2717
 |  |  |  | 흑/백 | N24VL2
 |  |  |  | 갈/백 | P24VL2
 |  |  |  | 적/백 | X2718
 |  |  |  | 등/흑 | N24VL2
 |  |  |  | 황/흑 | SPARE
LOADER FLIPPER SOL | 24AWG x 10C(무빙) | 13 | ECON 3P x 4EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VL2
 |  |  |  | 갈 | Y3700
 |  |  |  | 적 | P24VL2
 |  |  |  | 등 | Y3701
 |  |  |  | 황 | P24VL2
 |  |  |  | 녹 | Y3706
 |  |  |  | 청 | P24VL2
 |  |  |  | 자 | Y3707
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
ECON 3P
x 5
16 Core
ECON 3P
x 4
10 Core

## Slide 97: 하네스 케이블 (LOADER FLIPPER)

## Slide 98: 배선경로 (메인 스위치 : PLC#2)
80
메인스위치 – 2.2M
700
780
605
605
700
780
80

## Slide 99: 하네스 케이블 (메인 스위치 : PLC#2)
Y5101
X4101
X4100
Y5102
X4102
Y5106
X4106
Y5105
X4105
Y5103
X4103
Y5104
X4104
Y5107
X4107
X4109
X4108
J2-2710QG
J2-2710QR
J2-2710QG
J2-2710QY
J2-2710QW
J2-2710QB
J2-2710QY

## Slide 100: 하네스 케이블 (메인 스위치 : PLC#2)
Ring 터미널
Pin 터미널
KDU-MT-LUA
Molex 14pin
Connector
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
OPERATOR S/W | 24AWG x 20C | 6 | MOLEX 14P x 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | X4101
 |  |  |  | 갈 | X4102
 |  |  |  | 적 | X4103
 |  |  |  | 등 | X4104
 |  |  |  | 황 | X4105
 |  |  |  | 녹 | X4106
 |  |  |  | 청 | X4107
 |  |  |  | 자 | X4108
 |  |  |  | 회 | X4109
 |  |  |  | 백 | Y5101
 |  |  |  | 흑/백 | Y5102
 |  |  |  | 갈/백 | Y5103
 |  |  |  | 적/백 | Y5104
 |  |  |  | 등/흑 | Y5105
 |  |  |  | 황/흑 | Y5106
 |  |  |  | 녹/백 | Y5107
 |  |  |  | 청/백 | Y5108
 |  |  |  | 자/백 | SPARE
 |  |  |  | 회/흑 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑 | SPARE
OPERATOR S/W POWER | 20AWG x 2C | 6 |  | 흑 | P24USW
 |  |  |  | 백 | N24USW
EMO S/W#2 | 24AWG x 6C | 6 | 터미널 1.5 x 4RING / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VS2
 |  |  |  | 백 | P24VS2
 |  |  |  | 적 | EMS3-1
 |  |  |  | 녹 | EMS3-2
 |  |  |  | 청 | X4100
 |  |  |  | 황 | N24UL2
SERVICE CONSENT | 0.75 X 3C | 6 | 터미널 1.5 x PIN / 한쪽 오픈 | 갈 | S220US
 |  |  |  | 청 | T220US
 |  |  |  | 녹 | PE
x 2
3 Core
6 Core
2 Core
20 Core

## Slide 101: 하네스 케이블 (메인 스위치 : PLC#2)
emo-a22e-m-01
LOADER FRAME SERVICE PORT

## Slide 102: 하네스 케이블 (메인 스위치 : PLC#2)
J2-2710QY

## Slide 103: 하네스 케이블 (메인 스위치 : PLC#2)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
ECS PC POWER S/W | 24AWG x 4C | 5 |  | 흑 | 
 |  |  |  | 백 | 
 |  |  |  | 적 | 
 |  |  |  | 녹 | 
SSR-1 POWER S/W | 24AWG x 4C | 10 |  | 흑 | 
 |  |  |  | 백 | 
 |  |  |  | 적 | 
 |  |  |  | 녹 | 
SSR-2 POWER S/W | 24AWG x 4C | 15 |  | 흑 | 
 |  |  |  | 백 | 
 |  |  |  | 적 | 
 |  |  |  | 녹 | 

## Slide 104: 배선경로 (Transfer: Table Frame)
780
80
120
=120
80
570
=1.5M
80
780
90
90
770
770
450+90
90
4400
=5.9M
=6.2M
4400
450
X4118
X411C
Y5118
X411A
Y511C
X411E
Y511D

## Slide 105: 하네스 케이블 (Transfer: Table Frame)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
TABLE TRANSFER BOX DOOR#1 | 20AWG x 2C | 3 | 터미널 1.5 x 4RING / 한쪽 오픈 | 흑 | X411A
 |  |  |  | 백 | N24VL2
TABLE TRANSFER DOOR#1 | 24AWG x 10C | 3 | ECON 4P x 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VS2
 |  |  |  | 갈 | N24VS2
 |  |  |  | 적 | SD01L1
 |  |  |  | 등 | SD01L2
 |  |  |  | 황 | SD02L1
 |  |  |  | 녹 | SD02L2
 |  |  |  | 청 | X4118
 |  |  |  | 자 | Y5158
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
TABLE TRANSFER DOOR#2 | 24AWG x 10C | 10 | ECON 4P x 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VS2
 |  |  |  | 갈 | N24VS2
 |  |  |  | 적 | SD02L1
 |  |  |  | 등 | SD02L2
 |  |  |  | 황 | SD03L1
 |  |  |  | 녹 | SD03L2
 |  |  |  | 청 | X411C
 |  |  |  | 자 | Y515C
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
TABLE TRANSFER DOOR#3 | 24AWG x 10C | 10 | ECON 4P x 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VS2
 |  |  |  | 갈 | N24VS2
 |  |  |  | 적 | SD03L1
 |  |  |  | 등 | SD03L2
 |  |  |  | 황 | SD04L1
 |  |  |  | 녹 | SD04L2
 |  |  |  | 청 | X411E
 |  |  |  | 자 | Y515D
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
Ring 터미널
ECON 4P
ECON 4P
ECON 4P
x 2
x 2
x 2
x 2
10 Core
10 Core
10 Core
2 Core

## Slide 106: GS-71N5

## Slide 107: 배선경로 (Down Table Vacuum)
80
780
4400
1300
380
1300
300
200
540
250
540+200
80+300+120+600+150+230+250
230
150
600
120
80
=11M

## Slide 108: 하네스 케이블 (Transfer: Table Vacuum)
ECON 4P
ECON 4P
X410E
X410F
X410A
X410B
X4110
X4111
X4113
X410C
X410D
Y510B
Y510A
Y510C
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
VACCUM TABLE CYLINDER, DETECTOR (LOCAL) | 24AWG x 16C(무빙) | 8 | 1.5 x 4Ring, E-CON 4P x 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X410E
 |  |  |  | 등 | X410F
 |  |  |  | 황 | X4110
 |  |  |  | 녹 | X4111
 |  |  |  | 청 | X4112
 |  |  |  | 자 | X4113
 |  |  |  | 회 | X4114
 |  |  |  | 백 | X4115
 |  |  |  | 흑/백 | X4117
 |  |  |  | 갈/백 | P24VU2
 |  |  |  | 적/백 | SVFPRO
 |  |  |  | 등/흑 | SVFPRI
 |  |  |  | 황/흑 | N24VU2
 |  |  |  | 녹/백 | SPARE
VACCUM TABLE CYLINDER, DETECTOR (BOX) | 24AWG x 16C | 7 | 1.5 x 4Ring, E-CON 4P x 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X410E
 |  |  |  | 등 | X410F
 |  |  |  | 황 | X4110
 |  |  |  | 녹 | X4111
 |  |  |  | 청 | X4112
 |  |  |  | 자 | X4113
 |  |  |  | 회 | X4114
 |  |  |  | 백 | X4115
 |  |  |  | 흑/백 | X4117
 |  |  |  | 갈/백 | P24VU2
 |  |  |  | 적/백 | SVFPRO
 |  |  |  | 등/흑 | SVFPRI
 |  |  |  | 황/흑 | N24VU2
 |  |  |  | 녹/백 | SPARE
VACCUM TABLE SOL (LOCAL) | 24AWG x 12C(무빙) | 8 | E-CON 3P x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | Y510A
 |  |  |  | 적 | P24VU2
 |  |  |  | 등 | Y510B
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | Y510C
 |  |  |  | 청 | SPARE
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
VACCUM TABLE SOL (BOX) | 24AWG x 10C | 7 | 1.5 x 4Ring / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | Y510A
 |  |  |  | 적 | P24VU2
 |  |  |  | 등 | Y510B
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | Y510C
 |  |  |  | 청 | SPARE
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
16 Core
Ring 터미널
16 Core
10 Core
12 Core
ECON 3P
X 3
Ring 터미널
Ring 터미널

## Slide 109: 하네스 케이블 (Transfer: Table Vacuum)

## Slide 110: 배선경로 (Transfer: General)
80
780
4400
1300
1370
140
580+200+840
170+460+160+360
840
460
580
200
170
160
360
280
150
500
240
280
150+500+240
=12M

## Slide 111: 하네스 케이블 (Transfer: General)
X4203
X4204
X4200
X4201
X4202
X420D
X420E
X420F
X4208
X4209
X4212
X4213
X4214
X4210
X4211
X4205
X4206
X4207
X420B
X420C
Y5200
Y5201
Y520D
Y520E
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
GENERAL TRANSFERE CLAMP#1 (LOCAL) | 24AWG x 20C(무빙) | 12 | 1.5 x 4 Ring / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X4200
 |  |  |  | 등 | X4201
 |  |  |  | 황 | X4202
 |  |  |  | 녹 | X4203
 |  |  |  | 청 | X4204
 |  |  |  | 자 | X4205
 |  |  |  | 회 | X4206
 |  |  |  | 백 | X4207
 |  |  |  | 흑/백 | X4208
 |  |  |  | 갈/백 | X4209
 |  |  |  | 적/백 | Y5200
 |  |  |  | 등/흑 | Y5201
 |  |  |  | 황/흑 | Y520D
 |  |  |  | 녹/백 | Y520E
 |  |  |  | 청/백 | SPARE
 |  |  |  | 자/백 | SPARE
 |  |  |  | 회/흑 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑 | SPARE
GENERAL TRANSFERE CLAMP#1 (BOX) | 24AWG x 20C | 5 | 1.5 x 4 Ring / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X4200
 |  |  |  | 등 | X4201
 |  |  |  | 황 | X4202
 |  |  |  | 녹 | X4203
 |  |  |  | 청 | X4204
 |  |  |  | 자 | X4205
 |  |  |  | 회 | X4206
 |  |  |  | 백 | X4207
 |  |  |  | 흑/백 | X4208
 |  |  |  | 갈/백 | X4209
 |  |  |  | 적/백 | Y5200
 |  |  |  | 등/흑 | Y5201
 |  |  |  | 황/흑 | Y520D
 |  |  |  | 녹/백 | Y520E
 |  |  |  | 청/백 | SPARE
 |  |  |  | 자/백 | SPARE
 |  |  |  | 회/흑 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑 | SPARE
GENERAL TRANSFERE CLAMP#2 (LOCAL) | 24AWG x 20C(무빙) | 12 | 1.5 x 4 Ring / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X420B
 |  |  |  | 등 | X420C
 |  |  |  | 황 | X420D
 |  |  |  | 녹 | X420E
 |  |  |  | 청 | X420F
 |  |  |  | 자 | X4210
 |  |  |  | 회 | X4211
 |  |  |  | 백 | X4212
 |  |  |  | 흑/백 | X4213
 |  |  |  | 갈/백 | X4214
 |  |  |  | 적/백 | X4215
 |  |  |  | 등/흑 | SPARE
 |  |  |  | 황/흑 | SPARE
 |  |  |  | 녹/백 | SPARE
 |  |  |  | 청/백 | SPARE
 |  |  |  | 자/백 | SPARE
 |  |  |  | 회/흑 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑 | SPARE
GENERAL TRANSFERE CLAMP#2 (BOX) | 24AWG x 20C | 5 | 1.5 x 4 Ring / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X420B
 |  |  |  | 등 | X420C
 |  |  |  | 황 | X420D
 |  |  |  | 녹 | X420E
 |  |  |  | 청 | X420F
 |  |  |  | 자 | X4210
 |  |  |  | 회 | X4211
 |  |  |  | 백 | X4212
 |  |  |  | 흑/백 | X4213
 |  |  |  | 갈/백 | X4214
 |  |  |  | 적/백 | X4215
 |  |  |  | 등/흑 | SPARE
 |  |  |  | 황/흑 | SPARE
 |  |  |  | 녹/백 | SPARE
 |  |  |  | 청/백 | SPARE
 |  |  |  | 자/백 | SPARE
 |  |  |  | 회/흑 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑 | SPARE
20 Core
Ring 터미널
20 Core
Ring 터미널
20 Core
Ring 터미널
20 Core
Ring 터미널
X4215

## Slide 112: 하네스 케이블(Transfer: General)
LOCATING TOUCH SWITCHES 위치 결정 스위치
－원통 타입/원통 타입 L형－

## Slide 113: 배선경로 (Transfer: Cross Table)
80
780
1250
1530
580
210
110
250
1240
150
360
100
350
130
560
1850
560
450
1850
1850
780
80
2780
1250
=8M
=9.5M
250+1240+150+360+100+350+130
580
580
210
210
110
110
450
1850
250+1240+150+360+100+350+130

## Slide 114: 하네스 케이블 (Transfer: Cross Table)
X4314
X4315
X4319
X4312
X4313
X4310
X4311
Y5310
Y5311
Y5312
X4316
X4317
X4309
X4300
X4301
X4306
X4307
X4302
X4303
X4304
X4305
Y5300
Y5301
Y5302
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
CROSS TABLE#1 CYLINDERE (LOCAL) | 24AWG x 16C(무빙) | 6 | 1.5 x 4RING, E-CON 4P 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X4300
 |  |  |  | 등 | X4301
 |  |  |  | 황 | X4302
 |  |  |  | 녹 | X4303
 |  |  |  | 청 | X4304
 |  |  |  | 자 | X4305
 |  |  |  | 회 | X4306
 |  |  |  | 백 | X4307
 |  |  |  | 흑/백 | X4309
 |  |  |  | 갈/백 | P24VU2
 |  |  |  | 적/백 | C1FPRO
 |  |  |  | 등/흑 | C1FPRI
 |  |  |  | 황/흑 | N24VU2
 |  |  |  | 녹/백 | SPARE
 |  |  |  | 청/백 | SPARE
 |  |  |  | 자/백 | SPARE
 |  |  |  | 회/흑 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑 | SPARE
CROSS TABLE#1 SOL (LOCAL) | 24AWG x 10C | 6 | 1.5 x 4RING, E-CON 4P 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | Y5300
 |  |  |  | 적 | P24VU2
 |  |  |  | 등 | Y5301
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | Y5302
 |  |  |  | 청 | SPARE
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
CROSS TABLE#1 CYLINDERE (BOX) | 24AWG x 16C(무빙) | 6 | 1.5 x 4RING, E-CON 4P 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X4300
 |  |  |  | 등 | X4301
 |  |  |  | 황 | X4302
 |  |  |  | 녹 | X4303
 |  |  |  | 청 | X4304
 |  |  |  | 자 | X4305
 |  |  |  | 회 | X4306
 |  |  |  | 백 | X4307
 |  |  |  | 흑/백 | X4309
 |  |  |  | 갈/백 | P24VU2
 |  |  |  | 적/백 | C1FPRO
 |  |  |  | 등/흑 | C1FPRI
 |  |  |  | 황/흑 | N24VU2
 |  |  |  | 녹/백 | SPARE
 |  |  |  | 청/백 | SPARE
 |  |  |  | 자/백 | SPARE
 |  |  |  | 회/흑 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑 | SPARE
CROSS TABLE#1 SOL (BOX) | 24AWG x 10C | 6 | 1.5 x 4RING, E-CON 4P 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | Y5310
 |  |  |  | 적 | P24VU2
 |  |  |  | 등 | Y5311
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | Y5312
 |  |  |  | 청 | SPARE
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
CROSS TABLE#2 CYLINDERE (LOCAL) | 24AWG x 16C(무빙) | 6 | 1.5 x 4RING, E-CON 4P 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X4310
 |  |  |  | 등 | X4311
 |  |  |  | 황 | X4312
 |  |  |  | 녹 | X4313
 |  |  |  | 청 | X4314
 |  |  |  | 자 | X4315
 |  |  |  | 회 | X4316
 |  |  |  | 백 | X4317
 |  |  |  | 흑/백 | X4319
 |  |  |  | 갈/백 | P24VU2
 |  |  |  | 적/백 | C2FPRO
 |  |  |  | 등/흑 | C2FPRI
 |  |  |  | 황/흑 | N24VU2
 |  |  |  | 녹/백 | SPARE
 |  |  |  | 청/백 | SPARE
 |  |  |  | 자/백 | SPARE
 |  |  |  | 회/흑 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑 | SPARE
CROSS TABLE#2 SOL (LOCAL) | 24AWG x 10C | 6 | 1.5 x 4RING, E-CON 4P 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | Y5310
 |  |  |  | 적 | P24VU2
 |  |  |  | 등 | Y5311
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | Y5312
 |  |  |  | 청 | SPARE
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
CROSS TABLE#2 CYLINDERE (BOX) | 24AWG x 16C(무빙) | 6 | 1.5 x 4RING, E-CON 4P 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X4310
 |  |  |  | 등 | X4311
 |  |  |  | 황 | X4312
 |  |  |  | 녹 | X4313
 |  |  |  | 청 | X4314
 |  |  |  | 자 | X4315
 |  |  |  | 회 | X4316
 |  |  |  | 백 | X4317
 |  |  |  | 흑/백 | X4319
 |  |  |  | 갈/백 | P24VU2
 |  |  |  | 적/백 | C2FPRO
 |  |  |  | 등/흑 | C2FPRI
 |  |  |  | 황/흑 | N24VU2
 |  |  |  | 녹/백 | SPARE
 |  |  |  | 청/백 | SPARE
 |  |  |  | 자/백 | SPARE
 |  |  |  | 회/흑 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑 | SPARE
CROSS TABLE#2 SOL (BOX) | 24AWG x 10C | 6 | 1.5 x 4RING, E-CON 4P 1EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | Y5310
 |  |  |  | 적 | P24VU2
 |  |  |  | 등 | Y5311
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | Y5312
 |  |  |  | 청 | SPARE
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
ECON 4P
16 Core
Ring 터미널
10 Core
ECON 4P
Ring 터미널
ECON 4P
16 Core
Ring 터미널
10 Core
ECON 4P
Ring 터미널
ECON 4P
16 Core
Ring 터미널
10 Core
ECON 4P
Ring 터미널
ECON 4P
16 Core
Ring 터미널
10 Core
ECON 4P
Ring 터미널

## Slide 115: 하네스 케이블 (Transfer: Cross Table)

## Slide 116: 하네스 케이블 (Transfer)
X
Z
Y
Y
Y
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
VACCUM TABLE Y -LIMIT (LOCAL) | 24AWG x 12C | 8 | E-CON 4P(F) x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS10
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG10
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | NEG10
 |  |  |  | 연녹 | N24VU2
 |  |  |  | 연청 | P24VU2
VACCUM TABLE Y -LIMIT (LOCAL) | 24AWG x 12C | 7 | E-CON 4P(F) x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS10
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG10
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | NEG10
 |  |  |  | 연녹 | N24VU2
 |  |  |  | 연청 | P24VU2
GENERAL TRANSFERE X-Limit (LOCAL) | 24AWG x 12C | 8 | E-CON 4P(F) x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS11
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG11
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | NEG11
 |  |  |  | 연두 | N24VU2
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2
GENERAL TRANSFERE X-Limit (BOX) | 24AWG x 12C | 5 | E-CON 4P(F) x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS11
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG11
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | NEG11
 |  |  |  | 연두 | N24VU2
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2
GENERAL TRANSFERE Z-Limit (LOCAL) | 24AWG x 12C(무빙) | 12 | E-CON 4P(F) x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS12
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG12
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | NEG12
 |  |  |  | 연두 | N24VU2
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2
GENERAL TRANSFERE Z-Limit (BOX) | 24AWG x 12C | 5 | E-CON 4P(F) x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS12
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG12
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | NEG12
 |  |  |  | 연두 | N24VU2
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2
CROSS TABLE#1 Y-LIMIT (LOCAL) | 24AWG x 12C | 6 | E-CON 4P(F) x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS13
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG13
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | N24VU2
 |  |  |  | 연두 | NEG13
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2
CROSS TABLE#1 Y-LIMIT (BOX) | 24AWG x 12C | 6 | E-CON 4P(F) x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS13
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG13
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | N24VU2
 |  |  |  | 연두 | NEG13
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2
CROSS TABLE#2 Y-LIMIT (LOCAL) | 24AWG x 12C | 6 | E-CON 4P(F) x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS14
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG14
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | N24VU2
 |  |  |  | 연두 | NEG14
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2
CROSS TABLE#2 Y-LIMIT (BOX) | 24AWG x 12C | 6 | E-CON 4P(F) x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS14
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG14
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | N24VU2
 |  |  |  | 연두 | NEG14
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2

## Slide 117: 배선경로 (Transfer: Frame)
230
380
3200
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
80
=2.6M
=3M
=3.7M
=5.3M
=6.8M
=8M
=8.7M
=9.1M
2260
370
700
370
700
1280
1500
1600

## Slide 118: 하네스 케이블 (Transfer: Frame)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
FLIP TRANSFER DOOR#1 | 24AWG x 10C | 6 | ECON 4P x 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VS2
 |  |  |  | 갈 | N24VS2
 |  |  |  | 적 | SD04L1
 |  |  |  | 등 | SD04L2
 |  |  |  | 황 | SD05L1
 |  |  |  | 녹 | SD05L2
 |  |  |  | 청 | X4810
 |  |  |  | 자 | Y5810
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
FLIP TRANSFER DOOR#2 | 24AWG x 10C | 6 | ECON 4P x 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VS2
 |  |  |  | 갈 | N24VS2
 |  |  |  | 적 | SD05L1
 |  |  |  | 등 | SD05L2
 |  |  |  | 황 | SD06L1
 |  |  |  | 녹 | SD06L2
 |  |  |  | 청 | X4812
 |  |  |  | 자 | Y5812
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
FLIP TRANSFER DOOR#3 | 24AWG x 10C | 12 | ECON 4P x 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VS2
 |  |  |  | 갈 | N24VS2
 |  |  |  | 적 | SD06L1
 |  |  |  | 등 | SD06L2
 |  |  |  | 황 | SD07L1
 |  |  |  | 녹 | SD07L2
 |  |  |  | 청 | X4814
 |  |  |  | 자 | Y5814
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
FLIP TRANSFER DOOR#4 | 24AWG x 10C | 10 | ECON 4P x 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VS2
 |  |  |  | 갈 | N24VS2
 |  |  |  | 적 | SD07L1
 |  |  |  | 등 | SD07L2
 |  |  |  | 황 | SD08L1
 |  |  |  | 녹 | SD08L2
 |  |  |  | 청 | X4816
 |  |  |  | 자 | Y5816
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
FLIP TRANSFER DOOR#5 | 24AWG x 10C | 10 | ECON 4P x 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VS2
 |  |  |  | 갈 | N24VS2
 |  |  |  | 적 | SD08L1
 |  |  |  | 등 | SD08L2
 |  |  |  | 황 | SD09L1
 |  |  |  | 녹 | SD09L2
 |  |  |  | 청 | X4818
 |  |  |  | 자 | Y5818
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
FLIP TRANSFER DOOR#6 | 24AWG x 10C | 8 | ECON 4P x 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VS2
 |  |  |  | 갈 | N24VS2
 |  |  |  | 적 | SD09L1
 |  |  |  | 등 | SD09L2
 |  |  |  | 황 | SD0AL1
 |  |  |  | 녹 | SD0AL2
 |  |  |  | 청 | X481A
 |  |  |  | 자 | Y581A
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
FLIP TRANSFER DOOR#7 | 24AWG x 10C | 14 | ECON 4P x 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VS2
 |  |  |  | 갈 | N24VS2
 |  |  |  | 적 | SD0AL1
 |  |  |  | 등 | SD0AL2
 |  |  |  | 황 | SD0BL1
 |  |  |  | 녹 | SD0BL2
 |  |  |  | 청 | X481C
 |  |  |  | 자 | Y581C
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
FLIP TRANSFER DOOR#8 | 24AWG x 10C | 14 | ECON 4P x 2EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VS2
 |  |  |  | 갈 | N24VS2
 |  |  |  | 적 | SD0BL1
 |  |  |  | 등 | SD0BL2
 |  |  |  | 황 | SD0CL1
 |  |  |  | 녹 | SD0CL2
 |  |  |  | 청 | X481E
 |  |  |  | 자 | Y581E
 |  |  |  | 회 | SPARE
 |  |  |  | 백 | SPARE
X4812
Y5812
X4810
Y5810
X481A
Y581A
X4818
Y5818
X4816
Y5816
X481C
Y581C
X481E
Y581E
X4814
Y5814
10 Core
ECON 4P x 2
10 Core
ECON 4P x 2
10 Core
ECON 4P x 2
10 Core
ECON 4P x 2
10 Core
ECON 4P x 2
10 Core
ECON 4P x 2
10 Core
ECON 4P x 2
10 Core
ECON 4P x 2

## Slide 119: GS-71N5

## Slide 120: 배선경로 (Transfer: Flipper)
3000
100
250
500
100
210
220
220
120
300
180
360
140
400
500
260
200
210
200
1500
150
710
1350
3300
80
100+250+500
100+210+220+220+120+300+180+360+140++400
1500
500+260+200+210+200
=14.6M

## Slide 121: 하네스 케이블 (Transfer: Flipper)
Z
X
θ
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
FLIP HANDLER#1 X-LIMIT (LOCAL) | 24AWG x 12C | 12 | ECON 4P x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS17
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG17
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | NEG17
 |  |  |  | 연두 | N24VU2
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2
FLIP HANDLER#1 Z-LIMIT (LOCAL) | 24AWG x 16C(무빙) | 12 | ECON 4P x 4EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS16
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG16
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | NEG16
 |  |  |  | 연두 | N24VU2
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2
 |  |  |  | 분홍 | P24VU2
 |  |  |  | 황/흑 | FLFPRO
 |  |  |  | 백/흑 | FLFPRI
 |  |  |  | 등/흑 | N24VU2
FLIP HANDLER#1 T-LIMIT (LOCAL) | 24AWG x 12C(무빙) | 12 | ECON 4P x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS15
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG15
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | NEG15
 |  |  |  | 연두 | N24VU2
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2
FLIP HANDLER#1 X-LIMIT (BOX) | 24AWG x 12C | 10 | ECON 4P x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS17
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG17
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | NEG17
 |  |  |  | 연두 | N24VU2
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2
FLIP HANDLER#1 Z-LIMIT (BOX) | 24AWG x 20C | 10 | ECON 4P x 4EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS16
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG16
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | NEG16
 |  |  |  | 연두 | N24VU2
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2
 |  |  |  | 분홍 | P24VU2
 |  |  |  | 황/흑 | FLFPRO
 |  |  |  | 백/흑 | FLFPRI
 |  |  |  | 등/흑 | N24VU2
FLIP HANDLER#1 T-LIMIT (BOX) | 24AWG x 12C | 10 | ECON 4P x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS15
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG15
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | NEG15
 |  |  |  | 연두 | N24VU2
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2

## Slide 122: 하네스 케이블 (Transfer: Flipper)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
FLIP HANDLER#1-1 SENSOR, SOL (BOX) | 24AWG x 20C | 10 | 터미널 1.5 x 3Y / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X4400
 |  |  |  | 등 | X4401
 |  |  |  | 황 | X4402
 |  |  |  | 녹 | X4403
 |  |  |  | 청 | X4404
 |  |  |  | 자 | X4405
 |  |  |  | 회 | X4410
 |  |  |  | 백 | X4411
 |  |  |  | 흑/백 | X4412
 |  |  |  | 갈/흑 | X4413
 |  |  |  | 적/흑 | Y5400
 |  |  |  | 황/흑 | Y5401
 |  |  |  | 녹/백 | Y5510
 |  |  |  | 청/백 | Y5511
 |  |  |  | 핑/백 | SPARE
 |  |  |  | 회/흑 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑 | SPARE
 |  |  |  | 청/흑 | SPARE
FLIP HANDLER#1-2 SENSOR, SOL (BOX) | 24AWG x 20C | 10 | 터미널 1.5 x 3Y / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X4506
 |  |  |  | 등 | X4507
 |  |  |  | 황 | X4508
 |  |  |  | 녹 | X4509
 |  |  |  | 청 | X450A
 |  |  |  | 자 | X450B
 |  |  |  | 회 | X4514
 |  |  |  | 백 | X4515
 |  |  |  | 흑/백 | X4516
 |  |  |  | 갈/흑 | X4517
 |  |  |  | 적/흑 | SPARE
 |  |  |  | 황/흑 | SPARE
 |  |  |  | 녹/백 | SPARE
 |  |  |  | 청/백 | SPARE
 |  |  |  | 핑/백 | SPARE
 |  |  |  | 회/흑 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑 | SPARE
 |  |  |  | 청/흑 | SPARE
FLIP HANDLER#2-1 SENSOR, SOL (BOX) | 24AWG x 20C | 10 | 터미널 1.5 x 3Y / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X4406
 |  |  |  | 등 | X4407
 |  |  |  | 황 | X4408
 |  |  |  | 녹 | X4409
 |  |  |  | 청 | X440A
 |  |  |  | 자 | X440B
 |  |  |  | 회 | X440F
 |  |  |  | 백 | X4414
 |  |  |  | 흑/백 | X4415
 |  |  |  | 갈/흑 | X4416
 |  |  |  | 적/흑 | X4417
 |  |  |  | 황/흑 | Y5500
 |  |  |  | 녹/백 | Y5501
 |  |  |  | 청/백 | Y5510
 |  |  |  | 핑/백 | Y5511
 |  |  |  | 회/흑 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑 | SPARE
 |  |  |  | 청/흑 | SPARE
FLIP HANDLER#2-2 SENSOR, SOL (BOX) | 24AWG x 20C | 10 | 터미널 1.5 x 3Y / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X4500
 |  |  |  | 등 | X4501
 |  |  |  | 황 | X4502
 |  |  |  | 녹 | X4503
 |  |  |  | 청 | X4504
 |  |  |  | 자 | X4505
 |  |  |  | 회 | X450F
 |  |  |  | 백 | X4510
 |  |  |  | 흑/백 | X4511
 |  |  |  | 갈/흑 | X4512
 |  |  |  | 적/흑 | X4513
 |  |  |  | 황/흑 | SPARE
 |  |  |  | 녹/백 | SPARE
 |  |  |  | 청/백 | SPARE
 |  |  |  | 핑/백 | SPARE
 |  |  |  | 회/흑 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑 | SPARE
 |  |  |  | 청/흑 | SPARE
FLIP HANDLER#1 PRESS S/W#1 (BOX) | 24AWG x 16C(무빙) | 10 | ECON 3P x 8EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | X441C
 |  |  |  | 적 | X441CO
 |  |  |  | 등 | N24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | X441D
 |  |  |  | 청 | X441DO
 |  |  |  | 자 | N24VU2
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | X441E
 |  |  |  | 연두 | X441EO
 |  |  |  | 하늘 | N24VU2
 |  |  |  | 분홍 | P24VU2
 |  |  |  | 황/흑 | X441F
 |  |  |  | 백/흑 | X441F0
 |  |  |  | 등/흑 | N24VU2
FLIP HANDLER#1 PRESS S/W#2 (BOX) | 24AWG x 20C | 10 | ECON 3P x 8EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | X451C
 |  |  |  | 적 | X451CO
 |  |  |  | 등 | N24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | X451D
 |  |  |  | 청 | X451DO
 |  |  |  | 자 | N24VU2
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | X451E
 |  |  |  | 연두 | X451EO
 |  |  |  | 하늘 | N24VU2
 |  |  |  | 분홍 | P24VU2
 |  |  |  | 황/흑 | X451F
 |  |  |  | 백/흑 | X451FO
 |  |  |  | 등/흑 | N24VU2
FLIP HANDLER#1 SOL V/V#1 (BOX) | 24AWG x 20C | 10 | ECON 3P x 8EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | Y5518
 |  |  |  | 적 | P24VU2
 |  |  |  | 등 | Y5519
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | Y551A
 |  |  |  | 청 | P24VU2
 |  |  |  | 자 | Y551B
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | Y551C
 |  |  |  | 연두 | P24VU2
 |  |  |  | 하늘 | Y551D
 |  |  |  | 분홍 | P24VU2
 |  |  |  | 황/흑 | Y551E
 |  |  |  | 백/흑 | P24VU2
 |  |  |  | 등/흑 | Y551F
FLIP HANDLER#1 SOL V/V#2 (BOX) | 24AWG x 20C | 10 | ECON 3P x 8EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | Y5518
 |  |  |  | 적 | P24VU2
 |  |  |  | 등 | Y5519
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | Y551A
 |  |  |  | 청 | P24VU2
 |  |  |  | 자 | Y551B
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | Y551C
 |  |  |  | 연두 | P24VU2
 |  |  |  | 하늘 | Y551D
 |  |  |  | 분홍 | P24VU2
 |  |  |  | 황/흑 | Y551E
 |  |  |  | 백/흑 | P24VU2
 |  |  |  | 등/흑 | Y551F
20 Core
20 Core
20 Core
20 Core
20 Core
20 Core
20 Core
16 Core
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
FLIP HANDLER#1 SENSOR, SOL (LOCAL) | 22P X 25AWG(무빙) | 12 | 터미널 1.5 x 3Y / 한쪽 오픈 | 등/흑-1 | P24VU2
 |  |  |  | 등/적-1 | N24VU2
 |  |  |  | 회/흑-1 | X4400
 |  |  |  | 회/적-1 | X4401
 |  |  |  | 백/흑-1 | X4402
 |  |  |  | 백/적-1 | X4403
 |  |  |  | 황/흑-1 | X4404
 |  |  |  | 황/적-1 | X4405
 |  |  |  | 분홍/흑-1 | X4410
 |  |  |  | 분홍/적-1 | X4411
 |  |  |  | 등/흑-2 | X4412
 |  |  |  | 등/적-2 | X4413
 |  |  |  | 회/흑-2 | Y5400
 |  |  |  | 회/적-2 | Y5401
 |  |  |  | 백/흑-2 | Y5410
 |  |  |  | 백/적-2 | Y5411
 |  |  |  | 황/흑-2 | SPARE
 |  |  |  | 황/적-2 | SPARE
 |  |  |  | 분홍/흑-2 | SPARE
 |  |  |  | 분홍/적-2 | SPARE
 |  |  |  | 등/흑-3 | P24VU2
 |  |  |  | 등/적-3 | N24VU2
 |  |  |  | 회/흑-3 | X4506
 |  |  |  | 회/적-3 | X4507
 |  |  |  | 백/흑-3 | X4508
 |  |  |  | 백/적-3 | X4509
 |  |  |  | 황/흑-3 | X450A
 |  |  |  | 황/적-3 | X450B
 |  |  |  | 분홍/흑-3 | X4514
 |  |  |  | 분홍/적-3 | X4515
 |  |  |  | 등/흑-4 | X4516
 |  |  |  | 등/적-4 | X4517
 |  |  |  | 회/흑-4 | SPARE
 |  |  |  | 회/적-4 | SPARE
 |  |  |  | 백/흑-4 | SPARE
 |  |  |  | 백/적-4 | SPARE
 |  |  |  | 황/흑-4 | SPARE
 |  |  |  | 황/적-4 | SPARE
 |  |  |  | 분홍/흑-4 | SPARE
 |  |  |  | 분홍/적-4 | SPARE
 |  |  |  | 등/흑- ─-─ | SPARE
 |  |  |  | 등/적- ─-─ | SPARE
 |  |  |  | 회/흑- ─-─ | SPARE
 |  |  |  | 회/적- ─-─ | SPARE
FLIP HANDLER#2 SENSOR, SOL (LOCAL) | 22P X 25AWG(무빙) | 12 | 터미널 1.5 x 3Y / 한쪽 오픈 | 등/흑-1 | P24VU2
 |  |  |  | 등/적-1 | N24VU2
 |  |  |  | 회/흑-1 | X4406
 |  |  |  | 회/적-1 | X4407
 |  |  |  | 백/흑-1 | X4408
 |  |  |  | 백/적-1 | X4409
 |  |  |  | 황/흑-1 | X440A
 |  |  |  | 황/적-1 | X440B
 |  |  |  | 분홍/흑-1 | X440F
 |  |  |  | 분홍/적-1 | X4414
 |  |  |  | 등/흑-2 | X4415
 |  |  |  | 등/적-2 | X4416
 |  |  |  | 회/흑-2 | X4417
 |  |  |  | 회/적-2 | Y5500
 |  |  |  | 백/흑-2 | Y5501
 |  |  |  | 백/적-2 | Y5510
 |  |  |  | 황/흑-2 | Y5511
 |  |  |  | 황/적-2 | SPARE
 |  |  |  | 분홍/흑-2 | SPARE
 |  |  |  | 분홍/적-2 | SPARE
 |  |  |  | 등/흑-3 | SPARE
 |  |  |  | 등/적-3 | P24VU2
 |  |  |  | 회/흑-3 | N24VU2
 |  |  |  | 회/적-3 | X4500
 |  |  |  | 백/흑-3 | X4501
 |  |  |  | 백/적-3 | X4502
 |  |  |  | 황/흑-3 | X4503
 |  |  |  | 황/적-3 | X4504
 |  |  |  | 분홍/흑-3 | X4505
 |  |  |  | 분홍/적-3 | X450F
 |  |  |  | 등/흑-4 | X4510
 |  |  |  | 등/적-4 | X4511
 |  |  |  | 회/흑-4 | X4512
 |  |  |  | 회/적-4 | X4513
 |  |  |  | 백/흑-4 | SPARE
 |  |  |  | 백/적-4 | SPARE
 |  |  |  | 황/흑-4 | SPARE
 |  |  |  | 황/적-4 | SPARE
 |  |  |  | 분홍/흑-4 | SPARE
 |  |  |  | 분홍/적-4 | SPARE
 |  |  |  | 등/흑- ─-─ | SPARE
 |  |  |  | 등/적- ─-─ | SPARE
 |  |  |  | 회/흑- ─-─ | SPARE
 |  |  |  | 회/적- ─-─ | SPARE
FLIP HANDLER#1 PRESS S/W#1 (LOCAL) | 24AWG x 16C(무빙) | 12 | ECON 3P x 8EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | X441C
 |  |  |  | 적 | X441CO
 |  |  |  | 등 | N24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | X441D
 |  |  |  | 청 | X441DO
 |  |  |  | 자 | N24VU2
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | X441E
 |  |  |  | 연두 | X441EO
 |  |  |  | 하늘 | N24VU2
 |  |  |  | 분홍 | P24VU2
 |  |  |  | 황/흑 | X441F
 |  |  |  | 백/흑 | X441F0
 |  |  |  | 등/흑 | N24VU2
FLIP HANDLER#1 PRESS S/W#2 (LOCAL) | 24AWG x 16C(무빙) | 12 | ECON 3P x 8EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | X451C
 |  |  |  | 적 | X451CO
 |  |  |  | 등 | N24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | X451D
 |  |  |  | 청 | X451DO
 |  |  |  | 자 | N24VU2
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | X451E
 |  |  |  | 연두 | X451EO
 |  |  |  | 하늘 | N24VU2
 |  |  |  | 분홍 | P24VU2
 |  |  |  | 황/흑 | X451F
 |  |  |  | 백/흑 | X451FO
 |  |  |  | 등/흑 | N24VU2
FLIP HANDLER#1 SOL V/V#1 (LOCAL) | 24AWG x 16C(무빙) | 12 | ECON 3P x 8EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | Y5418
 |  |  |  | 적 | P24VU2
 |  |  |  | 등 | Y5419
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | Y541A
 |  |  |  | 청 | P24VU2
 |  |  |  | 자 | Y541B
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | Y541C
 |  |  |  | 연두 | P24VU2
 |  |  |  | 하늘 | Y541D
 |  |  |  | 분홍 | P24VU2
 |  |  |  | 황/흑 | Y541E
 |  |  |  | 백/흑 | P24VU2
 |  |  |  | 등/흑 | Y541F
FLIP HANDLER#1 SOL V/V#2 (LOCAL) | 24AWG x 16C(무빙) | 12 | ECON 3P x 8EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | Y5518
 |  |  |  | 적 | P24VU2
 |  |  |  | 등 | Y5519
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | Y551A
 |  |  |  | 청 | P24VU2
 |  |  |  | 자 | Y551B
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | Y551C
 |  |  |  | 연두 | P24VU2
 |  |  |  | 하늘 | Y551D
 |  |  |  | 분홍 | P24VU2
 |  |  |  | 황/흑 | Y551E
 |  |  |  | 백/흑 | P24VU2
 |  |  |  | 등/흑 | Y551F
16 Core
ECON 3P x 8
16 Core
ECON 3P x 8
16 Core
ECON 3P x 8
16 Core
ECON 3P x 8

## Slide 123: 하네스 케이블 (Transfer: Flipper)
X4516
X4509
X450A
X450B
X4517
X4403
X4404
X4405
X4412
X4213
X4506
X4507
X4508
X4400
X4401
X4402
X4403
X4404
X4405
X4514
X4515
X4410
X4411
X4506
X4507
X4508
X4406
X4407
X4408
X4414
X4415
X4500
X4501
X4502
X4510
X4511
X4516
X4509
X450A
X450B
X4517
X4412
X4213
X4503
X4504
X4505
X4400
X4401
X4402
X4514
X4515
X4410
X4411
X4500
X4501
X4502
Y5418
Y5419
Y541A
Y541B
Y541C
Y541D
Y541E
Y541F
Y5518
Y5519
Y551A
Y551B
Y551C
Y551D
Y551E
Y551F
Y5400
Y5401
Y5410
Y5411
Y5500
Y5501
Y5510
Y5511
Y5400
Y5401
Y5410
Y5411

## Slide 124: 하네스 케이블 (Transfer: Flipper)
X4512
X4513
X4503
X4504
X4505
X4503
X4504
X4505
X4512
X4513
X4409
X440A
X440B
X4416
X4417
X4409
X440A
X440B
X4416
X4417
X4406
X4407
X4408
X4414
X4415
X4500
X4501
X4502
X4510
X4511
X4406
X4407
X4408
X4414
X4415
X4500
X4501
X4502
X4510
X4511
X4516
X4509
X450A
X450B
X4517
X4514
X4515
X4506
X4507
X4508
X4506
X4507
X4508
X450F
X440F
X441C
X441D
X441E
X441F
X451C
X451D
X451E
X451F
X441C
X441D
X441E
X441F
X451C
X451D
X451E
X451F
Y5418
Y5419
Y541A
Y541B
Y541C
Y541D
Y541E
Y541F
Y5518
Y5519
Y551A
Y551B
Y551C
Y551D
Y551E
Y551F
Y5418
Y5419
Y541A
Y541B
Y541C
Y541D
Y541E
Y541F
Y5518
Y5519
Y551A
Y551B
Y551C
Y551D
Y551E
Y551F
Y5400
Y5401
Y5410
Y5411
Y5500
Y5501
Y5510
Y5511
Y5500
Y5501
Y5510
Y5511

## Slide 125: 하네스 케이블 (Transfer: Flipper)
LOCATING TOUCH SWITCHES 위치 결정 스위치
－원통 타입/원통 타입 L형－

## Slide 126: 하네스 케이블 (Loader Index Sensor#2)

## Slide 127: 배선경로 (PNP Handler)
=6.8M
=12.6M
260
250
250
450
200
250
170
570
200
500
330
190+290
250
2260
80
330
190
290
220
250
220
500+200+570+170+250+200+450+250
250
260
260
250
500+200+570+170+250+200+450+250
190+290
330
220
250
4550
2510
2260
1100

## Slide 128: 하네스 케이블 (PNP Handler)
Z
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
PNP HANDLER#1 Z-LIMIT (LOCAL) | 24AWG x 12C | 2 | E-CON 4P x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS18
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG18
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | NEG18
 |  |  |  | 연두 | N24VU2
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2
PNP HANDLER#2 Z-LIMIT (LOCAL) | 24AWG x 12C | 2 | E-CON 4P x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS19
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG19
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | NEG19
 |  |  |  | 연두 | N24VU2
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2
PNP HANDLER#1 Z-LIMIT (BOX) | 24AWG x 12C | 6 | E-CON 4P x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS18
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG18
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | NEG18
 |  |  |  | 연두 | N24VU2
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2
PNP HANDLER#2 Z-LIMIT (BOX) | 24AWG x 12C | 15 | E-CON 4P x 3EA / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | POS19
 |  |  |  | 적 | N24VU2
 |  |  |  | 등 | P24VU2
 |  |  |  | 황 | P24VU2
 |  |  |  | 녹 | ORG19
 |  |  |  | 청 | N24VU2
 |  |  |  | 자 | SPARE
 |  |  |  | 회 | P24VU2
 |  |  |  | 백 | NEG19
 |  |  |  | 연두 | N24VU2
 |  |  |  | 하늘 | P24VU2

## Slide 129: 하네스 케이블 (PNP Handler Local)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
PNP HANDLER#1 SENSOR#1 | 24AWG x 20C(무빙) | 6 | 1.5 x 3Y / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X4600
 |  |  |  | 등 | X4601
 |  |  |  | 황 | X4602
 |  |  |  | 녹 | X4603
 |  |  |  | 청 | X4604
 |  |  |  | 자 | X4605
 |  |  |  | 회 | X4606
 |  |  |  | 백 | X4607
 |  |  |  | 흑/■ | X4608
 |  |  |  | 갈/■ | X4609
 |  |  |  | 적/■ | X460A
 |  |  |  | 등/■ | SPARE
 |  |  |  | 황/■ | SPARE
 |  |  |  | 녹/■ | SPARE
 |  |  |  | 청/■ | SPARE
 |  |  |  | 자/■ | SPARE
 |  |  |  | 회/■ | SPARE
 |  |  |  | 백/■ | SPARE
PNP HANDLER#1 SENSOR#2 | 24AWG x 20C(무빙) | 6 | 1.5 x 3Y / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X460B
 |  |  |  | 등 | X460C
 |  |  |  | 황 | X460D
 |  |  |  | 녹 | X460E
 |  |  |  | 청 | X460F
 |  |  |  | 자 | X4610
 |  |  |  | 회 | X4611
 |  |  |  | 백 | X4612
 |  |  |  | 흑/■ | X4613
 |  |  |  | 갈/■ | X4614
 |  |  |  | 적/■ | X4615
 |  |  |  | 등/■ | Y5600
 |  |  |  | 황/■ | Y5601
 |  |  |  | 녹/■ | Y560D
 |  |  |  | 청/■ | Y560E
 |  |  |  | 자/■ | SPARE
 |  |  |  | 회/■ | SPARE
 |  |  |  | 백/■ | SPARE
PNP HANDLER#2 SENSOR#1 | 24AWG x 20C(무빙) | 6 | 1.5 x 3Y / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X4700
 |  |  |  | 등 | X4701
 |  |  |  | 황 | X4702
 |  |  |  | 녹 | X4703
 |  |  |  | 청 | X4704
 |  |  |  | 자 | X4705
 |  |  |  | 회 | X4706
 |  |  |  | 백 | X4707
 |  |  |  | 흑/■ | X4708
 |  |  |  | 갈/■ | X4709
 |  |  |  | 적/■ | X470A
 |  |  |  | 등/■ | Y5700
 |  |  |  | 황/■ | Y5701
 |  |  |  | 녹/■ | Y570D
 |  |  |  | 청/■ | Y570E
 |  |  |  | 자/■ | SPARE
 |  |  |  | 회/■ | SPARE
 |  |  |  | 백/■ | SPARE
PNP HANDLER#2 SENSOR#2 | 24AWG x 20C(무빙) | 6 | 1.5 x 3Y / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X470B
 |  |  |  | 등 | X470C
 |  |  |  | 황 | X470D
 |  |  |  | 녹 | X470E
 |  |  |  | 청 | X470F
 |  |  |  | 자 | X4710
 |  |  |  | 회 | X4711
 |  |  |  | 백 | X4712
 |  |  |  | 흑/■ | X4713
 |  |  |  | 갈/■ | X4714
 |  |  |  | 적/■ | X4715
 |  |  |  | 등/■ | SPARE
 |  |  |  | 황/■ | SPARE
 |  |  |  | 녹/■ | SPARE
 |  |  |  | 청/■ | SPARE
 |  |  |  | 자/■ | SPARE
 |  |  |  | 회/■ | SPARE
 |  |  |  | 백/■ | SPARE
20 Core
20 Core
20 Core
20 Core
X4708
X4709
X470E
X470F
X4710
X4711
X4713
X4714
X470B
X470C
X4706
X4707
X4703
X4704
X4701
X4702
Y5700
Y5701
Y570D
Y570E
X4715
X470A
X470D
X4712
X4705
X4700
Y5600
Y5601
Y560D
Y560E
X4615
X4608
X4609
X460E
X460F
X460D
X4610
X4611
X4613
X4614
X4612
X460B
X460C
X4606
X4607
X4605
X4603
X4604
X4602
X4600
X4601
X460A

## Slide 130: 하네스 케이블 (PNP Handler Box)
NAME | CABLE | 길이(M) | CONETOR | COLOR | LABEL
PNP HANDLER#1 SENSOR#1 | 24AWG x 20C | 6 | 1.5 x 3Y / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X4600
 |  |  |  | 등 | X4601
 |  |  |  | 황 | X4602
 |  |  |  | 녹 | X4603
 |  |  |  | 청 | X4604
 |  |  |  | 자 | X4605
 |  |  |  | 회 | X4606
 |  |  |  | 백 | X4607
 |  |  |  | 흑/■ | X4608
 |  |  |  | 갈/■ | X4609
 |  |  |  | 적/■ | X460A
 |  |  |  | 등/■ | SPARE
 |  |  |  | 황/■ | SPARE
 |  |  |  | 녹/■ | SPARE
 |  |  |  | 청/■ | SPARE
 |  |  |  | 자/■ | SPARE
 |  |  |  | 회/■ | SPARE
 |  |  |  | 백/■ | SPARE
PNP HANDLER#1 SENSOR#2 | 24AWG x 20C | 6 | 1.5 x 3Y / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X460B
 |  |  |  | 등 | X460C
 |  |  |  | 황 | X460D
 |  |  |  | 녹 | X460E
 |  |  |  | 청 | X460F
 |  |  |  | 자 | X4610
 |  |  |  | 회 | X4611
 |  |  |  | 백 | X4612
 |  |  |  | 흑/■ | X4613
 |  |  |  | 갈/■ | X4614
 |  |  |  | 적/■ | X4615
 |  |  |  | 등/■ | Y5600
 |  |  |  | 황/■ | Y5601
 |  |  |  | 녹/■ | Y560D
 |  |  |  | 청/■ | Y560E
 |  |  |  | 자/■ | SPARE
 |  |  |  | 회/■ | SPARE
 |  |  |  | 백/■ | SPARE
PNP HANDLER#2 SENSOR#1 | 24AWG x 20C | 15 | 1.5 x 3Y / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X4700
 |  |  |  | 등 | X4701
 |  |  |  | 황 | X4702
 |  |  |  | 녹 | X4703
 |  |  |  | 청 | X4704
 |  |  |  | 자 | X4705
 |  |  |  | 회 | X4706
 |  |  |  | 백 | X4707
 |  |  |  | 흑/■ | X4708
 |  |  |  | 갈/■ | X4709
 |  |  |  | 적/■ | X470A
 |  |  |  | 등/■ | Y5700
 |  |  |  | 황/■ | Y5701
 |  |  |  | 녹/■ | Y570D
 |  |  |  | 청/■ | Y570E
 |  |  |  | 자/■ | SPARE
 |  |  |  | 회/■ | SPARE
 |  |  |  | 백/■ | SPARE
PNP HANDLER#2 SENSOR#2 | 24AWG x 20C | 15 | 1.5 x 3Y / 한쪽 오픈 | 흑 | P24VU2
 |  |  |  | 갈 | N24VU2
 |  |  |  | 적 | X470B
 |  |  |  | 등 | X470C
 |  |  |  | 황 | X470D
 |  |  |  | 녹 | X470E
 |  |  |  | 청 | X470F
 |  |  |  | 자 | X4710
 |  |  |  | 회 | X4711
 |  |  |  | 백 | X4712
 |  |  |  | 흑/■ | X4713
 |  |  |  | 갈/■ | X4714
 |  |  |  | 적/■ | X4715
 |  |  |  | 등/■ | SPARE
 |  |  |  | 황/■ | SPARE
 |  |  |  | 녹/■ | SPARE
 |  |  |  | 청/■ | SPARE
 |  |  |  | 자/■ | SPARE
 |  |  |  | 회/■ | SPARE
 |  |  |  | 백/■ | SPARE
20 Core
20 Core
20 Core
20 Core
X4708
X4709
X470E
X470F
X4710
X4711
X4713
X4714
X470B
X470C
X4706
X4707
X4703
X4704
X4701
X4702
Y5700
Y5701
Y570D
Y570E
X4715
X470A
X470D
X4712
X4705
X4700
Y5600
Y5601
Y560D
Y560E
X4615
X4608
X4609
X460E
X460F
X460D
X4610
X4611
X4613
X4614
X4612
X460B
X460C
X4606
X4607
X4605
X4603
X4604
X4602
X4600
X4601
X460A

## Slide 131: 하네스 케이블 (PNP Handler)
LOCATING TOUCH SWITCHES 위치 결정 스위치
－원통 타입/원통 타입 L형－

## Slide 132: 배선경로 (HEPA FILTER)

## Slide 133: 하네스 케이블 (HEPA FILTER)

## Slide 134: IO List (PLC-1, INPUT)
라이트커튼
  X2100, X2101
대차감지(좌)
  X2102
컨베이어(좌)
  X2104 ~ X2119
  X2300 ~ X230D
  X2500 ~ X250F
Foup Door Detach(좌)
  X230A ~ X230D
  X2500, X2501
대차감지(우)
  X2202
컨베이어(우)
  X2204 ~ X2219
  X2310 ~ X231D
  X2510 ~ X251F
Foup Door Detach(좌)
  X231A ~ X231D
  X2510, X2511

## Slide 135: IO List (PLC-1, INPUT)
비상정지스위치
  X2400
운전스위치
  X2401
정지스위치
  X2402
운전준비스위치
  X2403
리셋스위치
  X2404
수동스위치
  X2405
자동스위치
  X2406
핸드터치
  X240A ~ X240E
Main Air
  X2411 ~ X2416
EFEM(좌) Equipment Front End Module
  X241A, X241B, X241E
EFEM(우) Equipment Front End Module
  X241C, X241D, X241F

## Slide 136: IO List (PLC-1, INPUT)
Index 제품
  X2600 ~ X2605
DM리더
  X2606 ~ X2608 (cognex cable)
SSR #1 I/F
  X260A ~ X2613
Index Arm
  X2615 ~ X261F
Flipper Arm(좌)
  X2700 ~ X270F
Flipper Arm(우)
  X2710 ~ X2718
이오나이저 1
  X271D ~ X271F

## Slide 137: IO List (PLC-1, OUTPUT)
라이트커튼
  Y3100 ~ Y3101
컨베이어(좌)
  Y3105 ~ Y311F
  Y3300 ~ Y330F
  Y3407 ~ Y340E
  Y3509 ~ Y350F
컨베이어 램프(좌)
  Y3407 ~ Y340E
컨베이어 스위치(좌)
  Y3105, Y3106
타워램프
  Y3200 ~ Y3204
컨베이어(우)
  Y3205 ~ Y321F
  Y3310 ~ Y331F
  Y340F ~ Y3416
  Y3519 ~ Y351F
컨베이어 램프(우)
  Y340F ~ Y3416
컨베이어 스위치(우)
  Y3205, Y3206

## Slide 138: IO List (PLC-1, OUTPUT)
운전스위치 램프
  Y3401
정지스위치 램프
  Y3402
운전준비스위치 램프
  Y3403
리셋스위치 램프
  Y3404
수동스위치 램프
  Y3405
자동스위치 램프
  Y3406
핸드터치
  X240A ~ X240E
Main Air
  X2411 ~ X2416
EFEM(좌) Equipment Front End Module
  Y341A
EFEM(우) Equipment Front End Module
  Y341B

## Slide 139: IO List (PLC-1, OUTPUT)
Index 제품
  Y3600 ~ Y3605
DM리더
  Y3606(cognex cable)
SSR #1 I/F
  Y360A ~ Y3613
Foup Door Detach(좌)
  Y330A,Y330B
Flipper Arm
  Y3700 ~ Y370F
이오나이저 1
  Y371D ~ Y371F
Foup Door Detach(우)
  Y331A,Y331B

## Slide 140: IO List (PLC-2, INPUT)
비상정지스위치
  X4100
운전스위치
  X4101
정지스위치
  X4102
운전준비스위치
  X4103
리셋스위치
  X4104
수동스위치
  X4105
자동스위치
  X4106
Door 잠금/해제-잠금
  X4107
SAFETY
  X4108 ~ X410D
VACUUM 테이블
  X410E ~ X411F
GENERAL TRANSFER
  X4200 ~ X4215
CROSS 테이블 #1
  X4300 ~ X430F
CROSS 테이블 #2
  X4310 ~ X431F

## Slide 141: IO List (PLC-2, INPUT)
FLIP HANDLER #1
  X4400 ~ X441F
FLIP HANDLER #2
  X4500 ~ X451F
PNP HANDLER #1
  X4600 ~ X461F
PNP HANDLER #2
  X4700 ~ X471F
SSR #2 I/F
  X4800 ~ X4809
FLIP TRANSFER
  X4810 ~ X481F

## Slide 142: IO List (PLC-2, OUTPUT)
운전스위치 램프
  Y5101
정지스위치 램프
  Y5102
운전준비스위치 램프
  Y5103
리셋스위치 램프
  Y5104
수동스위치 램프
  Y5105
자동스위치 램프
  Y5106
DOOR 잠금 스위치 램프
  Y5107
SAFETY
  Y5108
VACUUM 테이블
  Y510A ~ Y511F
GENERAL TRANSFER
  Y5200 ~ Y520E
CROSS 테이블 #1
  Y5300 ~ Y530F
CROSS 테이블 #2
  Y5310 ~ Y531F

## Slide 143: IO List (PLC-2, OUTPUT)
FLIP HANDLER #1
  Y5400 ~ Y541F
FLIP HANDLER #2
  Y5500 ~ Y551F
PNP HANDLER #1
  Y5600 ~ Y561F
PNP HANDLER #2
  Y5700 ~ Y571F
SSR #2 I/F
  Y5800 ~ Y5809
FLIP TRANSFER
  Y5810 ~ Y581F

## Slide 144: 숙제
하네스 케이블 도면화관련 소프트웨어는?
타 업체는 하네스 케이블 도면화를 어떻게 하고 있나?
효율적인 하네스 케이블 도면화는?
하네스관련 등록 및 발주처리는?
연구소내 전장관련 업무를 처리할 인력은?
덕트번호?

## Slide 145: 엑셀자료

## Slide 146: 배선경로 ()

## Slide 147: 하네스 케이블 ()

## Slide 148: 엑셀자료